Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Демидовский район»

Муниципальный контракт №1 от 11.01.2017г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Титовщинского сельского поселения                               Демидовского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Санкт-Петербург

2017

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Демидовский район»

Муниципальный контракт №1 от 11.01.2017г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Титовщинского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2017

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:25 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:25 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Титовщинского сельского поселения. ЧАСТЬ 1 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Титовщинского сельского поселения. ЧАСТЬ 2 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Титовщинского сельского поселения. ЧАСТЬ 3 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Титовщинского сельского поселения. ЧАСТЬ 4 | 1:5 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Титовщинского сельского поселения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газоснабжения населения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: водоотведения и водоснабжения населения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:25 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение	8

1.	Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	13

1.1. Общая характеристика территории	13

1.2. Природные условия и ресурсы	18

1.2.1. Климат	18

1.2.2. Рельеф и геологическое строение	18

1.2.3. Гидрография	22

1.2.4. Почвы	26

1.2.5. Растительность	27

1.2.6. Выводы	28

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	28

1.3.1. Описание границ Титовщинского сельского поселения	28

1.3.2.Функционально-планировочная организация территории	28

1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Титовщинского сельского поселения	30

1.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	36

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	38

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	38

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	41

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	42

1.4.3.1. Система образования	43

1.4.3.2. Система здравоохранения	44

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	46

1.4.3.4. Организация досуга	46

1.4.3.5. Бытовое обслуживание	47

1.6. Жилой фонд	47

1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Титовщинского сельского поселения	48

1.6. Жилой фонд	50

1.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	51

1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	51

1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения	57

1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой	58

1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	58

1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	61

1.9.1. Водоснабжение	61

1.9.2. Канализация	64

1.9.3. Теплоснабжение	64

1.9.4. Газоснабжение	65

1.9.5. Электроснабжение	65

1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	70

1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	72

1.10.1. Состояние почвенного покрова	72

1.10.2. Атмосферный воздух	73

1.10.3. Качество поверхностных водных объектов	75

1.10.4. Водные ресурсы	75

1.10.5. Шумовая обстановка	75

1.11. Оценка организации санитарной очистки территории	76

1.12. Природно-экологический каркас территории	83

1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Титовщинского сельского поселения	84

1.13. Зоны с особыми условиями использования территории	85

1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	85

1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	106

1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы	110

1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	116

1.13.5. Санитарно-защитные зоны	119

1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог	125

1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	126

1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей	142

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	143

2.1. Функционально-планировочная организация территории	143

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	143

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	143

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Титовщинского сельского поселения	152

2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Титовщинского сельского поселения	158

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Титовщинского сельского поселения	160

2.2. Социально-экономическое развитие	163

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	163

2.2.2. Демографический прогноз	165

2.2.3. Развитие экономической базы	169

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	170

2.2.4.1. Образование	174

2.2.4.2. Здравоохранение	174

2.2.4.3. Физкультура и спорт	175

2.2.4.4. Культура	175

2.2.4.5. Бытовое обслуживание	176

2.2.4.6. Социальная защита населения	176

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	177

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	177

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	179

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	179

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры	180

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	180

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта	180

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	182

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	183

2.4.1. Водоснабжение	183

2.4.2. Канализация	196

2.4.3. Теплоснабжение	210

2.4.4. Газоснабжение	216

2.4.5. Электроснабжение	222

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	235

Мероприятия по развитию систем телефонизации	235

Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения	236

2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	240

2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	252

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	252

2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей            среды	252

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	253

2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения	253

2.6.5. Мероприятия по охране почв	253

2.6.6. Мероприятия по защите от шума	253

2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	254

2.7. Развитие зеленых насаждений Титовщинского сельского поселения	267

2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	267

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	267

2.8. Санитарная очистка территории	274

2.9. Инженерная подготовка территории	278

2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	280

2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС	280

2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	287

# Введение

Генеральный план Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на основании Муниципального контракта №1 от 11.01.2017г.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №73-з от 28 мая 2015 года «О преобразовании муниципальных образований Демидовского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Демидовского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Демидовского района Смоленской области» путем объединения Бородинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Дубровского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Жичицкого сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Закрутского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Полуяновского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области и Шаповского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2017 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Титовщинского сельского поселения – 2017 - 2027 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Титовщинского сельского поселения – 2017 - 2037 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2037- 2047 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Генеральный план Титовщинского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Областных законов

- Закон Смоленской области от 25 декабря 2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области (в ред. законов Смоленской области от 25.06.2007 № 59-з, от 28.05.2009 № 33-з, от 06.10.2010 № 77-з, от 20.11.2013 № 135-з, от 10.07.2014 № 107-з, от 24.02.2015 № 7-з, от 30.04.2015                     № 43-з, от 30.04.2015 № 44-з, от 30.04.2015 № 46-з, от 29.10.2015 №131-з);

- Закон Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 131-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007  №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, утвержденная Главгосэнергонадзором России 14.10.1996;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года);

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г. (с изменениями на 23 ноября 2009 года);

- Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года №19  «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- и другие.

При подготовке генерального плана Слободского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской  академии архитектуры и строительных наук в 2007 г.; научно-исследовательская работа по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Смоленской области», подготовленная ООО «ИТП «Град», и утвержденная в 2013 году;

- Схема территориального планирования МО «Демидовский район» Смоленской области, разработанная ООО Проектный институт «Смоленскагропромпроект - 1» и утвержденная в 2011 году.

Кроме того, при разработке проекта генерального плана Титовщинского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

- «Стратегии социально-экономического развития Смоленской области до                            2020 года», утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 26 ноября 2007 года № 418;

- Областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 8 ноября 2013 года № 894;

- Целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2013–2016 годы;

- Ведомственной целевой программы «Организация капитального строительства, направленное на обеспечение нужд Смоленской области» на 2012-2014 годы;

- Долгосрочной областной целевой программы «Совершенствование и развитие  сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области» на  2013  -  2015 годы (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 № 897);

- Региональной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011-2015 годы;

- Региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010-2020 годы.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на  населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird»  2009 – 2014гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат СК-63.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории Титовщинского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Общая характеристика территории

Территория Титовщинского сельского поселения расположена в юго-западной части Демидовского района и имеет смежные границы:

- на западе - с Руднянским районом;

- на юге – со Смоленским районом;

- на востоке - с Духовщинским;

- на севере, северо-востоке - с Заборьевским сельским поселением.

Границы Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №73-з от 28 мая 2015 года «О преобразовании муниципальных образований Демидовского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Демидовского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Демидовского района Смоленской области» путем объединения Бородинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Дубровского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Жичицкого сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Закрутского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Полуяновского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области и Шаповского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, установлены законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 131-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 48,0 км. С запада на восток на              51,0 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 97420,95 га. Численность населения на 01.01.2017 г. – 2050 человек.

В состав Титовщинского сельского поселения входит 94 населённых пункта: деревня Титовщина; деревня Акатово; деревня Андреево; деревня Башки; деревня Большое Аретово; деревня Бордуково; деревня Борисенки; деревня Боровики; деревня Борода; деревня Борок; деревня Боярщина; деревня Боярщина; деревня Боярщина; деревня Брюковщина; деревня Бурлыгино; деревня Варнавино; деревня Васьковщина; деревня Веретея; деревня Верхнее Хотяково; деревня Городная; деревня Гуры; деревня Дворище; деревня Деденки; деревня Диво; деревня Дроково; деревня Дубаши; деревня Дубровка; деревня Дуброво; деревня Жичицы; деревня Заболотье; деревня Заики; деревня Закрутье; деревня Залесье; деревня Замощье; деревня Иваново; деревня Кашкурино; деревня Кисляки; деревня Кобызи; деревня Копосино; деревня Котовщина; деревня Краськи; деревня Крупенино; деревня Кулеши; деревня Ласьки; деревня Лехонов-Бор; деревня Лукашово; деревня Максимово; деревня Макунино; деревня Малое Аретово; деревня Манихи; деревня Мидюльки; деревня Минаки; деревня Михалево; деревня Мордашки; деревня Мыльнище; деревня Нижнее Хотяково; деревня Никитино; деревня Новоселье; деревня Новые Пересуды; деревня Няньковичи; деревня Оброк; деревня Ожогино; деревня Орлово; деревня Осипенки; деревня Паньково; деревня Пашино; деревня Полуяново; деревня Поречье; деревня Савино; деревня Свистовичи; деревня Сельцо; деревня Семеновка; деревня Сенино; деревня Сеньково; деревня Сеньково-Луг; деревня Скугрево; деревня Слобода; деревня Старина; деревня Старины; деревня Старые Пересуды; деревня Степаново; деревня Сырицы; деревня Толкуны; деревня Тюпина-Нива; деревня Угоры; деревня Филимоново; деревня Фошня; деревня Холм; деревня Хотеево; деревня Центральная Усадьба; деревня Шапы; деревня Шелуганово; деревня Щеткино; деревня Юшково общей площадью 2647,47 га.

Административным центром Титовщинского сельского поселения является деревня Титовщина. Населенный пункт расположен в 6 км к юго-западу от п. Демидов.

Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Титовщинского сельского поселения, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Титовщинского сельского поселения по численности населения по состоянию на 01.01.2017 г.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь, га | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деревня Титовщина | 56,58 | 199 |
|  | деревня Акатово | 45,49 | 14 |
|  | деревня Андреево | 17,12 | 30 |
|  | деревня Башки | 25,94 | 16 |
|  | деревня Большое Аретово | 26,38 | 21 |
|  | деревня Бордуково | 17,76 | 0 |
|  | деревня Борисенки | 26,63 | 20 |
|  | деревня Боровики | 37,93 | 6 |
|  | деревня Борода | 60,0 | 151 |
|  | деревня Борок | 40,19 | 2 |
|  | деревня Боярщина | 13,55 | 17 |
|  | деревня Боярщина | 61,14 | 83 |
|  | деревня Боярщина | 16,81 | 0 |
|  | деревня Брюковщина | 17,70 | 3 |
|  | деревня Бурлыгино | 16,85 | 25 |
|  | деревня Варнавино | 12,66 | 1 |
|  | деревня Васьковщина | 22,09 | 0 |
|  | деревня Веретея | 37,01 | 0 |
|  | деревня Верхнее Хотяково | 18,58 | 21 |
|  | деревня Городная | 18,07 | 0 |
|  | деревня Гуры | 11,33 | 1 |
|  | деревня Дворище | 3,34 | 0 |
|  | деревня Деденки | 27,44 | 2 |
|  | деревня Диво | 68,07 | 78 |
|  | деревня Дроково | 24,74 | 5 |
|  | деревня Дубаши | 26,66 | 9 |
|  | деревня Дубровка | 80,17 | 278 |
|  | деревня Дуброво | 15,58 | 0 |
|  | деревня Жичицы | 72,50 | 162 |
|  | деревня Заболотье | 11,04 | 2 |
|  | деревня Заики | 39,30 | 5 |
|  | деревня Закрутье | 81,40 | 144 |
|  | деревня Залесье | 24,54 | 4 |
|  | деревня Замощье | 30,52 | 0 |
|  | деревня Иваново | 12,42 | 0 |
|  | деревня Кашкурино | 27,71 | 6 |
|  | деревня Кисляки | 3,99 | 0 |
|  | деревня Кобызи | 8,20 | 0 |
|  | деревня Копосино | 41,38 | 8 |
|  | деревня Котовщина | 29,30 | 2 |
|  | деревня Краськи | 30,70 | 1 |
|  | деревня Крупенино | 41,60 | 10 |
|  | деревня Кулеши | 9,98 | 0 |
|  | деревня Ласьки | 23,0 | 1 |
|  | деревня Лехонов-Бор | 26,33 | 11 |
|  | деревня Лукашово | 25,68 | 1 |
|  | деревня Максимово | 48,0 | 56 |
|  | деревня Макунино | 10,11 | 5 |
|  | деревня Малое Аретово | 29,76 | 53 |
|  | деревня Манихи | 43,51 | 3 |
|  | деревня Мидюльки | 19,98 | 3 |
|  | деревня Минаки | 29,48 | 5 |
|  | деревня Михалево | 7,10 | 0 |
|  | деревня Мордашки | 21,46 | 1 |
|  | деревня Мыльнище | 15,54 | 1 |
|  | деревня Нижнее Хотяково | 14,21 | 0 |
|  | деревня Никитино | 18,88 | 0 |
|  | деревня Новоселье | 37,10 | 2 |
|  | деревня Новые Пересуды | 39,06 | 6 |
|  | деревня Няньковичи | 56,72 | 1 |
|  | деревня Оброк | 20,45 | 2 |
|  | деревня Ожогино | 6,60 | 0 |
|  | деревня Орлово | 26,71 | 5 |
|  | деревня Осипенки | 6,08 | 0 |
|  | деревня Паньково | 41,24 | 1 |
|  | деревня Пашино | 11,84 | 1 |
|  | деревня Полуяново | 21,91 | 8 |
|  | деревня Поречье | 27,23 | 0 |
|  | деревня Савино | 9,88 | 1 |
|  | деревня Свистовичи | 78,16 | 2 |
|  | деревня Сельцо | 18,0 | 13 |
|  | деревня Семеновка | 5,08 | 1 |
|  | деревня Сенино | 8,11 | 0 |
|  | деревня Сеньково | 24,60 | 2 |
|  | деревня Сеньково-Луг | 4,0 | 0 |
|  | деревня Скугрево | 27,85 | 2 |
|  | деревня Слобода | 18,90 | 0 |
|  | деревня Старина | 23,35 | 3 |
|  | деревня Старины | 24,65 | 0 |
|  | деревня Старые Пересуды | 14,86 | 2 |
|  | деревня Степаново | 34,71 | 3 |
|  | деревня Сырицы | 35,13 | 40 |
|  | деревня Толкуны | 30,92 | 38 |
|  | деревня Тюпина-Нива | 12,57 | 58 |
|  | деревня Угоры | 15,95 | 1 |
|  | деревня Филимоново | 19,30 | 2 |
|  | деревня Фошня | 29,77 | 3 |
|  | деревня Холм | 85,20 | 66 |
|  | деревня Хотеево | 21,74 | 6 |
|  | деревня Центральная Усадьба | 42,91 | 84 |
|  | деревня Шапы | 58,16 | 192 |
|  | деревня Шелуганово | 9,38 | 5 |
|  | деревня Щеткино | 31,19 | 4 |
|  | деревня Юшково | 24,73 | 30 |
|  | Итого | 2647,47 |  |

Транспортная инфраструктура Титовщинского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения III технической категории «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель», пересекающей территорию муниципального образования с северо-запада на юго-восток; автомобильных дорог регионального значения – «Демидов – Рудня» и «Демидов - Понизовье -Заозерье» IV категории в западной части поселения; автомобильных дорог межмуниципального значения IV категории: «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Борода – Хотяково, «Демидов – Холм», «Демидов – Холм» - Дубровка - Залесье, «Демидов – Понизовье – Заозерье» - Боярщина – Полуяново, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Закрутье – Веретея - Старина, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Максимово, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лехонов Бор, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Никитино, "Демидов - Рудня" – Краськи и  автомобильных дорог межмуниципального значения V категории: «Демидов – Шапы – Борисенки» - Борок – Пересуды, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Дубаши, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лукашово,  «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Угоры, а также автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Для территории поселения характерен умеренно-континентальный климат с теплым и влажным климатом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженным переходным периодом. Преобладающим является западный перенос воздушных масс.

Средняя годовая температура воздуха изменяется от 4,1°С до 4,3°С. Средняя месячная температура воздуха изменяется от -8,3°С в январе до +17,0°С в июле. абсолютный минимум -45°С, абсолютный максимум - +34-35°С. Период со средней суточной температурой воздуха выше 0°С продолжителен в среднем 218-223 дня.

Сумма осадков за год превышает 700 мм. Наибольшее количество выпадает летом (250-260 мм).

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

Ветровой режим неоднороден. Зимой преобладают ветры юго-западные, южного направлений, в теплый период – западный, северо-западные, юго-западные. Скорость ветра в теплый период составляет в среднем 3-4 м/с, в холодный 4-5 м/с.

Средняя мощность снежного покрова составляет 34 см.

Территория поселения относится к строительно-климатическому поясу II-В по                                 СНиП 2.01.01-82.

### Рельеф и геологическое строение

Рельеф

Территория поселения делится р. Ельшой на 2 части: западную (в пределах Слободской возвышенности – с высотами 210–220 м.) и восточную (пониженную слабоволнистую зандровую равнину, сильно заболоченную, с высотами 180–190 м). В западной части многочисленны краевые ледниковые образования. В северо-восточной части поселения располагается Ельшанско-Свитская низина, занятая болотами и лесами

Геологическое строение

Территория поселения имеет несложное геологическое строение: коренные девонские породы/ известняки, доломит, глины/повсеместно перекрыты мощной толщей четвертичных мореных, песчаных и местами озерноледниковых отложений.

Слободское сельское поселение Демидовского района Смоленской области находится в границах ООПТ федерального значения – «Национальный парк «Смоленское Поозерье»

Формирование современной поверхности территории национального парка тесно связано с историей развития северо-западной части Смоленской области в целом.

Низкое гипсометрическое положение Западно-Двинской низменности и её северный - северо-западный уклон в основном соответствует простиранию структур не только осадочного покрова, но и кристаллического фундамента. Долина р. Западной Двины, протекающей вблизи национального парка, приурочена в основном к понижению в кристаллическом фундаменте.

Ввиду глубокого залегания, кристаллический фундамент на рассматриваемой территории не был вскрыт ни одной пробуренной здесь скважиной. Можно поэтому лишь предполагать, что так же, как и на сопредельных территориях, на продуктах выветривания кристаллических пород здесь залегает мощный чехол протерозойских отложений, которые перекрывают нижнекембрийские и девонские породы. Последние являются на большей части парка коренными и представлены доломитами,  допомитизированными известняками с прослоями мергелей, глин, местами с включениями гипса.

В восточной части парка коренными породами являются каменноугольные, небольшой мощности, залегающие поверх девонских. Представлены глинами с прослоями доломитов, известняков, мергелей общей мощностью от 10 до 35м.

Коренные породы в пределах национального парка залегают на глубине от 40 до 130 м и практически не оказывают существенного влияния на развитие современных ландшафтов данной территории.

Девонским отложениям подчинены водоносные горизонты, вскрытые многими скважинами, пробуренными для снабжения водой ряда населенных пунктов; к ним приурочена также минеральная лечебная вода «Сапшо», добываемая в районе                                 п. Пржевальское.

После отступления девонского моря (на востоке карбонового) рассматриваемая территория в условиях длительного континентального режима испытывала значительные и сложные изменения, связанные с тектоническими движениями, денудацией, деятельностью ледников и талых ледниковых вод.

В результате тектонических движений в юрский и меловой периоды, носивших сложный характер, к началу неогена заметно обособилась девонская низина, занимающая северо-западную часть современной территории области и карбоновое плато, расположенное к востоку от него. Территория парка находится на стыке этих двух структур, но большей своей частью приурочено к первой из них.

В конце палеогена - начале неогена, в связи с образованием Балтийского бассейна, происходит перестройка речной сети. Меридиональное простирание рек сменяется субширотным направлением. На территории северо-запада области формируется речная сеть, главные артерии которой совпадают с долинами современных наиболее крупных рек. Доледниковый возраст этих долин подтверждается наличием в них третичных отложений, а также окской морены.

В неогене, в условиях общего поднятия территории и незначительной дифференциации движений, важную роль в формировании не только мелких, но и крупных черт рельефа сыграли экзогенные процессы.

К началу ледникового периода территория отличалась резко расчлененным эрозионно-тектоническим рельефом, и особенно  карбоновое плато. В доледниковом рельефе преобладал прямой тип оротектоники. На рассматриваемой территории хорошо выделялись положительные структуры - Духовщинское, Слободское поднятия. Доледниковые долины были приурочены к разной степени выраженным депрессиям, из которых заметно выделялась Ельшанско-Свитская. По возвышенностям и низменностям были заметны различия в литологическом составе пород. Ельшанско-Свитская низина, например, была сложена с поверхности рыхлыми песчаными и глинистыми отложениями, а на более высоких участках Духовщинской и Слободской возвышенностей преобладают плотные породы. Литология коренных пород, по всей видимости, определяла лишь местные особенности рельефа. В основном он был обусловлен тектоническими движениями третичного периода.

На большей части рассматриваемой территории оледенений было не менее трех. Последний, валдайский, ледник не преодолел Духовщинскую возвышенность, поэтому следы его деятельности можно обнаружить лишь по бортам этой возвышенности.

Современный рельеф рассматриваемой территории связан в основном с аккумулятивной деятельностью ледников. В результате заполнения ледниковыми отложениями в первую очередь речных долин и понижений, где их мощность в 2-3 раза больше, чем на водоразделах, территория постоянно выполаживалась, амплитуда относительных высот намного уменьшилась, значительно перестраивалась речная сеть, произошло смещение водоразделов к северу.

С похолоданием в начале плейстоцена связано первое, окское, оледенение. Отложения этого времени представлены моренным суглинком и подстилающими их флювиогляциальными песками. Сохранились эти отложения лишь местами и приурочены в основном к понижениям в рельефе, к речным долинам. На водоразделах они обычно отсутствуют или же имеют очень малую мощность. По сравнению с днепровской и валдайской окская морена отличается большей плотностью. В её состав входит значительное количество местных материалов, так как ледник распространялся по сильно расчлененной территории, не покрытой мореной.

В период наступления днепровского ледника преимущественно по речным долинам откладывались флювигляциальные валунные пески, достигающие иногда значительной мощности (до 10-20 м).

Основу толщи четвертичных пород составляют отложения оледенений. Моренные отложения этого ледника представлены преимущественно серыми, красновато- и коричнево-бурыми суглинками с множеством валунов карбонатных и кристаллических пород. Нередко морена включает слои, прослои и линзы песка до 10 м мощностью.

После днепровского оледенения территория представляла собой относительно выровненную поверхность, амплитуда высот по сравнению с доледниковой поверхностью уменьшилась как минимум в 3-4 раза. В этот период существенно перестраивается речная сеть, хотя многие из рек в значительной степени унаследуют древние долины.

Днепровское оледенение для восточной части парка (в пределах Духовщинской возвышенности) было последним. Остальная его часть подвергалась воздействию валдайского ледника. Таким образом, рассматриваемая территория имеет разный послеледниковый возраст, что определяет существенные различия природных условий её разновозрастных ландшафтов.

Последнее на территории Смоленской области валдайское оледенение, охватывающее лишь северо-запад её, имело на территории национального парка свои особенности проявления, нашедшие отражение в своеобразии рельефа и значительной пестроте поверхностных отложений.

Валдайская морена представлена красновато-бурым или коричневато-бурым суглинком, реже супесью. Она богата валунами, преимущественно кристаллических и метаморфических пород, в ней довольно часты включения линз и слоев песчано-гравийного материала. Распространена она повсеместно и является непосредственно почвообразующей породой или залегает под толщей зандровых и озерно-ледниковых песков времени отступания ледника. Мощность ее, как правило, не превышает 10-13 м. В понижениях морена нередко вовсе отсутствует, так как была размыта потоками талых ледниковых вод.

По гранулометрическому составу валдайская морена неоднородна. Но в целом по сравнению с мореной московского ледника она отличается более низким содержанием крупных фракций и несколько повышенной глинистостью. Большая пластичность валдайской морены и меньшее содержание в ней грубообломочного материала объясняется тем, что валдайским ледником ещё раз были переработаны, размельчены отложения московского ледника. Увеличению пластичности валдайской морены способствовало, по мнению И. Н. Салова, отложение моренного материала в озеровидных бассейнах, возникших в условиях обращенного рельефа на повышенных участках ледникового ложа, где ледник имел меньшую мощность и быстрее вытаивал, а с окружающих ледниковых возвышенностей сюда поступала наиболее подвижная часть поверхностной морены.

В пределах рассматриваемой территории приходила вторая полоса конечно-моренных образований (слободская стадия). Она прослеживается: п. Пречистое - д. Воробьи -                           п. Пржевальское - с. Бакланово и далее за пределами парка к п. Понизовье.

Конечно-моренные гряды слагаются здесь валунным суглинком, валунными грубозернистыми песками с включением линз гравийно-галечного материала. В краевой зоне ледника широкое развитие получили озовые гряды, приуроченные часто к озерным котловинам. Сложены они преимущественно разнозернистыми песками, нередко с прослойками и линзами щебенки, гальки.

Ко времени отступания валдайского ледника приурочены зандровые и озерно-ледниковые отложения. Зандровые отложения этого времени замечают обычно на валдайской морене, и представлены они разнозернистыми песками, иногда с включением гравийно-галечного материала.

Распространены эти отложения в основном вдоль рек (Ельши, Василевки, Половьи, Сермятки и др.), следовательно, сток вод не был беспорядочным, а был приурочен к долинам, создавая так называемые «долинные зандры». Мощность зандровых отложений колеблется от нескольких десятков сантиметров до 5-10 м и более.

Озерно-ледниковые отложения, распространенные в основном вблизи наиболее крупных торфяников (Вервижского и отчасти Пелышева мхов), представлены чаще тонкозернистыми, глинистыми и иловатыми песками мощностью от 1-2 до 10 м, реже более.

Территория, не подвергавшаяся валдайскому оледенению (юго-восток парка), сложена с поверхности плащом покровных суглинков разной мощности.

### Гидрография

Поселение лежит в бассейне реки Западной Двины. Главным источником питания рек поселения являются талые снеговые воды. Дождевые и грунтовые воды имеют почти равное значение в питании рек. Уровень воды в реках поднимается максимально к концу первой декады апреля, когда наиболее интенсивно тает снег. Поднимается вода к в реках в среднем на 0,5-3 м. Весенний подъём воды продолжается на малых реках 6-8 дней, на больших 15-20 дней. Затем устанавливается летняя межень. Меженный уровень летом нарушают дождевые паводки. Осенью при затяжных дождях вода в реках поднимается. Ледостав наступает в среднем в конце ноября – первой половине декабря.

Основными реками, протекающими по территории поселения, являются р. Гобза,               р. Каспля, р. Каменка, р. Борожанка, р. Борыженка, р. Великая, р. Верзона, р. Вордим,                   р. Вятша, р. Галиска, р. Голодня, р. Гусливка, р. Зеретня, р. Каменка, р. Крупенец,                           р. Лесновка, р. Лещенка, р. Лосминка, р. Неговица, р. Ольша, р. Пелиставья, р. Передельня,         р. Свадица, р. Сукремка, р. Тхоринка, р. Усадинка, р. Черебесна, р. Чернейка, р. Чернявка, руч. Колпица, руч. Нежибаровка, руч. Плотавец, руч. Промышель, руч. Красный, канал Большой, канал Передельня.

Река Борожанка - река в Смоленской области. Длина реки – около 35 км. Расположена в северо-западной части Титовщинского сельского поселения.

Река Борыженка - река в Смоленской области. Длина реки – около 6,5 км. Правый приток реки Гусливка. Расположена в западной части Титовщинского сельского поселения.

Река Великая - река в Смоленской области. Длина реки – около 16 км. Расположена в северо-западной части Титовщинского сельского поселения.

Река Верзона - река в Смоленской области. Длина реки  – 6,2 км. Правый приток реки Галиска. Расположена в центральной части Титовщинского сельского поселения.

Река Вордим - река в Смоленской области. Длина реки – 12,8 км. Левый приток реки Каспля. Расположена в северо-западной части Титовщинского сельского поселения.

Река Вятша - река в Демидовском районе Смоленской области России. Правый приток Черебесны. Иногда рассматривается как левый приток Каспли. Длина реки –  около 15 км. Исток возле деревни Башки Демидовского района. Направление течения: северо-восток, север. Впадает ниже деревни Слобода Демидовского района. Имеет приток: Гусливка.

Река Галиска – река в Смоленской области. Длина реки  – 6,2 км. Левый приток реки Каспля. Расположена в центральной части Титовщинского сельского поселения.

Река Гобза — река в Смоленской области России в Духовщинском и Демидовском районах. Правый приток Каспли. Длина реки – 95 км. Исток восточнее деревни Вердино Духовщинского района. Направление течения: запад. Впадает в Касплю в городе Демидов. Притоки: правые: Чернейка; левые: Дряжна, Песочня, Мыза, Передельня. Русло извилистое, имеет много озёр и водохранилищ общей площадью 2,3 км.

Река Голодня – река в Смоленской области. Длина реки  – 5,5 км. Левый приток реки Каспля. Расположена в южной части Титовщинского сельского поселения.

Река Гусливка – река в Смоленской области. Длина реки  – 5,2 км. Левый приток реки Вятша. Расположена в западной части Титовщинского сельского поселения.

Река Зеретня - река в Смоленской области. Длина реки – около 5 км. Правый приток реки Борожанка. Расположена в северо-западной части Титовщинского сельского поселения.

Река Каменка  - речка в Смоленской области, левый приток Хмары. Длина реки –                       21 километр. Площадь водосбора 87 км². Начинается возле опустевшей деревни Бобарыкин Холм Глинковского района Смоленской области. Общее направление течения на запад. Река протекает через деревни Хотеево, Старо-Ханино, Ново-Ханино, Каменка, Харинка. В Каменку впадает несколько безымянных ручьёв.

Река Каспля - река в России и Белоруссии, левый приток Западной Двины (Даугава).

Длина реки — 136 км, площадь бассейна 5410 км². Протекает в России (Смоленская область), в нижнем течении (около 20 км) в Белоруссии (Витебская область). Берёт начало из озера Каспля (некоторые исследователи истоком считают реку Клёц, которая питает озеро Каспля) на восточных склонах Витебской возвышенности, протекает по Суражской низине и впадает в Западную Двину перед Суражем (Витебская область)

Ширина долины Каспли 300—400 метров, в верховье до 3 км. Русло извилистое, шириной 10—30 м в верхнем течении и 40—50 м вблизи устья. На Каспле расположен город Демидов. Берега реки в районе Демидова болотистые.

Река Крупенец - река в Смоленской области. Длина реки – около 6 км. Левый приток реки Зеретня. Расположена в северо-западной части Титовщинского сельского поселения.

Река Лесновка – река в Смоленской области. Длина реки  – 13 км. Правый приток реки Галиска. Расположена в центральной части Титовщинского сельского поселения.

Река Лещенка – река в Смоленской области. Длина реки – около 15 км. Впадает в озеро Диво. Расположена в юго-восточной части Титовщинского сельского поселения.

Река Лосминка – река в Смоленской области. Длина реки  – около 13,5 км. Правый приток реки Тхоринка. Расположена в северо-восточной части Титовщинского сельского поселения.

Река Неговица - река в Смоленской области. Длина реки – 8,5 км. Левый приток реки Каспля. Расположена в северо-западной части Титовщинского сельского поселения.

Река Ольша – река в Смоленской области России, в Смоленском и Демидовском районах. Левый приток реки Каспля. Длина реки – 23 км. Исток у деревни Марышки Демидовского района на севере Касплянской гряды. Направление течения: восток. Впадает в реку Каспля напротив деревни Блонная Смоленского района у деревни Бакшеево.

Река Пелиставья - река в Смоленской области. Длина реки  – 7 км. Правый приток реки Каспля. Расположена в северной части Титовщинского сельского поселения.

Река Передельня - река в Смоленской области. Длина реки  – 16,9 км. Левый приток реки Гобза. Расположена в восточной части Титовщинского сельского поселения.

Река Свадица - река в Смоленской области. Длина реки  – около 19 км. Правый приток реки Каспля, Связывает Акатовское  озеро с бассейном реки Каспли. Расположена в южной, юго-восточной части Титовщинского сельского поселения.

Река Сукремка - река в Смоленской области. Длина реки – около 6 км. Правый приток реки Каспля. Расположена в северо-западной части сельского поселения.

Река Тхоринка - река в Смоленской области. Длина реки  – 9,7 км. Расположена в северо-восточной части Титовщинского сельского поселения.

Река Усадинка – река в Смоленской области. Длина реки  – 1,9 км. Правый приток реки Каспля. Расположена в южной части Титовщинского сельского поселения.

Река Черебесна – река в Смоленской области. Длина реки – около 45 км. Левый приток реки Каспля. Расположена в западной части Титовщинского сельского поселения.

Река Чернейка – река в Смоленской области. Длина реки  – около 16,6 км. Правый приток реки Гобза. Расположена в северо-восточной части Титовщинского сельского поселения.

Река Чернявка - река в Смоленской области. Длина реки –  около 10,5 км. Левый приток реки Каспля. Расположена в северо-западной части Титовщинского сельского поселения.

руч. Колпица – ручей в Демидовском районе Смоленской области. Длина ручья  – около 3,1 км. Правый приток реки Каспля. Расположен в южной части Титовщинского сельского поселения.

руч. Нежибаровка - ручей в Демидовском районе Смоленской области. Длина ручья  – около 1,8 км. Правый приток реки Каспля. Расположен в южной части Титовщинского сельского поселения.

руч. Плотавец - ручей в Демидовском районе Смоленской области. Длина ручья  – около 0,4 км. Правый приток реки Каспля. Расположен в южной части Титовщинского сельского поселения.

руч. Промышель - ручей в Демидовском районе Смоленской области. Длина ручья  – около 3,2 км. Правый приток реки Каспля. Расположен в южной части Титовщинского сельского поселения.

руч. Красный - ручей в Демидовском районе Смоленской области. Длина ручья  – около 1,9 км. Правый приток реки Каспля. Расположен в южной части Титовщинского сельского поселения.

канал Большой - канал в Демидовском районе Смоленской области. Длина канала  – около 3,5 км. Левый приток реки Великая. Расположен в северо-западной части Титовщинского сельского поселения.

канал Передельня - канал в Демидовском районе Смоленской области. Длина канала  – около 3,8 км. Правый приток реки Передельня. Расположен в северо-западной части Титовщинского сельского поселения.

Озеро Акатовское является ложбинным озером, которое располагается на территории Смоленской областив Демидовском районе. Озеро Акатовское является самым большим озером на территории Смоленской области с площадью в 650 гектаров и с максимальнйо глубиной в десять метров.

Длина водоема составляет 5,6 километров с наибольшей шириной в 1,75 километр. Через речку Свадица водоем связан с бассейном Каспли. Через небольшую протоку водоем соединен с озером под названием Диво. Северные, восточные и юго-восточные берега Акатовского озера высокие, юго-западные – низкие и заболоченные. Дно озера ровное.

Располагается данный водоем в двадцати километрах на юго-восток от центра района, в 0,5 километрах на юг от деревни Акатово. Располагается озеро на территории ТОО «Холмовское».

Акатовское озеро является ледниковым, ложбинным, располагается в краевой зоне Валдайского оледенения. Однако впадина, в пределах которой образовалось данное озеро, существовала еще до начала таяния самого ледника. Ледник с его талыми водами в значительной степени только повлияли на морфологию доледниковой котловины. В некоторых местах берега заболоченные. Изрезанность линии берега озера незначительная.

Дно водоема достаточно ровное, от берега к центральной части оно постепенно понижается. В определенных местах, особенно в южной и северо-западной частях, образовались песчаные подводные участки с пляжами у берегов с шириной до двадцати пяти метров и больше. Северные берега в некоторых местах подмываются, и от места размыва вдоль берегов постепенно перемещаются косы песка. В целом же дно берегов на большом протяжении песчаные, в определенных местах густо усеянные мелким гравием и маленькими валунами. Площадь водного зеркала составляет 655 гектаров, с площадью водосбора в 142 кубических километров. Средняя отметка водного уровня 159,9 метров. Пределы колебания водного уровня составляют в среднем полтора метра, иногда больше. Средняя глубина озера составляет 6,2 метра. Объем воды в водоеме составляет 41,0 миллионов кубических метров.

Акатовское озеро продолговатой формы, вытянуто с северо-востока на юго-запад.

Из водной растительности здесь преобладают камыш и тростник. В северной части ширина полос данных растений может достигать шестидесяти метров. Вдоль южных береговой произрастает гречиха земноводная. Также здесь встречаются кубышки, ряска, рдест, уруть и роголистник.

В озере водится много рыбы. Здесь обитают лещи, судаки, окуни, ерши, лини, уклея, красноперки, плотва, щуки, густера, язи, налимы и другая.

Озеро Диво (Дивное) располагается северо-западнее от Смоленска, около Демидова, среди лесистых холмов.

В некоторых местах глубина озера достигает отметки в двадцать пять метров. Берега озера высокие и сухие, поросшие молодыми лесами. У водной кромки имеется узкая полоска тростника. Посередине располагаются 2 живописные островка, которые заросли орешником. Один из островов носит название - Ореховое. Дно водоема каменисто-песчаное, в некоторых местах заиленное. Берег очень извилистый и изобилует многочисленными тихими бухточками, где очень удобно ловить рыбу с лодки.

В озеро впадают две маленькие речки, а вытекает одна речка – Дивица, впадающая в большое озеро, именуемое Мкатовским.

В озере Диво водится плотва, красноперка, крупный лещ и язь, горбачи-окуни, щуки, налим и линь.

### Почвы

Территория поселения относится к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв прибалтийской провинции.

Одна из основных особенностей почвенного покрова территории - значительная его мозаичность и большое разнообразие почв. Обусловлено это в основном пестротой свойств почвообразующих пород литогенной основы и значительными различиями в увлажнении поверхности.

Почвообразующими породами служат преимущественно ледниковые и озерно-ледниковые отложения, валунные суглинки, супеси, флювиогляциальные пески. В составе почвенного покрова выделены почвы подзолистого, болотно-подзолистого и болотного типов.

Широко распространены почвы на двучленных породах: верхний слой, мощностью до 1 м, представлен чаще супесями, песками, нижний - мореной. Валунные моренные суглинки по механическому составу чаще относятся к легко- и среднесуглинистым. С глубиной механический состав их становится обычно более тяжелым. Пески и супеси зандровых равнин обычно менее однородны, чем пески и суперпески озерно-ледниковых равнин. При близком залегании морены почвы зандровых равнин отличаются нередко значительной каменистостью. Наиболее распространены на рассматриваемой территории дерново-подзолистые почвы нормального увлажнения и в разной степени переувлажненные. Преобладают средне- и слабооподзоленные почвы с низким и очень низким содержанием гумуса. Количество гумуса обычно увеличивается по мере повышения увлажненности таких почв. В основном эти почвы кислые, особенно формирующиеся на легких по механическому составу породах, бедны питательными веществами.

Под пологом хвойных лесов распространены подзолистые почвы разной степени увлажнения, чаще степень их оподзоливания средняя и слабая. Эти почвы отличаются наиболее низким плодородием, особенно на песчаных породах. Содержание гумуса в них не превышает 1%, кислотность высокая.

Дерновые и дерново-болотные почвы формируются в крупных понижениях, в отдельных западинах. Механический состав их разнообразен. Химические свойства определяются во многом характером увлажнения; наиболее богаты почвы, формирующиеся на суглинках при участии жестких грунтовых вод.

Торфяные почвы наиболее широко распространены в пределах озерно-ледниковых равнин. Почвы преобладающих на территории парка верховых болот бедны питательными веществами, сильно кислые, отличаются неблагоприятными для растений водно-тепловым режимом.

В пределах этой же возвышенности, на более широких участках продвижения ледника, конечно-моренные холмы выражены менее заметно, так как разгрузка принесенного ледником материала осуществлялась здесь на большем пространстве. Конечно-моренные образования представлены здесь в основном мелкими холмами, разделенными низинами, реже лощинами. Наиболее ярко такой мелкохолмистый рельеф выражен на участке между оз. Дго, р. Ельшой и р. Ильжицой (к северо-западу от                                 п. Пржевальское).

### Растительность

Основные массивы леса расположены на возвышенных холмисто – моренных равнинах. Процент лесистости – 47%. Наиболее распространены мелколиственные породы – берёза, осина, ольха. Хвойные породы – ель, сосна, широколиственные породы – дуб, липа, ясень, клён, вяз. Подлесок  в лесах редкий, обычно из можжевельника и крушины ломкой. В наземном покрове преобладают зелёные мхи, брусника, на увлажнённых участках – черника. Из лесного разнотравья характерны майник двулистный, седмичник европейский и др.

Луга и пастбища занимают около 18 % площади Демидовского района.

Преобладают суходольные и низинные луга и пастбища. Суходольные луга располагаются большей частью по склонам балок, вдоль лесных опушек, а также по залежам. Они представлены мятликово-поливицево-разнотравными, овсяницево-тимофеечно-разнотравными ассоциациями.

Низинные луга, расположенные по днищам балок, по западинам и ложбинам междуречий, где близки грунтовые воды, большей частью заболочены, на них растут разнотравно-щучковые и осоково-щучковые ассоциации. Скот на увлажнённых местах пасут неумеренно, что приводит к образованию Белоусовых кочковатых лугов. Кормовые качества их низкие и урожайность малая.

Озера района богаты рыбой: лещ, щука, судак, окунь, и другой. Весной, когда берега озер покрыты зарослями цветущей черемухи и ландышей, озера кажутся необыкновенно сказочными.

Животный мир в районе достаточно разнообразен: встречаются, кабаны, лисицы, зайцы, олени,  барсуки, еноты, ондатры, медведи, волки,  лоси, косули,  белки и другие.

Много водоплавающей дичи, особенно уток.

### 1.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Титовщинского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

## 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

### 1.3.1. Описание границ Титовщинского сельского поселения

Границы Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №73-з от 28 мая 2015 года «О преобразовании муниципальных образований Демидовского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Демидовского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Демидовского района Смоленской области» путем объединения Бородинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Дубровского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Жичицкого сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Закрутского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Полуяновского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области и Шаповского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, установлены законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 131-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

### 1.3.2.Функционально-планировочная организация территории

Территория Титовщинского сельского поселения расположена в юго-восточной части Демидовского района. В состав Титовщинского сельского поселения входит 94 населённых пункта: деревня Титовщина; деревня Акатово; деревня Андреево; деревня Башки; деревня Большое Аретово; деревня Бордуково; деревня Борисенки; деревня Боровики; деревня Борода; деревня Борок; деревня Боярщина; деревня Боярщина; деревня Боярщина; деревня Брюковщина; деревня Бурлыгино; деревня Варнавино; деревня Васьковщина; деревня Веретея; деревня Верхнее Хотяково; деревня Городная; деревня Гуры; деревня Дворище; деревня Деденки; деревня Диво; деревня Дроково; деревня Дубаши; деревня Дубровка; деревня Дуброво; деревня Жичицы; деревня Заболотье; деревня Заики; деревня Закрутье; деревня Залесье; деревня Замощье; деревня Иваново; деревня Кашкурино; деревня Кисляки; деревня Кобызи; деревня Копосино; деревня Котовщина; деревня Краськи; деревня Крупенино; деревня Кулеши; деревня Ласьки; деревня Лехонов-Бор; деревня Лукашово; деревня Максимово; деревня Макунино; деревня Малое Аретово; деревня Манихи; деревня Мидюльки; деревня Минаки; деревня Михалево; деревня Мордашки; деревня Мыльнище; деревня Нижнее Хотяково; деревня Никитино; деревня Новоселье; деревня Новые Пересуды; деревня Няньковичи; деревня Оброк; деревня Ожогино; деревня Орлово; деревня Осипенки; деревня Паньково; деревня Пашино; деревня Полуяново; деревня Поречье; деревня Савино; деревня Свистовичи; деревня Сельцо; деревня Семеновка; деревня Сенино; деревня Сеньково; деревня Сеньково-Луг; деревня Скугрево; деревня Слобода; деревня Старина; деревня Старины; деревня Старые Пересуды; деревня Степаново; деревня Сырицы; деревня Толкуны; деревня Тюпина-Нива; деревня Угоры; деревня Филимоново; деревня Фошня; деревня Холм; деревня Хотеево; деревня Центральная Усадьба; деревня Шапы; деревня Шелуганово; деревня Щеткино; деревня Юшково общей площадью 2647,47 га., в которых постоянно проживают 2050 человек.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью п. Демидов, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с городом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяются р. Гобза, р. Каспля,                р. Каменка, р. Борожанка, р. Борыженка, р. Великая, р. Верзона, р. Вордим, р. Вятша,               р. Галиска, р. Голодня, р. Гусливка, р. Зеретня, р. Каменка, р. Крупенец, р. Лесновка,                      р. Лещенка, р. Лосминка, р. Неговица, р. Ольша, р. Пелиставья, р. Передельня, р. Свадица,                            р. Сукремка, р. Тхоринка, р. Усадинка, р. Черебесна, р. Чернейка, р. Чернявка, руч. Колпица, руч. Нежибаровка, руч. Плотавец, руч. Промышель, руч. Красный, канал Большой, канал Передельня, озеро Акатовское, озеро Диво, вблизи русел которых сформировались населенные пункты муниципального образования.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автомобильные дороги регионального значения III технической категории «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель», пересекающей территорию муниципального образования с северо-запада на юго-восток; автомобильных дорог регионального значения – «Демидов – Рудня» и «Демидов - Понизовье -Заозерье» IV категории в западной части поселения; автомобильных дорог межмуниципального значения IV категории: «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Борода – Хотяково, «Демидов – Холм», «Демидов – Холм» - Дубровка - Залесье, «Демидов – Понизовье – Заозерье» - Боярщина – Полуяново, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Закрутье – Веретея - Старина, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Максимово, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лехонов Бор, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Никитино, "Демидов - Рудня" – Краськи и  автомобильных дорог межмуниципального значения V категории: «Демидов – Шапы – Борисенки» - Борок – Пересуды, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Дубаши, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лукашово,  «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Угоры, вдоль которых сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Титовщинского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории  населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые  улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой  размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Титовщинского сельского поселения представлена малоэтажными (индивидуальная жилая застройка и многоквартирные дома) жилыми домами.

### 1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Титовщинского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Титовщинского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 2

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| II. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |

### 1.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Титовщинского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района г. Демидову (д. Титовщина расположена 6 км к юго-западу от г. Демидов), связано с ним автодорожным транспортом.

В населенных пунктах муниципального образования в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.

Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения обладают следующие территории:

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Титовщина в восточной и юго-западной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Крупенино в северной, северо-западной и юго-восточной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Нижнее Хотяково в восточной ее части;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Заболотье в северо-западной и юго-восточной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Верхнее Хотяково  в северной и юго-западной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Оброк в северной и юго-западной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Копосино в юго-восточной ее части;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Минаки в западной и северо-западной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Дубаши в северной ее части;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Сырицы в западной ее части;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Хотеево в северной ее части;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Юшково в северо-западной ее части;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Башки в северо-западной ее части;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Сельцо в северной и юго-западной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Жичицы в северо-восточной ее части;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Максимово в западной, центральной и юго-восточной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Лехонов Бор в южной, северной и северо-восточной ее частях;

- свободные о застройки территории в существующих границах д. Центральная усадьба в северной и северо-западной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Холм в северо-восточной и юго-западной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Щеткино в восточной и юго-восточной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Акатово в южной и восточной ее частях;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Шапы в южной ее части;

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Борисенки в восточной ее части.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Боярщина в северо-восточной ее части.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Кашкурино в северной ее части.

## 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

### 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Демидовского муниципального района в целом, так и Титовщинского сельского поселения в частности.

Численность постоянного населения Титовщинского сельского поселения на 01.01.2017 г., составила 2050 человек.

В состав Титовщинского сельского поселения вошли следующие поселения Демидовского района: Бородинское, Дубровское, Жичицкое, Закрутское, Пересудовское, Полуяновское, Титовщинское, Шаповское сельские поселения, деревня Титовщина является административным центром.

Таблица 3

Динамика изменения численности населения поселения

| Численность населения, чел | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Титовщинское сельское поселение | 2341 | 2292 | 2228 | 2125 | 2108 | 2050 |

Таблица 4

Численности населения по населенным пунктам поселения

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2017 |
| --- | --- | --- |
|  | деревня Титовщина | 199 |
|  | деревня Акатово | 14 |
|  | деревня Андреево | 30 |
|  | деревня Башки | 16 |
|  | деревня Большое Аретово | 21 |
|  | деревня Бордуково | 0 |
|  | деревня Борисенки | 20 |
|  | деревня Боровики | 6 |
|  | деревня Борода | 151 |
|  | деревня Борок | 2 |
|  | деревня Боярщина | 17 |
|  | деревня Боярщина | 83 |
|  | деревня Боярщина | 0 |
|  | деревня Брюковщина | 3 |
|  | деревня Бурлыгино | 25 |
|  | деревня Варнавино | 1 |
|  | деревня Васьковщина | 0 |
|  | деревня Веретея | 0 |
|  | деревня Верхнее Хотяково | 21 |
|  | деревня Городная | 0 |
|  | деревня Гуры | 1 |
|  | деревня Дворище | 0 |
|  | деревня Деденки | 2 |
|  | деревня Диво | 78 |
|  | деревня Дроково | 5 |
|  | деревня Дубаши | 9 |
|  | деревня Дубровка | 278 |
|  | деревня Дуброво | 0 |
|  | деревня Жичицы | 162 |
|  | деревня Заболотье | 2 |
|  | деревня Заики | 5 |
|  | деревня Закрутье | 144 |
|  | деревня Залесье | 4 |
|  | деревня Замощье | 0 |
|  | деревня Иваново | 0 |
|  | деревня Кашкурино | 6 |
|  | деревня Кисляки | 0 |
|  | деревня Кобызи | 0 |
|  | деревня Копосино | 8 |
|  | деревня Котовщина | 2 |
|  | деревня Краськи | 1 |
|  | деревня Крупенино | 10 |
|  | деревня Кулеши | 0 |
|  | деревня Ласьки | 1 |
|  | деревня Лехонов-Бор | 11 |
|  | деревня Лукашово | 1 |
|  | деревня Максимово | 56 |
|  | деревня Макунино | 5 |
|  | деревня Малое Аретово | 53 |
|  | деревня Манихи | 3 |
|  | деревня Мидюльки | 3 |
|  | деревня Минаки | 5 |
|  | деревня Михалево | 0 |
|  | деревня Мордашки | 1 |
|  | деревня Мыльнище | 1 |
|  | деревня Нижнее Хотяково | 0 |
|  | деревня Никитино | 0 |
|  | деревня Новоселье | 2 |
|  | деревня Новые Пересуды | 6 |
|  | деревня Няньковичи | 1 |
|  | деревня Оброк | 2 |
|  | деревня Ожогино | 0 |
|  | деревня Орлово | 5 |
|  | деревня Осипенки | 0 |
|  | деревня Паньково | 1 |
|  | деревня Пашино | 1 |
|  | деревня Полуяново | 8 |
|  | деревня Поречье | 0 |
|  | деревня Савино | 1 |
|  | деревня Свистовичи | 2 |
|  | деревня Сельцо | 13 |
|  | деревня Семеновка | 1 |
|  | деревня Сенино | 0 |
|  | деревня Сеньково | 2 |
|  | деревня Сеньково-Луг | 0 |
|  | деревня Скугрево | 2 |
|  | деревня Слобода | 0 |
|  | деревня Старина | 3 |
|  | деревня Старины | 0 |
|  | деревня Старые Пересуды | 2 |
|  | деревня Степаново | 3 |
|  | деревня Сырицы | 40 |
|  | деревня Толкуны | 38 |
|  | деревня Тюпина-Нива | 58 |
|  | деревня Угоры | 1 |
|  | деревня Филимоново | 2 |
|  | деревня Фошня | 3 |
|  | деревня Холм | 66 |
|  | деревня Хотеево | 6 |
|  | деревня Центральная Усадьба | 84 |
|  | деревня Шапы | 192 |
|  | деревня Шелуганово | 5 |
|  | деревня Щеткино | 4 |
|  | деревня Юшково | 30 |
|  | ВСЕГО: | 2050 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности, в результате уровень естественного прироста отрицательный.

Таблица 5

Показатели движения населения

| Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившихся, всего | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Число умерших, всего | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| Число прибывших жителей, всего | 7 | 14 | 3 | 6 | 1 |
| Число выбывших жителей, всего | 12 | 23 | 3 | 13 | 4 |

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, миграционный прирост, на сегодняшний день отрицательный идет отток населения.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура муниципального образования характеризовалась относительно высокой долей населения  в трудоспособном возрасте.

Возрастная структура населения по данным на 01.01.2017 г. характеризуется  неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 54% от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 16% и 30% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

.

### 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Производственный сектор экономики  представлен, следующими производствами:

Таблица 6

| №№п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Комбинат промышленных предприятий» Свадицский участок | добыча песка и гравия |
| 2 | Цех по переработке молока (ИП Медведев А.А.). | производство цельномолочной продукции |
| 3 | ИП Дацкевич А.В. (ГКФХ) | сельскохозяйственное производство |
| 4 | КФХ «Дагестан». | сельскохозяйственное производство |
| 5 | КФХ «Луч». | сельскохозяйственное производство |
| 6 | ОАО «ИвакорпАгро». | птицеводство |
| 7 | ИП Федченкова В.В. (ГКФХ). | сельскохозяйственное производство |
| 8 | Демидовский филиал Смоленского областного государственного бюджетного учреждения "Управление областных автомобильных дорог". | строительство автомобильных дорог |
| 9 | ИП Костючков М.И. | переработка древесины. |
| 10 | ИП Зюмов Н.Н. | переработка древесины. |
| 11 | Сельскохозяйственный потребительско – сбытовой кооператив «Феникс». | выращивание овощей закрытого грунта |

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте. В материальной сфере производства занято 15% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает здравоохранение и образование. Уровень безработицы находится на среднем уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения.

### 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы следующие документы:

- Региональные нормативы, утвержденные постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции»;

-   СНиП 2.07.01.-89*;

- Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ             № 1063-р от 03.07.1996.

#### 1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Титовщинского сельского поселения представлена объектами дошкольного образования и объектами среднего образования.

Таблица 7

Учреждения дошкольного образования

| №№ п/п | Наименование учреждения | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дубровский детский сад Демидовского района Смоленской области (МБДОУ Дубровский детский сад) | д.Дубровка, ул. Парковая, д.25 (д.Боярщина, д.Дубровка, д.Залесье, д.Слобода, д.Хотеево, д.Юшково) |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Бородинский детский сад «Зернышко» Демидовского района Смоленской области (МБДОУБородинский детский сад «Зернышко») | д.Борода, ул.Верхняя,д.10 (Аретово, д.Борода, д.Верхнее Хотяково, д.Заболотье, д.Малое Аретово, д.Нижнее Хотяково, д.Оброк |
| 3 | Дошкольная группа при МБОУ Шаповская ООШ | д.Шапы, ул.Боровая, д.15 (д.Бордуково, д.Борисенки, д.Борок, д.Варнавино, д.Городная, д.Дуброво, д.Заики, д.Кулеши, д.Мыльнище, д.Новоселье, д.Няньковичи, д.Осипенки, д.Савино, д.Свистовичи, д. Сеньково, д.Сеньково – Луг, д.Старины, д.Степаново, д.Филимоново, д.Шапы) |

Таблица 8

Учреждения общего образования

| №№ п/п | Наименование школы | Местоположение (адрес) | Емкость | Состояние здания (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по современным санитарным нормам (мест) | фактическое число учащихся чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дубровская средняя общеобразовательная школа | д.Дубровка, ул. Школьная, д.4 | 192 | 31 | 25 |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Бородинская основная общеобразовательная школа | д.Борода, ул.Школьная, д.2 | 60 | 7 | 60 |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Холмовская №1 основная общеобразовательная школа | д.Центральная Усадьба, ул.Дорожная, д.13 | 100 | 12 | 20 |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шаповская основная общеобразовательная школа | д.Шапы, ул.Боровая, д.15 |  | 36 |  |
| 5 | Жичицкий филиал МБОУ Дубровской СОШ | д.Жичицы, ул.Егорова, д.32 | 108 | 10 | 100 |

Наполняемость общеобразовательных учреждений имеет низкий уровень, что отражает неблагоприятную демографическую обстановку.

#### 1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Титовщинского сельского поселения представлена следующими учреждениями здравоохранения

Таблица 9

Перечень объектов здравоохранения

| №№ п/п | Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр. | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шаповский ФАП | д.Шапы, ул.Боровая,д.4 (д.Бордуково, д.Борисенки, д.Борок, д.Варнавино, д.Городная, д.Дуброво, д.Заики, д.Кулеши, д.Мыльнище, д.Новоселье, д.Няньковичи, д.Осипенки, д.Савино, д.Свистовичи, д. Сеньково, д.Сеньково – Луг, д.Старины, д.Степаново, д.Филимоново, д.Шапы) |
| 2 | Дубровский ФАП | д.Дубровка, ул. Садовая, д.7 (д.Боярщина, д.Дубровка, д.Залесье, д.Слобода, д.Хотеево, д.Юшково) |
| 3 | Жичицкий ФАП | д.Жичицы, ул.Егорова, д.28 (д.Башки, д. Брюковщина, д.Гуры, д.Жичицы, д.Кашкурино, д.Кисляки, д.Краськи, д.Михалево, д.Сельцо) |
| 4 | Пересудовский ФАП | Смоленская область Демидовский район д. Центральная Усадьба ул. Акатовская д. 21. (д. Акатово, д. Боровики, д. Диво, д. Дроково, д. Котовщина, д. Манихи, д. Новые Пересуды, д. Орлово, д. Паньково, д. Скугрево, д. Старые Пересуды, д. Толкуны, д. Холм, д. Центральная Усадьба, д. Щеткино) |
| 5 | СОГАУ «Холмовской дом – интернат для престарелых и инвалидов» | Смоленская область Демидовский район д. Центральная Усадьба ул. Дорожная д. 2 |
| 6 | Бородинский ФАП | д.Борода, ул. Верхняя, д.10 (д.Большое Аретово, д.Борода, д.Верхнее Хотяково, д.Заболотье, д.Малое Аретово, д.Нижнее Хотяково, д.Оброк) |
| 7 | Закрутский ФАП | д.Закрутье, ул. Центральная, д.8 (д.Бурлыгино, д. Васьковщина, д.Веретея, д.Закрутье, д.Замощье, д.Иваново, д.Копосино, д.Лукашово, д. Мидюльки, д.Никитино, д.Ожогино, д. Пашино, д.Старина, д.Угоры, д.Фошня) |
| 8 | Титовщинский ФАП | д.Титовщина, ул.Центральная, д.9 (д.Титовщина, д.Боярщина, д.Дворище, д.Деденки, д.Дубаши, д.Лехонов –Бор, д.Максимово, д.Макунино, д.Минаки, д.Мордашки, д.Семеновка, д.Сенино, д.Сырицы, д. Тюпина – Нива |
| 9 | Демидовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» | Демидовский район |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования муниципального района.

#### 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения обеспеченность объектами физической культуры и спорта – 65%. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как среднею. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

#### 1.4.3.4. Организация досуга

На территории Титовщинского сельского поселения действуют учреждения культурно-досугового типа.

Таблица 10

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Полуяновская поселенческая библиотека - филиал | д.Боярщина, ул.Новая, дом 7 (в здании Администрации) |
| 2 | Шаповская поселенческая библиотека - филиал | д.Шапы, ул.Заречная, дом 6 (в здании ДК) |
| 3 | Шаповский Дом культуры | д.Шапы, ул.Заречная, дом 6 |
| 4 | Дубровская поселенческая библиотека - филиал | д.Дубровка, ул.Парковая, дом 19 (в здании ДК) |
| 5 | Дубровский Дом культуры | д.Дубровка, ул.Парковая, дом 19 |
| 6 | Жичицкая поселенческая библиотека - филиал | д.Жичицы, ул.Егорова, дом 28 (в здании ДК) |
| 7 | Жичицкий Дом культуры | д.Жичицы, ул.Егорова, дом 28 |
| 8 | Холмовская поселенческая библиотека - филиал | д.Центральная Усадьба, ул.Акатовская, дом 21 (в здании ДК) |
| 9 | Холмовской Дом культуры | д.Центральная Усадьба, ул.Акатовская, дом 21 |
| 10 | Бородинская поселенческая библиотека - филиал | д.Борода, ул.Верхняя, дом 12 (в здании ДК) |
| 11 | Бородинский Дом культуры | д.Борода, ул.Верхняя, дом 12 |
| 12 | Закрутская поселенческая библиотека - филиал | д.Закрутье, ул.Центральная, дом 17 (в здании ДК) |
| 13 | Закрутский Дом культуры | д.Закрутье, ул.Центральная, дом 17 |
| 14 | Титовщинская поселенческая библиотека - филиал | д.Титовщина, ул.Центральная, дом 9 |

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа соответствует нормативному показателю, но необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

#### 1.4.3.5. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

## 1.6. Жилой фонд

Жилой фонд Титовщинского сельского поселения составляет 75,3 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность – 35 м2/чел.

Таблица 11

Характеристика жилого фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 75,3 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 68,4 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 6,9 |
|  | Специализированный (общежитие) |  | 0 |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | 0,9 |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 21 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 75,3 |
|  | частная |  | 71,6 |
|  | муниципальная |  | 3,7 |
|  | общественная |  |  |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% | 100 |
|  | водопровод |  | 16,2 |
|  | канализация |  | 3,3 |
|  | центральное отопление |  | 0 |
|  | газ |  | 96,7 |
|  | ванными( душем) |  | 3,1 |

Выводы:

Порядка 90,8% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен малоэтажной (индивидуальной) застройкой. Жилобеспеченность средняя.  В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

## 1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Титовщинского сельского поселения

На территории Титовщинского сельского поселения располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

Объекты капитального строительства федерального значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - земли лесного фонда;

  - объекты культурного наследия федерального значения;

Объекты капитального строительства регионального и районного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - объекты культурного наследия регионального значения;

  - территории автомобильных дорог регионального значения;

  - объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения;

  - объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения;

  - объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения;

  - объекты капитального строительства здравоохранения;

  - территории специального назначения, в том числе объекты ТБО;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – подстанция 35 кВ, ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 110 кВ.

Объекты капитального строительства местного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - территории индивидуальной жилой застройки;

  - территории общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

  - объекты капитального строительства культурно-досугового назначения;

  - территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, улицы, дороги, проезды, площадки);

  - территории специального назначения, в том числе кладбищ;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – трансформаторные подстанции, ВЛ 110 кВ;

ОКС водоснабжения – артезианские скважины и водонапорные башни, водопроводы.

в реестре государственной собственности Смоленской области земельные участки, находящиеся на территории Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области после его реорганизации в форме присоединения Администраций Бородинского сельского поселения, Дубровского сельского поселения, Жичицкого сельского поселения, Закрутского сельского поселения, Пересудовского сельского поселения, Полуяновского сельского поселения, Титовщинского сельского поселения и Шаповского сельского поселения Демидовского района Смоленской области числятся следующие земельные участки:

- с кадастровым номером 67:05:2460101:7 площадью 19 595 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, дер. Центральная Усадьба, с разрешенным использованием – для использования в целях медицинской помощи и лечебно-профилактических услуг;

- с кадастровым номером 67:05:2460101:104 площадью 500 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, дер. Центральная Усадьба, ул. Центральная, д. 2а, с разрешенным использованием – для строительства пожарного депо;

- с кадастровым номером 67:05:1980101:1 площадью 5 127 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, дер. Титовщина, ул. Центральная, д. 21, с разрешенным использованием – под общественную застройку;

- с кадастровым номером 67:05:0050101:115 площадью 179 212 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, урочище «Семеновка», «Бабаевка», с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства и организации учебной работы;

- с кадастровым номером 67:05:0050102:196 площадью 8 343 359 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, урочище «Семеновка», «Бабаевка», с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства и организации учебной работы;

- с кадастровым номером 67:05:0040301:1 площадью 17 899 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов,               на км 55+200 автодороги Ольша-Велиж-Невель, с разрешенным использованием – для промышленных целей.

- с кадастровым номером 67:05:0000000:121 площадью 917 598 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, с разрешенным использованием – под автодорогой Ольша – Велиж - Невель;

- с кадастровым номером 67:05:0000000:120 площадью 470 552 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, с разрешенным использованием – под автодорогой Демидов - Рудня;

- с кадастровым номером 67:05:0000000:119 площадью 15 685 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, с разрешенным использованием – под автодорогой Ольша – Велиж - Невель;

- с кадастровым номером 67:05:0000000:122 площадью 75 949 кв. метров, расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, с разрешенным использованием – под автодорогой Демидов – Рудня.

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Смоленской области, отображены на «Карте границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или  муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения»

## 1.6. Жилой фонд

Жилой фонд Титовщинского сельского поселения составляет 75,3 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность – 35 м2/чел

Таблица 12

Структура жилого фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 75,3 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 68,4 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 6,9 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | 0 |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | 0,9 |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 21 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 75,3 |
|  | частная |  | 71,6 |
|  | муниципальная |  | 3,7 |
|  | общественная |  |  |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% | 100 |
|  | водопровод |  | 16,2 |
|  | канализация |  | 3,3 |
|  | центральное отопление |  | 0 |
|  | газ |  | 96,7 |
|  | ванными( душем) |  | 3,1 |

Выводы:

Порядка 90,8% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен малоэтажной (индивидуальной) застройкой. Жилобеспеченность средняя.  В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

## 1.7.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Титовщинского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения III технической категории «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель», пересекающей территорию муниципального образования с северо-запада на юго-восток; автомобильных дорог регионального значения – «Демидов – Рудня» и «Демидов - Понизовье -Заозерье» IV категории в западной части поселения; автомобильных дорог межмуниципального значения IV категории: «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Борода – Хотяково, «Демидов – Холм», «Демидов – Холм» - Дубровка - Залесье, «Демидов – Понизовье – Заозерье» - Боярщина – Полуяново, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Закрутье – Веретея - Старина, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Максимово, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лехонов Бор, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Никитино, "Демидов - Рудня" – Краськи и  автомобильных дорог межмуниципального значения V категории: «Демидов – Шапы – Борисенки» - Борок – Пересуды, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Дубаши, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лукашово,  «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Угоры, а также автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

Характеристика автодорог регионального и межмуниципального значения Титовщинского сельского поселения представлена в таблице 13.

Таблица 13

Характеристика автомобильных дорог Титовщинского сельского поселения

| Наименование автомобильных дорог | Протяженность в границах муниципального образования, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Регионального значения |
| «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель», III категории | 29,5 | асфальтобетон |
| "Демидов - Рудня" , IV категории | 22,65 | асфальтобетон |
| «Демидов – Понизовье – Заозерье» IV категории | 14,3 | а/б -8,72 км, гравийное покрытие - 5,58 км |
| ИТОГО: | 66,45 |  |
| Межмуниципального значения |
| «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Борода – Хотяково, IV категории | 4,17 | асфальтобетон |
| «Демидов – Холм» , IV категории | 16,3 | а/б -14,3 км, гравийное покрытие - 2 км |
| «Демидов – Холм» - Дубровка - Залесье, IV категории | 10,3 | а/б -5,15 км, гравийное покрытие - 5,15 км |
| «Демидов – Понизовье – Заозерье» - Боярщина – Полуяново, IV категории | 2,65 | асфальтобетон |
| «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Закрутье – Веретея - Старина, IV категории | 9,36 | а/б -6,23 км, гравийное покрытие – 3,13 км |
| «Демидов – Шапы – Борисенки» - Борок – Пересуды, V категории | 12,1 | асфальтобетон |
| «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Максимово, IV категории | 2,05 | асфальтобетон |
| «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лехонов Бор, IV категории | 2,4 | асфальтобетон |
| «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Дубаши, V категории | 3 | асфальтобетон |
| «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лукашово, V категории | 1,57 | асфальтобетон |
| "Демидов - Рудня" - Краськи, IV категории | 3,83 | асфальтобетон |
| «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Угоры, V категории | 3,1 | а/б - 0,1 км, гравийное покрытие – 3,00 км |
| «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Никитино, IV категории | 3,15 | а/б - 0,1 км, гравийное покрытие – 3,05 км |
| ИТОГО: | 73,98 |  |

Таблица 14

Мосты и трубопереезды Титовщинского сельского поселения

| № | Место расположения моста, трубопереезда | Материал из которого изготовлен мост (трубопереезд) | Характеристика моста |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина (ø трубопереезда) | Высота над уровнем воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трубопереезд на дороге В.Хотяково – Н.Хотяково через ручей | железобетонный | 7 | 1,0 | - |
| 2 | Мост через р. Борожанка деревня Борода | железобетонный | 16 | 8 | 3,5 |
| 3 | Трубопереезд на дороге в деревня Борода по ул.Нижняя | железобетонный | 6 | 1,0 | - |
| 4 | Трубопереезд в деревня М.Аретово | железобетонный | 8 | 1,0 |  |
|  | Мост через р.Гобза д. Новоселье | железобетонный | 30 | 10 | 10 |
|  | Мост через р.Гобза д. Няньковичи | железобетонный | 30 | 10 | 10 |
|  | Мост через р. Папинка д. Степаново | деревянный | 12 | 7 | 5 |
|  | ГТС пруда на реке Чернейка в деревне Шапы | железобетонный | 75 | 6 | 1,5 |
|  | Трубопереезд д.Шапы – д.Филимоново | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Шапы – д.Филимоново | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Шапы – д.Старины | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Шапы – д.Старины | железобетонный | 5 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд д.Шапы – д.Борисенки | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Шапы – д.Борисенки | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Новоселье – д.Свистовичи | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Новоселье – д.Свистовичи | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Свистовичи – д. Варнавино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Свистовичи – д. Варнавино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Свистовичи | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Свистовичи | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Новоселье (на д.Степаново) | железобетонный | 4 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Няньковичи | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Няньковичи | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Мыльнище | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Заики | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Филимоново – д.Савино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д. Новоселье – д.Сеньково (на автодороге Демидов – Борисенки) | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд д.Сеньково – д.Борок (на автодороге Демидов – Борисенки) | железобетонный | 6 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Сеньково – д.Борок (на автодороге Демидов – Борисенки) | железобетонный | 6 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Сеньково – д.Борок (на автодороге Демидов – Борисенки) | железобетонный | 6 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Сеньково – д.Борок (на автодороге Демидов – Борисенки) | железобетонный | 6 | 2,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Шапы – д.Сеньково -Луг (на автодороге Демидов – Борисенки) | железобетонный | 6 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Шапы – д.Сеньково -Луг (на автодороге Демидов – Борисенки) | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Мост д. Орлово | железобетонный | 6,4 | 2,5 |  |
|  | Мост д. Боровики | железобетонный | 6,4 | 2,5 |  |
|  | Мост д.Манихи | железобетонный | 6,4 | 2,5 |  |
|  | Трубопереезд через б/ручей на автодороге Демидов-Холм, д. Новые Пересуды | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через р. Дивица на автодороге Демидов-Холм, д. Диво | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б/ручей на автодороге Демидов-Холм, не доезжая 150 м д. Центральная Усадьба | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через р. Свадица на автодороге Холм-ур. Мироново, д.Холм | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б/ручей на автодороге Холм-ур. Мироново, на 2 км от д.Холм | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б/ручей на автодороге Демидов-Мироново на 2,5 км от д. Холм | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б/ручей по ул. Речная д. Диво | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через р. Свадица на дороге ур. Мироново-Толкуны-Манихи, в 200 м от песчанного карьера | железобетонный | 5 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б/ручей перед въезде в д. Щеткино | железобетонный | 5 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через перешеек между оз. Карец и оз. Акатовское при въезде в д. Акатово | железобетонный | 5 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б/ручей на автодороге Холм-ур. Мироново, на 3 км от д. Холм | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б/ручей на автодороге Холм-ур. Мироново на 3,5 км от д. Холм | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б\ручей на автодороге Холм-ур. Мироново, на 4 км от д.Холм | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б\ручей на автодороге Холм-ур. Мироново в д. Холм, в 40 м от поворота на д. Акатово по направлению на ур. Мироново | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б\ручей на автодороге в деревня Акатово, в 20 м от развилки на д. Щеткино | железобетонный | 5 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд д. Акатово ул. Центральная около д. 26 через б/ручей | железобетонный | 5 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б/ручей на автодороге Демидов-Холм, д. Новые Пересуды | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б\ручей на автодороге Демидов-Холм, при въезде в д. Диво | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд через б\ручей на автодороге Диво-ур. Слобода, на 1,5 км дороги от д. Диво | железобетонный | 4 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд через б\ручей на автодороге Холм-Щеткино, при въезде в д.Щеткино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд через б\ручей на автодороге Дроково-ур. Карьер 1 на 1 км дороги от д. Дроково | железобетонный | 4 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель -Закрутье | железобетонный | 6 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель -Закрутье | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д. Копосино - д. Пашино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель до д.Мидюльки | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Копосино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Лукашово | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Лукашово | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д.Фошня | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д.Фошня | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д.Фошня | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д.Фошня | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Замощье | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Замощье | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Никитино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Никитино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель - д.Никитино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д.Старина - д.Веретея | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д. Старина - д.Веретея | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д.Старина- д.Веретея | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д.Замощье - д.Старина | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге д.Угоры - д.Васьковщина | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Мост на автодороге д.Угоры - д.Васьковщина | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Ожогино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Ожогино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Ольша – Велиж – Усвяты –Невель д.Ожогино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Мост на автодороге д.Васьковщина - д.Иваново | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд на автодороге Демидов – Рудня д.Жичицы |  | 8 | 1,5 |  |
|  | Трубопереезд д.Шелуганово | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Шелуганово | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Трубопереезд д.Андреево | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | Платформа д.Крупенино | металлический | 3 | 1,5 | 1,0 |
|  | Мост д.Поречье | деревянный | 7 | 5,0 | 3 |
|  | Мост д.Сенино | железобетонный | 20 | 8,0 | 2,5 |
|  | д.Дубаши | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | д.Минаки | железобетонный | 5 | 1,0 |  |
|  | д.Максимово | железобетонный | 6 | 1,5 |  |
|  | д.Сенино | железобетонный | 5 | 1,0 |  |

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Титовщинского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с  геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

### 1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Титовщинского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

По территории Титовщинского сельского поселения проходит автобусные маршруты, характеристика которых представлена ниже.

Таблица 15

Характеристика основных автобусных маршрутов,

проходящих по территории Титовщинского сельского поселения

| № марш- рута | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (час, мин.) | Количество машин на маршруте (ед.) | Марка машин и их вместимость (чел.) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556 | Демидов - Смоленск | 85 | 1-30 | 4 |  |  |
| 518, 516 | Пржевальское - Смоленск | 126 | 2-05 | 4 |  |  |
| 518, 516 | Смоленск - Пржевальское | 126 | 2-05 | 4 |  |  |
| 555 | Демидов-Смоленск через Диво | 83,3 | 2-00 | 1 |  | 0,85 |
| 515 | Велиж - Смоленск | 52 | 1-10 | 2 |  |  |
| 515 | Смоленск - Велиж | 52 | 1-10 | 2 |  |  |
| 103 | Демидов – Борода | 18,4 | 0-25 | 1 |  |  |
| 103 | Борода - Демидов | 18,4 | 0-25 | 1 |  |  |
| 107 | Демидов - Холм | 26,7 | 0-45 | 1 |  |  |
| 110 | Демидов-Шапы | 28,3 | 0-35 | 1 |  |  |
| 217 | Демидов - Рудня | 50 | 1-00 | 1 |  |  |
| 207 | Демидов - Понизовье | 30,6 | 1-00 | 1 |  | 2,0 |
| 115 | Демидов –Жичицы ч/з Дубровку | 28,2 | 0-45 | 1 |  |  |

Наиболее проблематичными в отрасли транспортного хозяйства остаются   автомобильные перевозки - на них задействованы автобусы различных  марок отечественного производства. Растет степень износа основных фондов.

### 1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Титовщинского сельского поселения относятся:

-  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения;

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Титовщинского сельского поселения относятся:

- основным недостатком автобусного обслуживания территории муниципального образования является малое число рейсов в обслуживании населённых пунктов, а также высокая степень износа автобусов, осуществляющих пассажироперевозки

- не все дороги и улицы поселения имеют твердое покрытие.

## 1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения с возможностью захоронения после кремирования.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения  2050 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,49 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

Таблица 16

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбище, расположенное в северной части д. Крупенино | 0,50 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в южной части д. Закрутье | 0,43 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в юго-восточной части д. Веретея | 0,42 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в южной части д. Старина | 0,41 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в д. Дубровка | 0,47 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в северо-восточной части д. Жичицы | 0,20 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в д. Лехонов-Бор | 0,34 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в восточной части д. Щеткино | 0,49 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в северной части д. Орлово | 0,78 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в юго-западной части д. Дроково | 0,39 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в д. Манихи | 0,77 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в д. Толкуны | 0,53 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в южной части д. Городная | 0,15 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в южной части д. Котовщина | 0,36 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Свистовичи | 0,87 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в западной части д. Дуброво | 0,31 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в южной части д. Няньковичи | 0,44 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в восточной части д. Старины | 0,40 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 1,2 км южнее д. Толкуны | 0,40 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,38 км западнее д. Полуяново | 0,80 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,11 км южнее д. Боярщина | 0,72 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,4 км западнее д. Поречье | 0,30 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,54 км западнее д. Поречье | 0,50 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,65 км западнее д. Поречье | 0,69 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,05 км южнее д. Минаки | 0,50 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 1,55 км западнее д. Минаки | 0,85 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное у юго-восточной границы д. Дубаши | 0,60 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 2,5 км севернее д. Макунино | 0,60 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,09 км северо-восточнее д. Шелуганово | 0,75 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное у юго-западной границы д. Оброк | 0,55 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное у восточной границы д. Борода | 0,71 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,42 км юго-западнее д. Малое Аретово | 0,45 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,7 км юго-западнее д. Малое Аретово | 1,0 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,33 км юго-западнее д. Большое Аретово | 0,45 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,33 км восточнее д. Слобода | 0,6 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 1,75 км южнее д. Мидюльки | 0,1 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,1 км южнее д. Фошня | 0,3 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,05 км западнее д. Замощье | 0,51 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное у восточной границы д. Хотеево | 0,55 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,05 км севернее д. Юшково | 0,16 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,54 км западнее д. Сельцо | 1,02 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,34 км восточнее д. Сельцо | 0,22 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,87 км юго-западнее д. Лехонов-Бор | 0,60 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,23 км северо-западнее д. Сенино | 0,37 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 2,95 км юго-восточнее д. Семеновка | 0,33 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,62 км юго-восточнее д. Старые Пересуды | 0,78 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 2,0 км западнее д. Манихи | 0,42 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное у западной границы д. Холм | 0,18 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное у северной границы д. Акатово | 0,79 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,1 км восточнее д. Скугрево | 0,48 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,1 км севернее д. Манихи | 0,59 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,41 км западнее д. Варнавино | 0,90 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное у восточной границы д. Заики | 0,57 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 1,0 км восточнее д. Няньковичи | 0,48 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,17 км северо- восточнее д. Сеньково | 0,20 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,49 км севернее д. Степаново | 0,55 | 50 |
|  | Кладбище, расположенное в 0,4 км северо-восточнее д. Шапы | 0,45 | 50 |

## 1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 1.9.1. Водоснабжение

Обеспечение потребителей сельского поселения питьевой водой осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, колодцев, родников). На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4 — 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7-9 мг-экв/дм3.

На сегодняшний день артезианские скважины оборудованы в тринадцати населенных пунктах: Боярщина, Закрутье, Бурлыгино, Жичицы, Дубровка, Центральная Усадьба, Диво, Толкуны, Титовщина, Тюпина, Борода, Малое Аретово. Разводящие водопроводные сети от скважин проложены в населенных пунктах: Боярщина, Закрутье, Бурлыгино, Жичицы, Дубровка, Центральная Усадьба, Диво, Толкуны, Титовщина, Тюпина, Борода, Малое Аретово.

Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода забирается насосами из артезианской скважины и подается в  регулирующую емкость (водонапорную башню), откуда поступает в разводящие сети потребителям.

Согласно предоставленным данным, качество воды артезианских скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Большинство водозаборов, водонапорных башен, разводящих водопроводных сетей и других сооружений систем централизованного водоснабжения характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют  реконструкции.

Потребители, остальных населенных пунков на территории Титовщинского сельского поселения обеспечиваются водой децентрализовано (скважины, колодцы, расположенные у конкретного потребителя).

Таблица 17

Система водоснабжения Титовщинского сельского поселения (по данным администрации Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской  области)

| № | Наименование населенного пункта | Название улиц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Боярщина – 1 башня | Ул. Центральная Ул. Новая | К 9-ти домам подключен централизованный водопровод |
| 2 | Д. Закрутье- 1 башня | Ул. Центральная Ул. Молодежная Ул. Парковая Ул. Верхняя |  |
| 3 | Д. Бурлыгино- 1 башня | Ул. Луговая Ул. Северная |  |
| 4 | Д. Жичицы – 1 башня | Ул. Егорово Ул. Луговая Ул. Дроздовская Ул. Молодежная |  |
| 5 | Д. Дубровка - башня № 1 | Ул. Парковая Ул. Школьная Ул. Садовая Ул. Центральная Ул. Молодежная (частично) |  |
| 6 | Д. Дубровка- башня № 2 | Ул. Рабочая Ул. Полевая |  |
| 7 | Д. Центральная Усадьба - 1 башня | Ул. Центральная Ул. Киселева Н.Д. Ул. Акатовская Ул. Школьная Ул. Дубовая Роща Ул. Дорожная |  |
| 8 | Д. Диво – 1 башня | Ул. Дачная Проезд Ветеранов Ул. 1 Мая Ул. Речная Ул. Полевая |  |
| 9 | Д. Толкуны – 1 башня | Ул. Совхозная Ул. Полевая |  |
| 10 | Д. Титовщина – 1 башня | Ул. Демидовская Ул. Центральная Ул. Парковая Ул. Полевая Ул. Молодежная Пер. Административный |  |
| 11 | Д. Тюпина-Нива- 1 башня | Ул. Касплянская Ул. Новая |  |
| 12 | Д. Борода |  |  |
| 13 | Д. Малое Аретово |  |  |

### 1.9.2. Канализация

Отвод сточных вод потребителей в сельском поселении осуществляется полностью децентрализовано (индивидуальные очистные сооружения, выгребные ямы).

В целом по сельскому поселению повсеместно наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:

- отсутствие в большинстве населенных пунктов систем водоотведения с очистными сооружениями;

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах района системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для животноводческих комплексов.

### 1.9.3. Теплоснабжение

На территории поселения находятся 94 населенных пункта, большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Теплоснабжение потребителей в сельском поселении осуществляется преимущественно децентрализовано (печи, камины, индивидуальные отопительные системы, энергоносителями которых являются твердые, жидкие виды топлива, а также природный газ).

Котельные, посредством теплосетей, снабжают теплом в основном потребителей малоэтажных домов, а также объекты общественно-деловой застройки.

Кроме того, на территории поселения располагаются ведомственные котельные, работающие на нужды конкретного потребителя.

Все котельные в большинстве своем работают на газе,  а также на твердых и жидких видах топлива.

Необходимо проведение мероприятий по совершенствованию системы централизованного теплоснабжения потребителей так как, на сегодняшний день присутствуют следующие проблемы:

- Высокий процент износа теплоисточников и сооружений на них.

- Большие потери энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении.

- Высокие издержки при производстве тепловой энергии и отсутствие экономических стимулов их снижения.

- Низкий коэффициент полезного действия существующего котельного оборудования.

- Вследствие большого износа оборудования котельных и тепловых сетей не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

### 1.9.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется на базе природного и сжиженного газа.

Направления использования газа:

- Технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- Отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

### 1.9.5. Электроснабжение

Распределение электроэнергии потребителям на территории всего Смоленского района, присоединенным к сетям 6(10)-35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляется от подстанций ПС 220 кВ «Талашкино», ПС 220 кВ Смоленск, относящихся к объектам Брянского ПМЭС - филиала ОАО «ФСК ЕЭС». Электроснабжение потребителей электроэнергии Смоленского района осуществляется от питающих центров – подстанций 110/35/10/6 кВ, находящихся на обслуживании производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Распределение электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется от следующих подстанций:

- ПС 35/10 кВ «Закрутье».

- ПС 35/10 кВ «Свистовичи».

- ПС 110/35/10 кВ «Демидов».

Характеристики ПС представлены в таблице ниже.

Таблица 18

Характеристики ПС

| Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Загрузка ПС в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закрутье 35/10 | 1989 | 2х2,5 | н/д | н/д |
| Свистовичи 35/10 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Демидов 110/35/10 | 1960 | 10, 16 | 2,3 | 9 |

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 6-10 кВ по ВЛ 6-10 кВ через трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Оборудование части трансформаторных подстанция 6-10 кВ выработало свой ресурс и требует замены, ряд ВЛ 6-10 кВ также не отвечают современным требованиям надежности электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленные предприятия;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные предприятия.

На снижении надежности работы системы электроснабжения Смоленского района отражается:

- физический износ и старение оборудования распределительных электрических сетей;

- низкий уровень автоматизации распределительных электрических сетей;

- ограниченная пропускная способность питающих линий 6 кВ.

### 1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Современное состояние систем телефонизации

По приросту телефонной сети Смоленская область занимает 5 место в Российской Федерации.

Четырьмя операторами сотовой связи, а также ОАО "Смоленсксвязьинформ" в регионе созданы мощные сети подвижной сухопутной радиотелефонной связи, доступа в Интернет, персонального радиовызова и другие.

Коммуникационная техника является каркасом, на котором строятся все телекоммуникационные системы. От правильного выбора систем коммутации зависят нормальное функционирование, возможность расширения и совершенствования всех телекоммуникационных сетей.

Критерии:

- высокая надежность коммутационного оборудования, возможность быстрого интегрирования его в существующую сеть без существенных капитальных затрат, возможность дальнейшей модернизации телефонной сети, вплоть до широкополосной ЦСИС (цифровой сети с интеграцией служб (ISDN);

- возможность поэтапного увеличения номерной емкости;

- использование системы сигнализации ОКС-7;

- наличие оборудования для работы в сети синхронизации;

- возможность введения новых видов услуг для пользователя сети, включая ЦСИС (ISDN);

- возможность организации динамического управления потоками нагрузки на сети;

- возможность обеспечения централизованного учета стоимости разговоров и систем расчета.

Современное коммутационное оборудование позволяет изменить подход и к организации телефонной сети, как в городах, так и в сельской местности, предоставить сельскому жителю весь спектр современных телекоммуникационных услуг, вплоть до ЦСИС (ISDN).

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Современное состояние систем радиофикации и телевидения

Исходя из сложившейся в области телерадиовещания России и Смоленского района ситуации, можно выделить следующие основные цели развития отрасли:

Увеличение количества транслируемых программ. Согласно распоряжению Администрации Смоленской области от 17 октября 2006 года был разработан «Проект соглашения о намерениях между министерством информационных технологий и связи Российской Федерации и Администрации Смоленской области» о нижеследующем:

-  Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует обеспечение социальной потребности населения в информационных услугах путем расширения сети цифрового телерадиовещания, формирование единого информационного пространства и развитие средств массовой информации Смоленской области.

-    В связи с этим Стороны намереваются объединить усилия по обеспечению условий для создания региональной сети цифрового многопрограммного телевидения, организации и технической реализации вещания новых телевизионных программ на территории Смоленской области.

В рамках действия настоящего Соглашения Стороны считают необходимым осуществление следующих мероприятий:

- Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации осуществляет обеспечение нормативно-технической поддержки формирования цифровых многопрограммных потоков, прорабатывает вопросы в сфере присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для эфирного распространения телерадиопрограмм в цифровом формате, содействует в разработке проектных решений.

-   Администрация Смоленской области оказывает содействие по согласованию землеотводов под мачтовые сооружения и выделению помещений для реализации проекта внедрения цифрового телевидения на территории области, изыскивает возможности финансирования мероприятий по обеспечению социально незащищенных категорий граждан в регионе цифровыми бытовыми декодерами.

Настоящее Положение определяет порядок использования работающих на вещание внутри Смоленской области радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций (независимо от форм собственности), включая радиопередатчики звукового сопровождения телевидения, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (далее - ГУ МЧС России по Смоленской области), муниципальными учреждениями, отнесенными к группам по гражданской обороне, по согласованию со Смоленским филиалом ОАО "ЦентрТелеком", филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" - "Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр" (далее - Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр) и филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Смоленск" (далее - ГТРК "Смоленск") для оповещения и информирования в речевой форме населения Смоленской области во время чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - чрезвычайные ситуации).

Радиотрансляционные сети проводного вещания, радиовещательные станции, кроме радиопередатчиков звукового сопровождения телевидения, могут быть использованы для передачи условных сигналов в автоматизированной территориальной системе централизованного оповещения.

Право на использование радиотрансляционных сетей проводного вещания во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований районов Смоленской области.

Право на использование радиовещательных передающих станций во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области.

Включение радиотрансляционных сетей проводного вещания и радиовещательных передающих станций для оповещения и информирования населения во время чрезвычайных ситуаций осуществляется оперативным дежурным ГУ МЧС России по Смоленской области с разрешения органов исполнительной власти Смоленской области или директора указанного учреждения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций речевая информация передается с прерыванием программ вещания не более чем на 5 минут.

Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации осуществляется, как правило, профессиональными дикторами из студии вещания.

В исключительных (не терпящих отлагательства) случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ГУ МЧС России по Смоленской области.

Факт прерывания вещательной программы должен быть зафиксирован дежурными службами ГУ МЧС России по Смоленской области и ГТРК "Смоленск".

Стандартные речевые сообщения готовятся заранее и передаются в магнитной записи, хранение которой организуется в ГУ МЧС России по Смоленской области, муниципальных учреждениях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и в ГТРК "Смоленск

## 1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Титовщинского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

### 1.10.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Загрязнение почв на территории поселения происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Титовщинского сельского поселения характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Истощение запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства и биологическую активность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, как подкисление и засоление.

Причиной потерь гумуса в почве является низкий уровень использования органиче-ских и минеральных удобрений, незначительный удельный вес в структуре посевных пло-щадей бобовых культур и многолетних трав, высокая интенсивность обработок и повышен-ная аэрация (высокая насыщенность севооборота парами и пропашными культурами), эро-зия почвы. По расчетам специалистов НИИСХ Юго-Востока, для накопления 1% гумуса, при внесении ежегодно на 1 гектар 12 т органических удобрений, потребуется 50 лет.

### 1.10.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

По данным Госстатистики Смоленской области стационарными источниками Демидовского района в 2007 году было выброшено – 167 тонн загрязняющих веществ, это значение составляет 0,45% от выбросов в этом же году по всей Смоленской области в целом. Из них твердых веществ - 86 тонн, газообразных и жидких - 81 тонна. Соотношение твердых веществ к газообразным и жидким примерно составляет один к одному. В Демидовском районе утверждено 8 нормативов ПДВ.

Максимальное количество приходится на диоксид серы – 71 тонна, оксид углерода 8 тонн, оксидов азота - 1 тонна. Динамика числа выбросов по диоксиду серы сохраняется стабильной с 2005 года. По сравнению с 2005 годом выбросы оксида углерода сократились на 25,8% и зафиксировались на уровне 2006 года. По выбросам оксида азота наблюдается аналогичная динамика сокращения выбросов, уменьшение составило 25% и уровень выбросов зафиксировался на уровне 2006 года. Превышения санитарно-гигиенических норм ПДК по выбрасываемым загрязняющим веществам предприятиями не наблюдается. По данным на 2007 год 100% уловленных веществ подвергается утилизации. В Демидовском районе функционирует одно пылегазоочистное устройство, эффективность которого составляет 75-99%. Дополнительных пылеулавливающих установок не требуется, так как все выбросы утилизируются.

Степень загрязнения воздушного бассейна в районе зависит от времени года. В теплый период года основными источниками загрязнения атмосферы являются: пылящие свалки, очистные сооружения и др. В зимний период времени основными источниками загрязнения являются котельные, работающие на угле. В сельских населенных пунктах источником загрязнения воздушного бассейна являются животноводческие фермы, места свалок нечистот, бытовые отопительные системы. При соблюдении санитарно-защитных зон, указанные загрязнения не создадут угрозы и неудобства населению.

Подводя итог, можно заключить, что объем выбросов в атмосферу сокращается с каждым годом. Это объясняется сокращением количества до предела изношенной и не обновляемой автотранспортной техники, а также прекращением производственной деятельности (в связи с закрытием) предприятий находящихся на территории района. Все это положительно сказывается на уменьшении объемов выбросов в атмосферу.

Воздушный бассейн района в целом отвечает санитарным требованиям. Этому способствует невысокая хозяйственная освоенность территории и отсутствие крупных промышленных и коммунальных источников загрязнения атмосферного воздуха.

### 1.10.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Титовщинского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

### 1.10.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

### 1.10.5. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Титовщинского сельского поселения является автомобильный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильных дорогах регионального значения «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель», пересекающей территорию муниципального образования с северо-запада на юго-восток; автомобильных дорог регионального значения - "Демидов - Рудня" и «Демидов – Понизовье – Заозерье» IV категории в западной части поселения; автомобильных дорог межмуниципального значения IV категории: «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Борода – Хотяково, «Демидов – Холм», «Демидов – Холм» - Дубровка - Залесье, «Демидов – Понизовье – Заозерье» - Боярщина – Полуяново, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Закрутье – Веретея - Старина, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Максимово, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лехонов Бор, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Никитино, "Демидов - Рудня" – Краськи и  автомобильных дорог межмуниципального значения V категории: «Демидов – Шапы – Борисенки» - Борок – Пересуды, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Дубаши, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лукашово,  «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Угоры.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для д. Макунино, д. Хотеево, д. Башки, д. Кашкурино, д. Жичицы,            д. Крупенино, д. Старые Пересуды, д. Новые Пересуды, д. Диво, д. Сеньково, д. Новоселье, по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по вышеперечисленным автомобильным дорогам. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Титовщинского сельского поселения,  представленная малоэтажными (индивидуальными) домами с озеленёнными приусадебными участками, а также многоквартирными жилыми домами, не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

## 1.11. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Титовщинском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Титовщинского сельского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Титовщинского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично уборщиками контейнерных площадок по утвержденному графику вывоза ТБО.

В качестве объекта размещения отходов используется полигон ТБО северо-западнее д. Свирковец. Земельный участок площадью 1,5 га предоставлен ММУП «Коммунальник» в аренду на 10 лет до 2015 для размещения на данной территории полигона твердо-бытовых отходов (Постановление Администрации муниципального образования Демидовский район от 28.10.2005 №331). По данным Администрации Демидовского района оценка воздействия полигона твердо-бытовых отходов на окружающую среду не производилась.

Подсчёт количества ТБО, образуемых населением Титовщинского сельского поселения, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Таблица 20

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревня Титовщина | 199 | 450 | 89,55 |
|  | деревня Акатово | 14 | 450 | 6,3 |
|  | деревня Андреево | 30 | 450 | 13,5 |
|  | деревня Башки | 16 | 450 | 7,2 |
|  | деревня Большое Аретово | 21 | 450 | 9,45 |
|  | деревня Бордуково | 0 | 450 | - |
|  | деревня Борисенки | 20 | 450 | 9 |
|  | деревня Боровики | 6 | 450 | 2,7 |
|  | деревня Борода | 151 | 450 | 67,95 |
|  | деревня Борок | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Боярщина | 17 | 450 | 7,65 |
|  | деревня Боярщина | 83 | 450 | 37,35 |
|  | деревня Боярщина | 0 | 450 | - |
|  | деревня Брюковщина | 3 | 450 | 1,35 |
|  | деревня Бурлыгино | 25 | 450 | 11,25 |
|  | деревня Варнавино | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Васьковщина | 0 | 450 | - |
|  | деревня Веретея | 0 | 450 | - |
|  | деревня Верхнее Хотяково | 21 | 450 | 9,45 |
|  | деревня Городная | 0 | 450 | - |
|  | деревня Гуры | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Дворище | 0 | 450 | - |
|  | деревня Деденки | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Диво | 78 | 450 | 35,1 |
|  | деревня Дроково | 5 | 450 | 2,25 |
|  | деревня Дубаши | 9 | 450 | 4,05 |
|  | деревня Дубровка | 278 | 450 | 125,1 |
|  | деревня Дуброво | 0 | 450 | - |
|  | деревня Жичицы | 162 | 450 | 72,9 |
|  | деревня Заболотье | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Заики | 5 | 450 | 2,25 |
|  | деревня Закрутье | 144 | 450 | 64,8 |
|  | деревня Залесье | 4 | 450 | 1,8 |
|  | деревня Замощье | 0 | 450 | - |
|  | деревня Иваново | 0 | 450 | - |
|  | деревня Кашкурино | 6 | 450 | 2,7 |
|  | деревня Кисляки | 0 | 450 | - |
|  | деревня Кобызи | 0 | 450 | - |
|  | деревня Копосино | 8 | 450 | 3,6 |
|  | деревня Котовщина | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Краськи | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Крупенино | 10 | 450 | 4,5 |
|  | деревня Кулеши | 0 | 450 | - |
|  | деревня Ласьки | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Лехонов-Бор | 11 | 450 | 4,95 |
|  | деревня Лукашово | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Максимово | 56 | 450 | 25,2 |
|  | деревня Макунино | 5 | 450 | 2,25 |
|  | деревня Малое Аретово | 53 | 450 | 23,85 |
|  | деревня Манихи | 3 | 450 | 1,35 |
|  | деревня Мидюльки | 3 | 450 | 1,35 |
|  | деревня Минаки | 5 | 450 | 2,25 |
|  | деревня Михалево | 0 | 450 | - |
|  | деревня Мордашки | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Мыльнище | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Нижнее Хотяково | 0 | 450 | - |
|  | деревня Никитино | 0 | 450 | - |
|  | деревня Новоселье | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Новые Пересуды | 6 | 450 | 2,7 |
|  | деревня Няньковичи | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Оброк | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Ожогино | 0 | 450 | - |
|  | деревня Орлово | 5 | 450 | 2,25 |
|  | деревня Осипенки | 0 | 450 | - |
|  | деревня Паньково | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Пашино | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Полуяново | 8 | 450 | 3,6 |
|  | деревня Поречье | 0 | 450 | - |
|  | деревня Савино | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Свистовичи | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Сельцо | 13 | 450 | 5,85 |
|  | деревня Семеновка | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Сенино | 0 | 450 | - |
|  | деревня Сеньково | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Сеньково-Луг | 0 | 450 | - |
|  | деревня Скугрево | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Слобода | 0 | 450 | - |
|  | деревня Старина | 3 | 450 | 1,35 |
|  | деревня Старины | 0 | 450 | - |
|  | деревня Старые Пересуды | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Степаново | 3 | 450 | 1,35 |
|  | деревня Сырицы | 40 | 450 | 18 |
|  | деревня Толкуны | 38 | 450 | 17,1 |
|  | деревня Тюпина-Нива | 58 | 450 | 26,1 |
|  | деревня Угоры | 1 | 450 | 0,45 |
|  | деревня Филимоново | 2 | 450 | 0,9 |
|  | деревня Фошня | 3 | 450 | 1,35 |
|  | деревня Холм | 66 | 450 | 29,7 |
|  | деревня Хотеево | 6 | 450 | 2,7 |
|  | деревня Центральная Усадьба | 84 | 450 | 37,8 |
|  | деревня Шапы | 192 | 450 | 86,4 |
|  | деревня Шелуганово | 5 | 450 | 2,25 |
|  | деревня Щеткино | 4 | 450 | 1,8 |
|  | деревня Юшково | 30 | 450 | 13,5 |
|  | Итого | 2050 | 450 | 922,5 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год, производится по нормативу 0,3 м3 на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), представлен в таблице ниже.

Таблица 21

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревня Титовщина | 199 | 0,3 | 59,7 |
|  | деревня Акатово | 14 | 0,3 | 4,2 |
|  | деревня Андреево | 30 | 0,3 | 9 |
|  | деревня Башки | 16 | 0,3 | 4,8 |
|  | деревня Большое Аретово | 21 | 0,3 | 6,3 |
|  | деревня Бордуково | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Борисенки | 20 | 0,3 | 6 |
|  | деревня Боровики | 6 | 0,3 | 1,8 |
|  | деревня Борода | 151 | 0,3 | 45,3 |
|  | деревня Борок | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Боярщина | 17 | 0,3 | 5,1 |
|  | деревня Боярщина | 83 | 0,3 | 24,9 |
|  | деревня Боярщина | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Брюковщина | 3 | 0,3 | 0,9 |
|  | деревня Бурлыгино | 25 | 0,3 | 7,5 |
|  | деревня Варнавино | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Васьковщина | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Веретея | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Верхнее Хотяково | 21 | 0,3 | 6,3 |
|  | деревня Городная | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Гуры | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Дворище | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Деденки | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Диво | 78 | 0,3 | 23,4 |
|  | деревня Дроково | 5 | 0,3 | 1,5 |
|  | деревня Дубаши | 9 | 0,3 | 2,7 |
|  | деревня Дубровка | 278 | 0,3 | 83,4 |
|  | деревня Дуброво | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Жичицы | 162 | 0,3 | 48,6 |
|  | деревня Заболотье | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Заики | 5 | 0,3 | 1,5 |
|  | деревня Закрутье | 144 | 0,3 | 43,2 |
|  | деревня Залесье | 4 | 0,3 | 1,2 |
|  | деревня Замощье | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Иваново | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Кашкурино | 6 | 0,3 | 1,8 |
|  | деревня Кисляки | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Кобызи | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Копосино | 8 | 0,3 | 2,4 |
|  | деревня Котовщина | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Краськи | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Крупенино | 10 | 0,3 | 3 |
|  | деревня Кулеши | 0 | 0,3 | 0 |
|  | деревня Ласьки | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Лехонов-Бор | 11 | 0,3 | 3,3 |
|  | деревня Лукашово | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Максимово | 56 | 0,3 | 16,8 |
|  | деревня Макунино | 5 | 0,3 | 1,5 |
|  | деревня Малое Аретово | 53 | 0,3 | 15,9 |
|  | деревня Манихи | 3 | 0,3 | 0,9 |
|  | деревня Мидюльки | 3 | 0,3 | 0,9 |
|  | деревня Минаки | 5 | 0,3 | 1,5 |
|  | деревня Михалево | 0 | 0,3 | 0 |
|  | деревня Мордашки | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Мыльнище | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Нижнее Хотяково | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Никитино | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Новоселье | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Новые Пересуды | 6 | 0,3 | 1,8 |
|  | деревня Няньковичи | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Оброк | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Ожогино | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Орлово | 5 | 0,3 | 1,5 |
|  | деревня Осипенки | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Паньково | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Пашино | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Полуяново | 8 | 0,3 | 2,4 |
|  | деревня Поречье | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Савино | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Свистовичи | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Сельцо | 13 | 0,3 | 3,9 |
|  | деревня Семеновка | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Сенино | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Сеньково | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Сеньково-Луг | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Скугрево | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Слобода | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Старина | 3 | 0,3 | 0,9 |
|  | деревня Старины | 0 | 0,3 | - |
|  | деревня Старые Пересуды | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Степаново | 3 | 0,3 | 0,9 |
|  | деревня Сырицы | 40 | 0,3 | 12 |
|  | деревня Толкуны | 38 | 0,3 | 11,4 |
|  | деревня Тюпина-Нива | 58 | 0,3 | 17,4 |
|  | деревня Угоры | 1 | 0,3 | 0,3 |
|  | деревня Филимоново | 2 | 0,3 | 0,6 |
|  | деревня Фошня | 3 | 0,3 | 0,9 |
|  | деревня Холм | 66 | 0,3 | 19,8 |
|  | деревня Хотеево | 6 | 0,3 | 1,8 |
|  | деревня Центральная Усадьба | 84 | 0,3 | 25,2 |
|  | деревня Шапы | 192 | 0,3 | 57,6 |
|  | деревня Шелуганово | 5 | 0,3 | 1,5 |
|  | деревня Щеткино | 4 | 0,3 | 1,2 |
|  | деревня Юшково | 30 | 0,3 | 9 |
|  | Итого | 2050 | 0,3 | 615,0 |

Таким образом, на сегодняшний день с территории поселения необходимо собирать и вывозить 922,5 тонн ТБО, образуемых населением, а также отходы, образуемые предприятиями и учреждениями Титовщинского сельского поселения, и смет с поверхности улиц и дорог общего пользования.

Объем жидких отходов из выгребов, образуемых населением, составляет 615,0 м3. Мероприятия по удалению жидких бытовых отходов из выгребов рассмотрены в разделе 1.9.2. «Канализация».

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Титовщинского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Мусорных контейнеров под ТБО на территории поселения не хватает.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

В современных условиях необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

## 1.12. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Титовщинского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов.

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

- участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Титовщинского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

### 1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Титовщинского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки.

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

## 1.13. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Титовщинского сельского поселения учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Титовщинского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Титовщинского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на «Картах  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

### 1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время на территории Титовщинского сельского поселения расположен 13 объекта культурного наследия фелерального значения, 29 объекта культурного наследия регионального значения и 20 вновь выявленных объекта культурного наследия, их характеристика представлена в таблице ниже.

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Титовщинского сельского поселения, не установлены.

Таблица 22

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного наследия, расположенных на территории Титовщинского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Вид объекта культурного наследия | Нормативный акт о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия (в соответствии с нормативным актом о постановке на государственную охрану) | Местонахождение объекта культурного наследия (в соответствии с имеющейся в настоящее время информацией) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекты культурного наследия федерального значения |
| 1. | Городище | памятник (объект археологического наследия) | постановление Совмина РСФСР от 04.12.74 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» | Демидовский район, на северной окраине деревни Акатово | Демидовский район, на северной окраине деревни Акатово |
| 2. | Курганная группа (3 кургана) | ансамбль (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, в 0,4 км севернее д. Акатово | Демидовский район, в 0,4 км севернее дер. Акатово |
| 3. | Курганная группа (4 кургана) | ансамбль (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Акатово, северо-восточнее деревни, вдоль берега р. Корец | Демидовский район, дер. Акатово, северо-восточнее деревни, вдоль берега р. Корец |
| 4. | Селище | памятник (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, севернее деревни, на южном берегу Акатовского озера, д. Акатово | Демидовский район, дер. Акатово, северо-восточнее деревни, вдоль берега р. Корец |
| 5. | Городище | памятник (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, южнее д. Варнавино | Демидовский район, 1,0 км южнее дер. Варнавино |
| 6. | Курганная группа(4 кургана) | ансамбль (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, южнее д. Варнавино | Демидовский район, 1,0 км южнее дер. Варнавино |
| 7. | Селище | памятник (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Дроково, северный берег Акатовского озера | Демидовский район, дер. Дроково, северный берег Акатовского озера |
| 8. | Курганная группа (6 курганов) | ансамбль (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Дроково, юго-западная окраина деревни | Демидовский район, дер. Дроково, юго-западная окраина деревни |
| 9. | Курган «Турок» | памятник (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, южнее д. Минаки | Демидовский район, южнее дер. Минаки |
| 10. | Курган | памятник (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, в 1,5 км западнее д. Орловка | Демидовский район, в 1,5 км западнее дер. Орлово |
| 11. | Городище «Городок» | памятник (объект археологического наследия) | постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» | Демидовский район, близ деревни Степаново | Демидовский район, 0,4 км юго – юго-западнее дер. Степаново |
| 12. | Городище | памятник (объект археологического наследия) | постановление Совмина РСФСР от 04.12.74 № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» | Демидовский район, восточное деревни Холм, на правом берегу реки Савадица | Демидовский район, у восточной окраины дер. Холм, на правом берегу р. Свадица |
| 13. | Селище | памятник (объект археологического наследия) | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Холм, западная окраина деревни | Демидовский район, дер. Холм, западная окраина деревни |
| объекты культурного наследия регионального значения |
| 14. | Братская могила 79 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Андреево | Демидовский район, дер. Андреево |
| 15. | Родина Героя Советского Союза И.З. Кулешова | достопримечатель-ное место | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Андреево | Демидовский район, дер. Андреево |
| 16. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Аретово | Демидовский район, дер. Малое Аретово |
| 17. | Братская могила 7 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении деревни Аретово | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Большое Аретово, на гражданском кладбище | Демидовский район, дер. Большое Аретово, на гражданском кладбище |
| 18. | Могила Сизова Андрея Сазоновича (1902-1942) – комиссара партизанского отряда, погибшего в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен памятный знак | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Борисенки, гражданское кладбище | Демидовский район, дер. Борисенки, гражданское кладбище |
| 19. | Могила Каплина Николая Васильевича (1917-1942), военного инженера, погибшего в бою с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении д. Борода. Установлен памятный знак (надгробье) | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Борода, западная окраина гражданского кладбища | Демидовский район, дер. Борода, западная окраина гражданского кладбища |
| 20. | Братская могила 10 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Борода | Демидовский район, дер. Борода |
| 21. | Обелиск, установленный в честь Героя Советского Союза В.И. Суркова, повторившего подвиг А. Матросова | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Борок | Демидовский район, дер. Борок |
| 22. | Родина Героя Советского Союза Д.И. Кузнецова, умершего от ран в 1941 г. | достопримечатель-ное место | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Варнавино | Демидовский район, дер. Варнавино |
| 23. | Братская могила 106 советских граждан, сожженных гитлеровцами 21-22 октября 1942 г. | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Варнавино, восточная окраина деревни | Демидовский район, дер. Варнавино, восточная окраина деревни |
| 24. | Братская могила 169 мирных граждан, сожженных фашистами | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Городная | Демидовский район, дер. Городная |
| 25. | Братская могила партизан, погибших в боях с фашистами. Установлен обелиск | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Диво | Демидовский район, дер. Диво |
| 26. | Братская могила воинов Советской Армии и партизан, погибших в 1941 - 1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Дроково | Демидовский район, дер. Дроково |
| 27. | Братская могила 40 советских граждан, казненных гитлеровцами в марте 1942 года | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, б. д. Заики, восточная окраина деревни | Демидовский район, бывш. дер. Заики, восточная окраина деревни |
| 28. | Могила Советского летчика, погибшего в бою с гитлеровцами в 1943 г. Установлен обелиск | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Максимово | Демидовский район, дер. Максимово |
| 29. | Братская могила 70 советских граждан, казненных гитлеровцами 21 октября 1942 г. Установлен памятный знак | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Орлово | Демидовский район, дер. Орлово |
| 30. | Братская могила 5 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Установлен обелиск | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Поречье, гражданское кладбище | Демидовский район, дер. Поречье, гражданское кладбище |
| 31. | Братская могила 89 советских граждан, казненных гитлеровцами в июле 1943 г. Установлен обелиск | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Семеновка | Демидовский район, дер. Семеновка |
| 32. | Родина организатора Советской власти в Поречском уезде Я.Е. Демидова (1889-1918 гг.) | достопримечатель-ное место | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Слобода | Демидовский район, дер. Слобода |
| 33. | Родина Героя Советского Союза П.Д. Хренова, погибшего в 1943 г. Установлен памятный знак | достопримечатель-ное место | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Сырицы | Демидовский район, дер. Сырицы |
| 34. | Братская могила двух советских летчиков, погибших в 1942 г. в боях с гитлеровцами | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Фошня, гражданское кладбище | Демидовский район, дер. Фошня, гражданское кладбище |
| 35. | Братская могила советских воинов, погибших в 1943 г. в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Хотяково | Демидовский район, дер. Верхнее Хотяково |
| 36. | Памятное место, где в 1918 г. была создана одна из первых в Смоленской губернии сельскохозяйственных коммун | достопримечатель-ное место | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.74 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Хотеево | Демидовский район, дер. Хотеево |
| 37. | Братская могила останков 60 советских граждан, заживо сожженных гитлеровцами в 1942 г. Вместе с людьми полностью сожжена и д. Новоселки. Установлен обелиск | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Шапы, в 5 км от деревни Новоселки | Демидовский район, дер. Шапы, в 5 км от дер. Новоселки |
|  | Три братские могилы советских граждан (69, 57 и 11 человек), казненных гитлеровскими оккупантами в 1942 г. | ансамбль | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Щеткино, южная и северо-восточная окраина деревни | Демидовский район, дер. Щеткино, южная и северо-восточная окраина деревни |
| 38. | Братская могила 69 человек, казненных гитлеровскими оккупантами в 1942 году | памятник |  | Демидовский район, д. Щеткино, южная окраина деревни | Демидовский район, дер. Щеткино, южная окраина деревни |
| 39. | Братская могила 57 советских граждан, казненных гитлеровскими оккупантами в 1942 году | памятник |  | Демидовский район, д. Щеткино, южная окраина деревни | Демидовский район, дер. Щеткино, южная окраина деревни |
| 40. | Братская могила 11 советских граждан, казненных гитлеровскими оккупантами в 1942 году | памятник |  | Демидовский район, д. Щеткино, северо-восточная окраина деревни | Демидовский район, дер. Щеткино, северо-восточная окраина деревни |
| 41. | Здание водяной мельницы, каменное | памятник | решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 04.05.84 № 251 «О дополнении и частичном изменении решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1974 года № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» | Демидовский район, д. Холм | Демидовский район, дер. Холм, ул. Смоленская, около д. 23, на правом берегу р. Свадица |
| выявленные объекты культурного наследия |
| 42. | Могила неизвестного советского воина, павшего в боях с фашистскими захватчиками 1943 г. | памятник | - | - | Демидовский район, д. Акатово |
|  | Могила 18 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1943 г. | памятник | - | - | Демидовский район, д. Боярщина, около 1 км северо-западнее дер. Никитиенки |
| 43. | Могила Ковалевой Дарьи Мартыновны с дочерью Анной, казненных фашистами | памятник | - | - | Демидовский район, д. Городная |
| 44. | Могила 3-х советских воинов, расстрелянных гитлеровцами 1941 г. | памятник | - | - | Демидовский район, д. Городная |
| 45. | Могила партизанки-разведчицы Ромашовой Валентины Васильевны, расстрелянной гитлеровцами 1942 г. | памятник | - | - | Демидовский район, д. Диво |
| 46. | Братская могила 13 советских граждан, замученных гитлеровцами 1942 г. | памятник | - | - | Демидовский район, д. Городная |
| 47. | Братская могила 57 советских граждан, замученных фашистами 1942 г. | памятник | - | - | Демидовский район, д. Котовщина |
| 49. | Могила местных граждан, расстрелянных в деревне 1942 г. | памятник | - | - | Демидовский район, д. Старые Мамолки |
| 50. | Могила партизана Федотова, павшего в бою 1943 г. | памятник | - | - | Демидовский район, д. Старые Мамолки |
| 51. | Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | памятник | - | - | Демидовский район, д. Аретово |
| 52. | Курган, (I-(((( вв. | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Акатово. 0,3 км севернее деревни |
| 53. | Городище | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Городная, 2,5 км юго-восточнее деревни, мыс высокого левого берега протоки, соединяющей оз. Городное и Котовщина |
| 54. | Курганный могильник | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Городная, 2 км юго-восточнее деревни |
| 55. | Курган, Х-ХVI вв. | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Городная, 2,5 км южнее деревни, левый высокий берег протоки, соединяющей озера Городное и Котовщина |
| 56. | Курган, 1 тыс. н.э. | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Дроково, 1,0 км юго-западнее деревни, 0,15 км к югу от дороги в д. Орлово, северный берег оз. Акатовское |
| 57. | Городище, XI-ХIII вв. | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Жичицы, около 4,0 км к северо-западу от деревни, 0,8 км северо-западнее от д. Ласьки |
| 58. | Курганный могильник | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Котовщина, около 2,5 км к западу от деревни |
| 59. | Селище, ХI-ХIII вв. | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Минаки, у юго-восточной окраины деревни, левый берег р. Каспля |
| 60. | Селище, VIII-Х вв., ХI-ХIII вв., ХIV-ХVII вв. | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Няньковичи, около 1,0 км юго – юго-восточнее от деревни, левый берег р. Гобза |
| 61. | Селище, VIII-Х вв. | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Орлово, 0,3-0,4 км к западу от деревни, северо-западный берег оз. Акатовское |
| 62. | Селище, ХI-ХIII вв. | памятник (выявленный объект археологического наследия) | - | - | Демидовский район, д. Свистовичи, 2,0 км северо-западнее деревни |

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Нейковского сельского поселения, не установлены.

Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ) в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» введена статья 341 «Защитные зоны объектов культурного наследия» (вступает в силу 3 октября 2016 года).

Согласно указанной статье защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование                     со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Требования к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», применяются:

1) в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2016 № 95-ФЗ, ‒ со дня его вступления в силу, за исключением таких объектов культурного наследия, для которых определены в установленном порядке зоны охраны либо которые находятся в границах предусмотренных пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенных зон охраны объектов культурного наследия;

2) в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации после дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2016 № 95-ФЗ, ‒ со дня вступления в силу актов органов исполнительной власти о включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В отношении объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к установлению границ защитной зоны не применяются в случае расположения такого объекта в границах предусмотренных пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зон охраны другого объекта культурного наследия либо в границах предусмотренной пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Титовщинского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

### 1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области затрагивает границы особо охраняемых природных территорий регионального значения Смоленской области, в частности, образованные решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.81 № 573 «Об организации охраны памятников природы» особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) – памятники природы регионального значения Смоленской области:

- ООПТ «Озеро Акатовское» площадью 655 га;

- ООПТ «Озеро Диво» площадью 124 га.

Согласно п. 1 ст. 27 Федерального закона от 14.03.95 «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Хозяйственную и иную деятельность в границах указанных ООПТ необходимо осуществлять в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 24.06.2013 № 494 «Об утверждении положений и паспортов памятников природы регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований «Глинковский район» Смоленской области», «Демидовский район» Смоленской области и «Ельнинский район» Смоленской области».

Памятник природы регионального значения

«Озеро Акатовское»

- Наименование памятника природы:  памятник природы регионального значения «Озеро Акатовское» (далее также – памятник природы).

- Реквизиты правового акта, которым учрежден памятник природы: решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.81 № 573 «Об организации охраны памятников природы».

- Местонахождение памятника природы: Смоленская область, Демидовский район, в 20 км на юго-восток от г. Демидова, в 0,5 км на юг от дер. Акатово, при дер. Холм. Географические координаты характерных точек памятника природы приведены в таблице приложения № 1 к настоящему паспорту.

4. Краткое описание памятника природы:  водоем имеет продолговатую форму, вытянут в направлении северо-восток – юго-запад. Это самое большое по площади озеро Смоленской области. Максимальная глубина воды в водоеме – 10 м, длина его — 5,6 км, наибольшая ширина (в юго-западной части) — 1,75 км. Впадают в него р. Свадица, р. Дивица и несколько небольших ручьев. Из озера вытекает р. Свадица – приток р. Каспли. Озеро ледниковое, ложбинное, расположено в краевой зоне валдайского оледенения. Но впадина, в пределах которой оно образовалось, существовала до начала таяния ледника. Западная часть котловины озера открыта в сторону Демидовской низменности, восточная — подходит к склонам Духовщинской возвышенности. Основная часть ложа котловины выполнена сапропелями, преимущественно кремнистыми, с максимальной глубиной залегания до 5,6 м. Окружающий котловину в северо-восточной и южной ее части рельеф крупно-холмисто-грядовый. Почвообразующие породы представлены моренными суглинками, супесями, гравийно-валунными песками. Высота берегов достигает здесь 20-25 м, крутизна склонов — 30-35°. В юго-западном   направлении   происходит   постепенное   понижение  высоты  берега  до 15-10 м и менее. Местами берег здесь заболочен (между деревнями Щеткино и Холм, Акатово и Орлово). Изрезанность береговой линии озера небольшая. Дно озера относительно ровное, от берегов к центру оно понижается постепенно. Во многих местах, особенно в северо-восточной и южной его частях, образовались  подводные  песчаные  участки  с   пляжами   у   берега   шириной   до

15—25 м и более. Северный берег местами подмывается, и от мест размыва вдоль берега медленно перемещаются песчаные косы. В целом дно у берега на большом протяжении песчаное, местами густо усеянное мелким гравием и небольшими валунами. Из водных растений в прибрежной зоне наиболее распространены тростник и камыш. В северной части ширина  полосы  этих  растений достигает  40- 60 м. Вдоль  южного  берега  наряду с тростником широко распространена гречиха земноводная. У места выхода р. Свадицы значительное распространение имеют кубышка, ряска. Погруженные растения представлены зарослями рдеста, урути, роголистника. Видовой состав рыб обычен для озер Смоленской области. В начале 60-х годов прошедшего столетия в озере обитало 15 видов рыб, в том числе лещ, судак, окунь, ерш, линь, уклея, красноперка, плотва, щука, густера, язь налим и др. В настоящее время видовой состав рыб беднее, сократились и ее запасы. Озеро имеет высокий рекреационный потенциал, наиболее удобен для отдыха его северо-восточный берег.

5. Площадь, занимаемая памятником природы, -  655 га.

6. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды 
деятельности):

–  изменение гидрологического режима;

– сброс сточных и дренажных вод;

–  захоронение и сброс отходов производства и потребления;

–  применение пестицидов и минеральных удобрений;

– использование всех видов моторных плавательных средств, за исключением специальных моторных средств при исполнении служебных обязанностей;

–  уничтожение береговой растительности;

–  организация рыбопромысловых участков;

–  добыча водно-биологических ресурсов запрещенными способами;

– иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.

7. Допустимое использование памятника природы:

– научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

– эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);

– рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, любительский лов рыбы, отдых);

– природоохранное (сохранение, восстановление, изучение и обогащение разнообразия объектов животного и растительного мира и т.п.);

– иное не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.

8. Памятник природы взят на учет:

– Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;

– Администрацией муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

Памятник природы регионального значения

«Озеро Диво»

- Наименование памятника природы:  памятник природы регионального значения «Озеро Диво» (далее также – памятник природы).

- Реквизиты правового акта, которым учрежден памятник природы: решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.81 № 573 «Об организации охраны памятников природы».

- Местонахождение памятника природы: Смоленская область, Демидовский район, в 18 км на юго-восток от г. Демидова, в 0,5 км на юго-восток от дер. Диво.

4. Краткое описание памятника природы: озеро является одним из самых живописных озер Смоленщины. Этому способствуют высокие, чаще песчаные берега, почти сплошь покрытые смешанным лесом, небольшие полуострова и заливы. Озеро ледниковое, подпруженное, проточное. Длина водоема – 1,8 км, ширина – около 1 км, максимальная глубина воды в нем — 21,5 м (в юго-западной части котловины), средняя глубина — 7 м. В северо-восточную его часть впадают два небольших водотока — р. Дивица и ручей без названия. Из юго-западной части озера вытекает р. Дивица, соединяющая данное озеро с Акатовским. Котловина озера имеет неправильную лопастную форму. Она занимает глубокую впадину в пределах холмисто-грядового рельефа краевых отложений валдайского ледника. Наличие на дне продолжающихся с берега и образующих полуострова озовых гряд указывает на то, что котловина его существовала до начала таяния ледника, но была существенно преобразована талыми ледниковыми водами. Северо-восточная часть котловины сложена валунными суглинками, юго-западная — песками. Дно озера неровное. Глубокие замкнутые котловины чередуются с подводными грядами и холмами (усухами). Наиболее заметны четыре из них (глубина воды над ними колеблется от 2 до 3,5 м). Кроме мелей на озере имеется два острова — в северо-восточной и северо-западной его частях. Острова и усухи делят озерную котловину на несколько плесов. Дно у берегов озера в основном песчаное, нередко с гравием, галькой, валунами, часто захламлено упавшими в воду деревьями, корягами. Сравнительно быстро с глубиной песок сменяется песчано-глинистыми отложениями и затем сапропелями. Средняя их мощность — 1,8 м, наибольшая — 3,5 м. Берега озера на большей части высокие — до 20-25 м, местами песчаные, заметно изрезаны. По берегам нередки валуны, в том числе и крупные.

Вдоль берега произрастает в основном тростник (в юго-восточной, восточной и северо-западной частях) с шириной полосы 20-30 м. Вдоль мысов заросли его образуют длинные и широкие косы. В восточной и северо-западной частях озера к зарослям тростника примешивается камыш. В наиболее сильно заросшей части озера, где из него вытекает река Дивица, наиболее распространены рдесты, уруть, роголистник, ряска. Ихтеофауна озера отличается значительным разнообразием. В нем встречаются окунь, лещ, судак, плотва, щука, красноперка, густера, линь, пескарь, налим и др. виды. Озеро имеет высокий рекреационный потенциал. Этому способствуют чистота воды в нем, живописность берегов, обилие и разнообразие растительности, хорошие условия для развития любительского рыболовства.

Границами территории памятника природы являются границы акватории озера Диво в соответствии с картой территории и границ памятника природы регионального значения «Озеро Диво», приведенной  в приложении № 1 к настоящему паспорту.

5. Площадь, занимаемая памятником природы, - 124 га.

6. Режим охраны, установленный для памятника природы (запрещенные виды 
деятельности):

–  изменение гидрологического режима;

– сброс сточных и дренажных вод;

–  захоронение и сброс отходов производства и потребления;

–  применение пестицидов и минеральных удобрений;

– использование всех видов моторных плавательных средств, за исключением специальных моторных средств при исполнении служебных обязанностей;

–  уничтожение береговой растительности;

–  добыча водно-биологических ресурсов запрещенными способами;

– иные виды деятельности, нарушающие естественное состояние памятника природы.

7. Допустимое использование памятника природы:

– научное (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

– эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических троп, фото- и видеосъемка и т.п.);

– рекреационное с учетом регулирования рекреационной нагрузки (транзитные прогулки, любительский лов рыбы, отдых);

– природоохранное (сохранение, восстановление, изучение и обогащение разнообразия объектов животного и растительного мира и т.п.);

– иное не противоречащее задачам объявления данного природного объекта памятником природы.

8. Памятник природы взят на учет:

– Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии;

– Администрацией муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

### 1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Титовщинского сельского поселения представлены в таблице 23.

Таблица 23

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер  Титовщинского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Борожанка | 35 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 2. | р. Борыженка | 6,5 | 50 | 5 | 50 |
| 3. | р. Великая | 16 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 4. | р. Верзона | 6,2 | 50 | 5 | 50 |
| 5. | р. Вордим | 12,8 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 6. | р. Вятша | 15 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 7. | р. Галиска | 6,2 | 50 | 5 | 50 |
| 8. | р. Гобза | 95 | 200 | 20 | 30 – 50 |
| 9. | р. Голодня | 5,5 | 50 | 5 | 50 |
| 10. | р. Гусливка | 5,2 | 50 | 5 | 50 |
| 11. | р. Зеретня | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 12. | р. Каменка | 21 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 13. | р. Каспля | 136 | 200 | 20 | 30 – 50 |
| 14. | р. Крупенец | 6 | 50 | 5 | 50 |
| 15. | р. Лесновка | 13 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 16. | р. Лещенка | 15 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 17. | р. Лосминка | 13,5 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 18. | р. Неговица | 8,5 | 50 | 5 | 50 |
| 19. | р. Ольша | 23 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 20. | р. Пелиставья | 7 | 50 | 5 | 50 |
| 21. | р. Передельня | 16,9 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 22. | р. Свадица | 19 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 23. | р. Сукремка | 6 | 50 | 5 | 50 |
| 24. | р. Тхоринка | 9,7 | 50 | 5 | 50 |
| 25. | р. Усадинка | 1,9 | 50 | 5 | 50 |
| 26. | р. Черебесна | 45 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 27. | р. Чернейка | 16,6 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 28. | р. Чернявка | 10,5 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 29. | руч. Колпица | 3,1 | 50 | 5 | 50 |
| 30. | руч. Нежибаровка | 1,8 | 50 | 5 | 50 |
| 31. | руч. Плотавец | 0,4 | 50 | 5 | 50 |
| 32. | руч. Промышель | 3,2 | 50 | 5 | 50 |
| 33. | руч. Красный | 1,9 | 50 | 5 | 50 |
| 34. | канал Большой | 3,5 | 50 | 5 | 50 |
| 35. | канал Передельня | 3,8 | 50 | 5 | 50 |
| 36. | оз. Диво | - | 200 | 20 | 200 |
| 37. | оз. Акатовское | - | 200 | 20 | 200 |

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 23.

Таблица 23

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |
| --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

### 1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) ( не менее 15 м.

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод ( не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.13.5. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 24.

Таблица 24

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В настоящее время на территории Титовщинского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Слободского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Слободского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице 25.

Таблица 25

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Титовщинского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище, расположенное в северной части д. Крупенино | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Закрутье | 0,43 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в юго-восточной части д. Веретея | 0,42 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Старина | 0,41 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Дубровка | 0,47 | 50/V | не соблюдается |
| Кладбище, расположенное в северо-восточной части д. Жичицы | 0,20 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Лехонов-Бор | 0,34 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в восточной части д. Щеткино | 0,49 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в северной части д. Орлово | 0,78 | 50/V | не соблюдается |
| Кладбище, расположенное в юго-западной части д. Дроково | 0,39 | 50/V | не соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Манихи | 0,77 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в д. Толкуны | 0,53 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Городная | 0,15 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Котовщина | 0,36 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Свистовичи | 0,87 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в западной части д. Дуброво | 0,31 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Няньковичи | 0,44 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в восточной части д. Старины | 0,40 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,2 км южнее д. Толкуны | 0,40 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,38 км западнее д. Полуяново | 0,80 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,11 км южнее д. Боярщина | 0,72 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,4 км западнее д. Поречье | 0,30 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,54 км западнее д. Поречье | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,65 км западнее д. Поречье | 0,69 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,05 км южнее д. Минаки | 0,50 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,55 км западнее д. Минаки | 0,85 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное у юго-восточной границы д. Дубаши | 0,60 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 2,5 км севернее д. Макунино | 0,60 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,09 км северо-восточнее д. Шелуганово | 0,75 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное у юго-западной границы д. Оброк | 0,55 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное у восточной границы д. Борода | 0,71 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,42 км юго-западнее д. Малое Аретово | 0,45 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,7 км юго-западнее д. Малое Аретово | 1,0 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,33 км юго-западнее д. Большое Аретово | 0,45 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,33 км восточнее д. Слобода | 0,6 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,75 км южнее д. Мидюльки | 0,1 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,1 км южнее д. Фошня | 0,3 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,05 км западнее д. Замощье | 0,51 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное у восточной границы д. Хотеево | 0,55 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,05 км севернее д. Юшково | 0,16 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,54 км западнее д. Сельцо | 1,02 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,34 км восточнее д. Сельцо | 0,22 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,87 км юго-западнее д. Лехонов-Бор | 0,60 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,23 км северо-западнее д. Сенино | 0,37 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 2,95 км юго-восточнее д. Семеновка | 0,33 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,62 км юго-восточнее д. Старые Пересуды | 0,78 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 2,0 км западнее д. Манихи | 0,42 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное у западной границы д. Холм | 0,18 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное у северной границы д. Акатово | 0,79 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,1 км восточнее д. Скугрево | 0,48 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,1 км севернее д. Манихи | 0,59 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,41 км западнее д. Варнавино | 0,90 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное у восточной границы д. Заики | 0,57 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 1,0 км восточнее д. Няньковичи | 0,48 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,17 км северо- восточнее д. Сеньково | 0,20 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,49 км севернее д. Степаново | 0,55 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в 0,4 км северо-восточнее д. Шапы | 0,45 | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Борода | овощехранилище, беселки, кочегарка н/д | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,09 км западнее д. Диво | зерносклад | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Полуяново | склады КФХ Дацкевич | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,47 км южнее д. Сырицы |  | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Борода | мехдвор, склады | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Кашкурино |  | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Дубровка |  | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Дубровка | База | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Башки |  | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-восточной границы д. Жичицы | Механический двор ИП Федченкова В.В | 100/IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,45 км юго-западнее д. Семеновка |  | 300/III | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в восточной части д. Сырицы | Для складирования металлолома | 100/IV | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в восточной части д. Закрутье | Зерноток | 100/IV | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в 0,5 км севернее д. Большое Аретово | песчаный карьер | 100/IV | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Титовшина | Деревоперерабатывающее предприятие ИП Костючков М.И. | 100/IV | соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Дубровка | Молокозавод ИП Медведев А.А. | 100/IV | не соблюдается |
| Производственное предприятие, расположенное в 0,5 км юго-западнее д. Толкуны |  | 100/IV | соблюдается |

### 1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей

На территории Титовщинского сельского поселения проходят: автомобильные дороги регионального значения III технической категории «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель», пересекающей территорию муниципального образования с северо-запада на юго-восток; автомобильных дорог регионального значения - "Демидов - Рудня" и «Демидов – Понизовье – Заозерье» IV категории в западной части поселения; автомобильных дорог межмуниципального значения IV категории: «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Борода – Хотяково, «Демидов – Холм», «Демидов – Холм» - Дубровка - Залесье, «Демидов – Понизовье – Заозерье» - Боярщина – Полуяново, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Закрутье – Веретея - Старина, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Максимово, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лехонов Бор, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Никитино, "Демидов - Рудня" – Краськи, вдоль которых устанавливаются придорожные полосы размером 50 м., автомобильные дороги межмуниципального значения V категории: «Демидов – Шапы – Борисенки» - Борок – Пересуды, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Дубаши, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лукашово,  «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Угоры, вдоль которых устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

Вдоль остальных дорог местного значения, соответствующих V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

### 1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Сырьевая база Титовщинского сельского поселения представлена глинами, суглинками, органическими и минеральными удобрениями в виде торфа, месторождениями песков и песчано-гравийных смесей, их характеристика представлена ниже.

Торфяные месторождения на территории Титовщинского сельского поселения

Торфяные месторождения «Пашинский мох», «Капасинский мох»,

«Без названия», «Ивашкино», «Болото»

рис. 1 Торфяные месторождения «Пашинский мох», «Капасинский мох», «Без названия», «Ивашкино», «Болото».

Пашинский мох (153): (рис.1) расположено от р.ц. г. Демидов на СЗ в 17 км, ж.-д. ст. Лиозно на СЗ в 57 км, с. Пашино на З в 0,3 км при с. Мидюльки на Ю.

Площадь общая 179 га, промзалежи - 159 га; средняя мощность пласта 5,10 м.,  запасы торфа ~ 4097 тыс. м3.

Капасинский мох (155): (рис.1) расположено от р.ц. г. Демидов на СЗ в 13,5 км, ж.-д. ст. Голынки на С в 58 км, с. Климово на СЗ в 0,5 км, с. Ожогино на С в 0,5 км..

Площадь общая 150 га, промзалежи - 122 га; средняя мощность пласта 2,50 м.,  запасы торфа ~ 2071 тыс. м3.

Без названия (176): (рис.1) расположено от р.ц. г. Демидов на СЗ в 10 км, ж.-д. ст. Голынки на СВ в 51 км, с. Замощье на СЗ в 0,5 км, при с. Закрутье на З.

Площадь общая 166 га, промзалежи - 63 га; средняя мощность пласта 1,00 м.,  запасы торфа ~ 687 тыс. м3.

Ивашкино (154): (рис.1) расположено от р.ц. г. Демидов на СЗ в 14 км, ж.-д. ст. Голынки на СВ в 52 км, от с. Ивашкино на ЮЗ в 0,2 км, от с. Лукашово на З – 0,4 км, от с. Касатка на З – 0,2 км.

Площадь общая 102 га, промзалежи - 42 га; средняя мощность пласта 1,01 м.,  запасы торфа ~ 424 тыс. м3.

Болото (156): (рис.1) расположено от р.ц. г. Демидов на СЗ в 12,5 км, ж.-д. ст. Голынки на СВ в 59 км, от с. Канемова на ЮВ в 1,2 км, от с. Семенова на З – 0,4 км, от с. Ожогино на СВ – 0,7 км.

Площадь общая 166 га, промзалежи - 56 га; средняя мощность пласта 1,70 м.,  запасы торфа ~ 646 тыс. м3.

Торфяное месторождение «Беляев мох»

рис. 2 Торфяное месторождение «Беляев мох».

Беляев мох (192): (рис.2) расположено от р.ц. г. Демидов на СЗ в 11,5 км, ж.-д. ст. Рудня на СВ в 42 км, от с. Боярщина на С в 1 км, от с. Мал. Аретова на ЮЗ в 1 км.

Площадь общая 31 га, промзалежи - 19 га; средняя мощность пласта 6,00 м.,  запасы торфа ~ 418 тыс. м3.

Торфяные месторождения «Дубровское», «Тимошатское», «Безымянное»

рис. 3 Торфяные месторождения «Дубровское», «Тимошатское», «Безымянное»

Дубровское (230): (рис.3) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 13 км, ж.-д. ст. Голынки на СЗ в 34 км, от с. Мосеенки на ЮВ в 0,21 км, от с. Шмыри на ЮВ в 1,3 км, от с. Дубровка на СЗ в 0,3 км..

Площадь общая 209 га, промзалежи - 134 га; средняя мощность пласта 3,9 м.,  запасы торфа ~ 2719 тыс. м3.

Тимошатское (231): (рис.3) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 6 км, ж.-д. ст. Рудня на СВ в 30 км, при с. Тимошаты – В, от с. Хотеево на СЗ в 2 км, от с. Дубровка на СВ в 2,0 км, от с. Боярщина на ЮВ в 2,1 км..

Площадь общая 15 га, промзалежи - 12 га; средняя мощность пласта 2,8 м.,  запасы торфа ~ 196 тыс. м3.

Безымянное (232): (рис.3) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 8,5 км, от с. Голынки на СЗ в 3,6 км, от с. Тимошаты – ЮВ – 1,5 км.

Площадь общая 186 га, промзалежи - 130 га; средняя мощность пласта 2,18 м.,  запасы торфа ~ 2834 тыс. м3.

Торфяное месторождение «Заметины»

рис. 4 Торфяное месторождение «Заметины».

Заметины (210): (рис.4) расположено от р.ц. г. Демидов на З в 1,5 км, от ст. Голынки на СВ в 45 км, от с. Варушенки – Ю – 0,2 км, от с. Сирицы – В – 1,8 км..

Площадь общая 189 га, промзалежи - 79 га; средняя мощность пласта 1,46 м.,  запасы торфа ~ 1153 тыс. м3.

На территории поселения месторождение расположено частично.

Торфяные месторождения «Сироты», «Ольшаник», «Галицкое»

рис. 5 Торфяные месторождения «Сироты», «Ольшаник», «Галицкое»

Сироты (233): (рис.5) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 4 км, от ст. Голынки на СВ в 39 км, от с. Сиротино – З – 0,1 км, от с. Мишуры – В – 0,5 км.

Площадь общая 176 га, промзалежи - 74 га; средняя мощность пласта 1,46 м.,  запасы торфа ~ 1080 тыс. м3.

Ольшаник (234): (рис.5) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 5 км, от ст. Рудня на СВ в 42 км, от с. Хотеево – В – 0,7 км, от с. Титовщина – ЮЗ – 3,5 км, от с. Максимово – СЗ – 3,2 км.

Площадь общая 24 га, промзалежи - 16 га; средняя мощность пласта 1,5 м.,  запасы торфа ~ 166 тыс. м3.

Галицкое (236): (рис.5) расположено от р.ц. г. Демидов на Ю в 7 км, от ст. Рудня на ЮВ в 31 км, от с. Понасенки – Ю – 0,2 км, от с. Галиски – В – 1,7 км, от с. Максимово – С – 0,3 км.

Площадь общая 98 га, промзалежи - 62 га; средняя мощность пласта 1,41 м.,  запасы торфа ~ 874 тыс. м3.

Торфяные месторождения «Гурьевское», «Дорожное», «Марышкинское»,

«Сучев мох», «Михалевское», «Ясеновики»

рис. 6 Торфяные месторождения «Гурьевское», «Дорожное», «Марышкинское», «Сучев мох», «Михалевское», «Ясеновики»

Гурьевское (249): (рис.6) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 16 км, от ст. Рудня на СВ в 27 км, от с. Башки – В – 0,5 км.

Площадь общая 89 га, промзалежи - 35 га; средняя мощность пласта 1,37 м.,  запасы торфа ~ 480 тыс. м3.

Дорожное (250): (рис.6) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 16,5 км, от ст. Рудня на СВ в 28 км, от с. Скураты – ЮЗ – 0,3 км, от с. Новики – З – 0,2 км, от с. Лепешки. – В – 0,7 км.

Площадь общая 29 га, промзалежи - 21 га; средняя мощность пласта 1,76 м,  запасы торфа ~ 370 тыс. м3.

Марышкинское (252): (рис.6) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 14 км, при с. Марышки – СЗ, от с. Михалево – СВ – 0,8 км, при с. Новики (бывш.) – Ю.

Площадь общая 131 га, промзалежи - 84 га; средняя мощность пласта 8,1 м,  запасы торфа ~ 1626 тыс. м3.

На территории поселения месторождение расположено частично.

Сучев Мох (253): (рис.6) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 20 км, от ж.-д. ст. Рудня на СВ в 22 км, с. Кашкурино на З в 2 км, с. Жичицы на ЮВ – 0,5 км.

Площадь общая 116 га, промзалежи - 62 га; средняя мощность пласта 3,50 м,  запасы торфа ~ 936 тыс. м3.

Михалевское (255): (рис.6) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 15,0 км, при с. Михалево, при с. Брюковщина СВ 1 км, от с. Сельцо – ЮВ -1 км.

Площадь общая 110 га, промзалежи - 97 га; средняя мощность пласта 2,8 м,  запасы торфа ~ 1989 тыс. м3.

Ясеновики (256): (рис.6) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 22,0 км, ж.-д. ст. Голынки на СЗ в 23 км, с. Кашкурино на ЮВ в 3 км, с. Ясеновики на СЗ в 1 км.

Площадь общая 33 га, промзалежи - 24 га; средняя мощность пласта 3,0 м,  запасы торфа ~ 422 тыс. м3.

Торфяное месторождение «Олес»

рис. 7 Торфяное месторождение «Олес»

Олес (392): (рис.7) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 22,0 км.

Площадь общая 364 га, балансовые  запасы торфа ~ 741.

На территории поселения месторождение расположено частично.

Торфяные месторождения «Урочище Пелиставья», «Лехонов Бор»

рис. 8 Торфяные месторождения «Урочище Пелиставья», «Лехонов Бор»

Урочище Пелиставья (214): (рис.8) расположено от р.ц. г. Демидов на СВ в 4,5 км, ж.-д. ст. Рудня на СВ в 51 км, с. Еськово на ЮЗ в 0,3 км, с. Лоскотово на ЮЗ в 0,3 км, с. Ерохи – СЗ – 4,5 км.

Площадь общая 186 га, промзалежи - 149 га; средняя мощность пласта 2,5 м,  запасы торфа ~ 1945 тыс. м3.

Лехонов Бор (237): (рис.8) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮВ в 6 км, ж.-д. ст. Рудня на ЮВ в 30 км, с. Лехонов Бор на С в 0,2 км, с. Максимово на СВ в 2 км, с. Дворище – ЮВ – 2,5 км.

Площадь общая 90,3 га, промзалежи – 57,1 га; средняя мощность пласта 2,5 м,  запасы торфа ~ 805 тыс. м3.

Торфяные месторождения «У с. Старые Пересуды»,

«Новые Пересуды», «Старые Пересуды»

рис. 9 Торфяные месторождения «У с. Старые Пересуды», «Новые Пересуды», «Старые Пересуды»

У с. Старые Пересуды (220): (рис.9) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 12,5 км, ж.-д. ст. Рудня на СЗ в 48 км, от с. Старые Пересуды - С в 0,5 км, от с. Ерохи на ЮЗ в 2,5 км,

Площадь общая 56 га, промзалежи – 42 га; средняя мощность пласта 2,2 м,  запасы торфа ~ 605 тыс. м3.

Новые Пересуды (240): (рис.9) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 5 км, ж.-д. ст. Рудня на СВ в 13 км, от с. Старые Пересуды - ЮВ в 1 км, от с. Новые Пересуды на ЮЗ в 1,8 км, от с. Орлово – СЗ – 3,7 км.

Площадь общая 98 га, промзалежи – 75 га; средняя мощность пласта 3,5 м,  запасы торфа ~ 977 тыс. м3.

Старые Пересуды (239): (рис.9) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮЗ в 5,5 км.

Площадь общая 844 га, балансовые  запасы торфа ~ 1989.

Торфяные месторождения «Ново Дроковское», «Черный Луг»,

«Щеткинское», «Угорецкое»

рис. 10 Торфяные месторождения «Ново Дроковское», «Черный Луг», «Щеткинское», «Угорецкое»

Ново Дроковское (241): (рис.10) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮВ в 20 км, от с. Холм – СЗ – 0,1 км, от с. Ново Диво – ЮЗ – 1,5 км, от с. Диво – ЮВ – 1,0 км, от с. Ново Дроково – СВ – 1 км.

Площадь общая 35 га, промзалежи – 25 га; средняя мощность пласта 4,9 м,  запасы торфа ~ 663 тыс. м3.

Черный Луг (245): (рис.10) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮВ в 25 км, от ж.-д. ст. Смоленск на СЗ в 41 км, с. Вондари на В в 1 км, при с. Свадица на С..

Площадь общая 14 га, промзалежи – 12 га; средняя мощность пласта 3,0 м,  запасы торфа ~ 207 тыс. м3.

Щеткинское (246): (рис.10) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮВ в 22,0 км, при с. Щеткино – СВ, от с. Холм – ЮХ – 0,3 км.

Площадь общая 29 га, промзалежи – 23 га; средняя мощность пласта 3,3 м,  запасы торфа ~ 518 тыс. м3.

Угорецкое (247): (рис.10) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮВ в 21,0 км, от ж.д. ст. Рудня – ЮЗ 4,8 км, от с. Щеткино – ЮЗ 1,3 км.

Площадь общая 13 га, промзалежи – 10 га; средняя мощность пласта 3,0 м,  запасы торфа ~ 226 тыс. м3.

Торфяное месторождение «Трофименки»

рис. 11 Торфяное месторождение «Трофименки»

Трофименки (225): (рис.11) расположено от р.ц. г. Демидов наВ в 23,0 км, от ж.д. ст. Пречистое – ЮЗ 44 км, от с. Трофименки – ЮВ 0,1  км, от с. Паньково – СВ – 1,8 км, от с. Преображенск – ЮЗ – 1,6 км.

Площадь общая 77 га, промзалежи – 64 га; средняя мощность пласта 3,1 м,  запасы торфа ~ 1542 тыс. м3.

Торфяные месторождения «Ивченки», «Сбитневское»

рис. 12 Торфяные месторождения «Ивченки», «Сбитневское»

Ивченки (199): (рис.12) расположено от р.ц. г. Демидов на СВ в 11,0 км, от ж.д. ст. Рудня – СВ 52 км, от с. Ивченки – С 0,8  км, от с. Лоскотово – З – 2,0 км, от с. Еськово – СЗ – 1,3 км.

Площадь общая 20 га, промзалежи – 15 га; средняя мощность пласта 3,1 м,  запасы торфа ~ 153 тыс. м3.

Сбитневское (200): (рис.12) расположено от р.ц. г. Демидов на СВ в 10,0 км, от ж.д. ст. Рудня – СВ 53 км, от с. Егорьевское – ЮЗ 3  км, от с. Макаренки – СВ – 2,5 км, от с. Лоскотово – СЗ – 2,8 км.

Площадь общая 104 га, промзалежи – 59 га; средняя мощность пласта 1,16 м,  запасы торфа ~ 684 тыс. м3.

Торфяное месторождение «Подберезье»

рис. 13 Торфяное месторождение «Подберезье»

Подберезье (221): (рис.13) расположено от р.ц. г. Демидов на ЮВ в 14,0 км, от ст. Смоленск – СЗ 52 км, от с. Ерохи – З - около села, от с. Старые Пересуды – СВ – 3 км, от с. Новые Пересуды – СЗ – 2 км.

Площадь общая 101 га, промзалежи – 67 га; средняя мощность пласта 1,38 м,  запасы торфа ~ 925 тыс. м3.

Запасы легкоплавких глин для керамзита, керамических глин

на территории Титовщинского сельского поселения

Демидовское II месторождение

рис. 14 Демидовское II месторождение

Демидовское II месторождение  (рис.14)

Местоположение:  сев. окр. д. Сырицы

Вид сырья: кирпичные глины

Площадь: 162 га

Запасы: 8699 тыс. куб. м по кат. А+В+С1

1979 г.

Проявление «2»

рис. 15 Проявление «2»

Проявление «2» (рис.15)

Номер прогнозной площади: 2

Вид сырья: Легкоплавкие глины для керамзита и керамических глин

Прогнозные ресурсы: Р1 – 5,6 млн, куб.м.

Проявление «3»

рис. 16 Проявление «3»

Проявление «3» (рис.16)

Номер прогнозной площади: 3

Вид сырья: Легкоплавкие глины для керамзита и керамических глин

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,58 млн, куб.м.

Проявление «4»

рис. 17 Проявление «4»

Проявление «4» (рис.17)

Номер прогнозной площади: 4

Вид сырья: Легкоплавкие глины для керамзита и керамических глин

Прогнозные ресурсы: Р1 – 0,44 млн, куб.м.

Проявления «5», «6», «7»

рис. 18 Проявления «5», «6», «7»

Проявление «5» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 5

Вид сырья: Легкоплавкие суглинки и глины для кирпича

Прогнозные ресурсы: Р3 – 1,56 млн, куб.м.

Проявление «6» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 6

Вид сырья: Легкоплавкие суглинки и глины для кирпича

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,55 млн, куб.м.

Проявление «7» (рис.18)

Номер прогнозной площади: 7

Вид сырья: Легкоплавкие суглинки и глины для кирпича

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,98 млн, куб.м.

Запасы ПГС и песков на территории Титовщинского сельского поселения

Месторождение Мироновское  Песчано-гравийные отложения (4 залежи)

рис. 19 Месторождение Мироновское  Песчано-гравийные отложения (4 залежи)

Месторождение Мироновское  Песчано-гравийные отложения (4залежи) (рис.19)

Местоположение: 1-3 км. зап. д. Толкуны

Вид сырья: ПГС

Общая площадь 165 га

Запасы по категориям В+С1 – 10546 тыс. куб. м.,

в том числе:

- Залеж №1 площадь 119 га, запасы 7485 тыс. куб.м.

- Залеж №2 площадь 27 га, запасы 1829 тыс. куб.м.

- Залеж №3 площадь 15 га, запасы 1009 тыс. куб.м.

- Залеж №4 площадь 3 га, запасы 222 тыс. куб.м.

1991 г.

Проявления «Трубалово», «Дубаши», «Слобода»

рис. 20 Проявления «Трубалово», «Дубаши», «Слобода»

Проявление «Трубалово» (рис.20)

Номер прогнозной площади: 3

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 6,49 млн, куб.м.

Проявление  «Дубаши» (рис.20)

Номер прогнозной площади: 8

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р3 – 1,55 млн, куб.м.

Проявление «Слобода» (рис.20)

Номер прогнозной площади: 9

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 8,4 млн, куб.м.

Проявления «Станичи», «Титовщина», «Дубровка»,

«Кровино», «Руставечь»

рис. 21 Проявления «Станичи», «Титовщина»,

«Дубровка», «Кровино», «Руставечь»

Проявление «Станичи» (рис.21)

Номер прогнозной площади: 10

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 0,9 млн, куб.м.

Проявление «Титовщина» (рис.21)

Номер прогнозной площади: 11

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р3 – 1,6 млн, куб.м.

Проявление «Дубровка» (рис.21)

Номер прогнозной площади: 12

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 19,2 млн, куб.м.

Проявление «Кровино» (рис.21)

Номер прогнозной площади: 22

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р3 – 3,0 млн, куб.м.

Проявление «Руставечь» (рис.21)

Номер прогнозной площади: 24

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р3 – 4,5 млн, куб.м.

Проявление «Демидовское»

рис. 22 Проявление «Демидовское»

Проявление «Демидовское» (рис.22)

Номер прогнозной площади: 15

Вид сырья: Пески

Прогнозные ресурсы: Р2 – 56,0 млн, куб.м.

Проявления «Сосновы», «Старые Пересуды»,

«Леханов Бор», «Трофименки»

рис. 23 Проявления «Сосновы», «Старые Пересуды», «Леханов Бор», «Трофименки»

Проявление «Сосновый» (рис.23)

Номер прогнозной площади: 16

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р3 – 15,0 млн, куб.м.

Проявление «Старые Пересуды» (рис.23)

Номер прогнозной площади: 17

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 13,5 млн, куб.м.

Проявление «Леханов Бор» (рис.23)

Номер прогнозной площади: 18

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р2 – 9,3 млн, куб.м.

Проявление «Трофименки»(рис.23)

Номер прогнозной площади: 19

Вид сырья: ПГС

Прогнозные ресурсы: Р1 – 97,2 млн, куб.м.

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

### 1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

На территории Титовщинского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- водопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей и ГРПШ;

- нефтепроводов.

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Титовщинского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

# 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

## Функционально-планировочная организация территории

### 2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Титовщинского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Территория Титовщинского сельского поселения расположена в юго-западной части Демидовского района.

Административным центром Титовщинского сельского поселения является деревня Титовщино. Населенный пункт расположен в 6 км к юго-западу от п. Демидов.

Транспортная инфраструктура Титовщинского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения III технической категории «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель», пересекающей территорию муниципального образования с северо-запада на юго-восток; автомобильных дорог регионального значения – «Демидов – Рудня» и «Демидов - Понизовье -Заозерье» IV категории в западной части поселения; автомобильных дорог межмуниципального значения IV категории: «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Борода – Хотяково, «Демидов – Холм», «Демидов – Холм» - Дубровка - Залесье, «Демидов – Понизовье – Заозерье» - Боярщина – Полуяново, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Закрутье – Веретея - Старина, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Максимово, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лехонов Бор, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Никитино, "Демидов - Рудня" – Краськи и  автомобильных дорог межмуниципального значения V категории: «Демидов – Шапы – Борисенки» - Борок – Пересуды, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Дубаши, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лукашово,  «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Угоры, а также автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

При выборе стратегии развития Титовщинского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к г. Демидов, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- наличие системы транспортных связей с п. Демидов и с другими муниципальными образованиями района;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.

Учитывая вышесказанное, проектом генерального плана Титовщинского сельского поселения предусмотрено развитие на территории муниципального образования селитебной функции путем размещения доступного и комфортного жилья, отвечающего европейским стандартам качества, в д. Титовщина, д. Крупенино, д. Нижнее Хотяково, д. Заболотье, д. Верхнее Хотяково,  д. Оброк, д. Копосино, д. Минаки, д. Дубаши, д. Сырицы, д. Хотеево, д. Юшково, д. Башки, д. Кашкурино, д. Сельцо, д. Жичицы, д. Максимово, д. Лехонов Бор,              д. Боярщина, д. Диво, д. Центральная усадьба, д. Холм, д. Щеткино, д. Акатово, д. Шапы, д. Борисенки:

д. Титовщина получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в восточной и юго-западной его частях.

д. Крупенино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной, северо-западной и юго-восточной его частях.

д. Нижнее Хотяково получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в восточной его части.

д. Заболотье получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северо-западной и юго-восточной его частях.

д. Верхнее Хотяково получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной и юго-западной его частях.

д. Оброк получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в восточной, южной, западной и юго-западной его частях.

д. Копосино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в юго-восточной его части.

д. Минаки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной и северо-западной его частях.

д. Дубаши получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной его части.

д. Сырицы получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной его части.

д. Хотеево получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной его части.

д. Юшково получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северо-западной его части.

д. Башки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северо-западной его части.

д. Сельцо получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной и юго-западной его частях.

д. Жичицы получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северо-восточной его части.

д. Максимово получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной, центральной и юго-восточной его частях.

д. Лехонов Бор получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в южной, северной и северо-восточной его частях.

д. Диво получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной, северной и северо-западной его частях.

д. Центральная усадьба получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной и северо-западной его частях.

д. Холм получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северо-восточной и юго-западной его частях.

д. Щеткино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в восточной и юго-восточной его частях.

д. Акатово получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в южной и восточной его частях.

д. Шапы получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в южной его части.

д. Борисенки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в восточной его части.

д. Боярщина получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северо-восточной его части.

д. Кашкурино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной его части.

Развитие жилищного строительства поддерживается государством в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В соответствии с решениями схемы территориального планирования Демидовского района на территории Титовщинского сельского поселения планируется дальнейшее развитие и совершенствование транспортного каркаса территории путем:

Реконструкции:

1) автодороги регионального значения  II категории "Ольша-Велиж-Усвяты-Невель" – на первую очередь реализации генерального плана.

2) автодороги регионального значения  IV категории "Демидов-Понизовье-Заозерье" – на первую очередь реализации генерального плана.

- Строительства:

1) автодороги регионального значения  IV категории "Демидов  -   Шапы   - Борисенки" -  Борок  - Пересуды" - "Духовщина -  Булгаково - Преображенское" на первую очередь реализации генерального плана.

В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Демидовского района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство и восстановление:

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности у юго-восточной границы д. Титовщина - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности  в юго-восточной части д. Крупенино - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Угоры - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у восточной границы д. Угоры - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Угоры - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Боярщина - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности у южной границы д. Боярщина - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Минаки - на расчетный срок реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности в 0,26 км южнее д. Сырицы- на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности расположенное в 0,3 км севернее д. Крупенино- на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности  у южной границы д. Шелуганово - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Нижнее Хотяково - на расчетный срок реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов II, II, IV и V классов опасности в 0,6 км юго-западнее д. Верхнее Хотяково - на расчетный срок реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности в 0,23 км юго-западнее д. Верхнее Хотяково - на расчетный срок реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Оброк - на расчетный срок реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Борода - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности в 0,23 км юго-западнее д. Малое Аретово - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности в 0,22 км севернее д. Большое Аретово - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности в 0,15 км севернее д. Большое Аретово - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у западной границы д. Залесье - на расчетный срок реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Залесье - на расчетный срок реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Боярщина - на расчетный срок реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у восточной границы д. Боярщина - на расчетный срок реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у южной границы д. Слобода - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Кашкурино - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Гуры - на первую очередь реализации генерального плана;

- Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  V класса опасности у северо-восточной границы д. Хотеево - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  V класса опасности у восточной границы д. Юшково - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у юго-восточной границы д. Закруть е- на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у восточной границы д. Закрутье - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у северо-восточной границы д. Закрутье - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у северо-восточной границы д. Шапы - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности в 0,22 км северо-восточнее д. Шапы - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности в 0,06 км западнее д. Шапы - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  V класса опасности у южной границы д. Сеньково-Луг - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у восточной границы д. Копосино - на первую очередь реализации генерального плана;

- Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности у северной  границы д. Веретея - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у восточной  границы д. Замощье - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у северо-восточной  границы д. Старина - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Краськи- на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у северо-восточной границы д. Башки - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Сельцо - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности у восточной границы д. Жичицы - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  V класса опасности у южной границы д. Брюковщина - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-восточной границы д. Ласьки - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности в 0,1 км восточнее д. Максимово - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у западной границы д. Деденки - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов  IV и V классов опасности у западной границы д. Борок - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III,  IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Новоселье - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Кулеши - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Холм - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в 0,07 км южнее д. Городная - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северной  границы д. Толкуны - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности у восточной границы д. Скугрево - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной  границы д. Новые Пересуды - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство производственной площадки с размещением объектов IV и V классов опасности в 0,5 км южнее д. Толкуны - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление производственной площадки с размещением объектов V класса опасности у западной границы д. Дубровка - на первую очередь реализации генерального плана;

- восстановление производственной площадки с размещением объектов V класса опасности у северо-западной границы д. Кашкурино - на первую очередь реализации генерального плана;

- строительство производственной площадки с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 1,8 км севернее д. Макунино - на первую очередь реализации генерального плана.

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

### 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Титовщинского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Титовщинского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 26

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |

#### 2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Титовщинского сельского поселения

Сложившаяся структура использования территории населенных пунктов  в целом сохраняется, но претерпевает количественные и качественные изменения.

Территориальное развитие получают д. Титовщина, д. Крупенино, д. Нижнее Хотяково, д. Заболотье, д. Верхнее Хотяково,  д. Оброк, д. Копосино, д. Минаки, д. Дубаши, д. Сырицы, д. Хотеево, д. Юшково, д. Башки, д. Кашкурино, д. Сельцо, д. Жичицы, д. Максимово, д. Лехонов Бор, д. Боярщина, д. Диво, д. Центральная усадьба, д. Холм, д. Щеткино, д. Акатово, д. Шапы, д. Борисенки, как перспективные с точки зрения градостроительного развития населённые пункты, характеризующиеся качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными  образованиями, более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, чем другие населенные пункты муниципального образования, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территории.

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения обладают следующие территории:

д. Титовщина получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в восточной и юго-западной его частях.

д. Крупенино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной, северо-западной и юго-восточной его частях.

д. Нижнее Хотяково получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в восточной его части.

д. Заболотье получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северо-западной и юго-восточной его частях.

д. Верхнее Хотяково получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной и юго-западной его частях.

д. Оброк получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в восточной, южной, западной и юго-западной его частях.

д. Копосино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в юго-восточной его части.

д. Минаки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной и северо-западной его частях.

д. Дубаши получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной его части.

д. Сырицы получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной его части.

д. Хотеево получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной его части.

д. Юшково получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северо-западной его части.

д. Башки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северо-западной его части.

д. Сельцо получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной и юго-западной его частях.

д. Жичицы получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северо-восточной его части.

д. Максимово получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной, центральной и юго-восточной его частях.

д. Лехонов Бор получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в южной, северной и северо-восточной его частях.

д. Диво получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в западной, северной и северо-западной его частях.

д. Центральная усадьба получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной и северо-западной его частях.

д. Холм получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северо-восточной и юго-западной его частях.

д. Щеткино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в восточной и юго-восточной его частях.

д. Акатово получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в южной и восточной его частях.

д. Шапы получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в южной его части.

д. Борисенки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в восточной его части.

д. Боярщина получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северо-восточной его части.

д. Кашкурино получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенного пункта в северной его части.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

### 2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Титовщинского сельского поселения

Учитывая наличие территориальных резервов для застройки в деревнях и поселках Титовщинского сельского поселения, необходимость изменения границ населенных пунктов не возникает, сохраняется сложившаяся территориально-планировочная структура поселения.

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Титовщинского сельского поселения, приведены в таблице 27.

Таблица 27

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Титовщинского сельского поселения,                их существующие и планируемые площади

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2017 г | Расчетный срок 2017 - 2037 гг. |
|  | деревня Титовщина | 56,58 | 56,58 |
|  | деревня Акатово | 45,49 | 45,49 |
|  | деревня Андреево | 17,12 | 17,12 |
|  | деревня Башки | 25,94 | 25,94 |
|  | деревня Большое Аретово | 26,38 | 26,38 |
|  | деревня Бордуково | 17,76 | 17,76 |
|  | деревня Борисенки | 26,63 | 26,63 |
|  | деревня Боровики | 37,93 | 37,93 |
|  | деревня Борода | 60,0 | 60,0 |
|  | деревня Борок | 40,19 | 40,19 |
|  | деревня Боярщина | 13,55 | 13,55 |
|  | деревня Боярщина | 61,14 | 61,14 |
|  | деревня Боярщина | 16,81 | 16,81 |
|  | деревня Брюковщина | 17,70 | 17,70 |
|  | деревня Бурлыгино | 16,85 | 16,85 |
|  | деревня Варнавино | 12,66 | 12,66 |
|  | деревня Васьковщина | 22,09 | 22,09 |
|  | деревня Веретея | 37,01 | 37,01 |
|  | деревня Верхнее Хотяково | 18,58 | 18,58 |
|  | деревня Городная | 18,07 | 18,07 |
|  | деревня Гуры | 11,33 | 11,33 |
|  | деревня Дворище | 3,34 | 3,34 |
|  | деревня Деденки | 27,44 | 27,44 |
|  | деревня Диво | 68,07 | 68,07 |
|  | деревня Дроково | 24,74 | 24,74 |
|  | деревня Дубаши | 26,66 | 26,66 |
|  | деревня Дубровка | 80,17 | 80,17 |
|  | деревня Дуброво | 15,58 | 15,58 |
|  | деревня Жичицы | 72,50 | 72,50 |
|  | деревня Заболотье | 11,04 | 11,04 |
|  | деревня Заики | 39,30 | 39,30 |
|  | деревня Закрутье | 81,40 | 81,40 |
|  | деревня Залесье | 24,54 | 24,54 |
|  | деревня Замощье | 30,52 | 30,52 |
|  | деревня Иваново | 12,42 | 12,42 |
|  | деревня Кашкурино | 27,71 | 27,71 |
|  | деревня Кисляки | 3,99 | 3,99 |
|  | деревня Кобызи | 8,20 | 8,20 |
|  | деревня Копосино | 41,38 | 41,38 |
|  | деревня Котовщина | 29,30 | 29,30 |
|  | деревня Краськи | 30,70 | 30,70 |
|  | деревня Крупенино | 41,60 | 41,60 |
|  | деревня Кулеши | 9,98 | 9,98 |
|  | деревня Ласьки | 23,0 | 23,0 |
|  | деревня Лехонов-Бор | 26,33 | 26,33 |
|  | деревня Лукашово | 25,68 | 25,68 |
|  | деревня Максимово | 48,0 | 48,0 |
|  | деревня Макунино | 10,11 | 10,11 |
|  | деревня Малое Аретово | 29,76 | 29,76 |
|  | деревня Манихи | 43,51 | 43,51 |
|  | деревня Мидюльки | 19,98 | 19,98 |
|  | деревня Минаки | 29,48 | 29,48 |
|  | деревня Михалево | 7,10 | 7,10 |
|  | деревня Мордашки | 21,46 | 21,46 |
|  | деревня Мыльнище | 15,54 | 15,54 |
|  | деревня Нижнее Хотяково | 14,21 | 14,21 |
|  | деревня Никитино | 18,88 | 18,88 |
|  | деревня Новоселье | 37,10 | 37,10 |
|  | деревня Новые Пересуды | 39,06 | 39,06 |
|  | деревня Няньковичи | 56,72 | 56,72 |
|  | деревня Оброк | 20,45 | 20,45 |
|  | деревня Ожогино | 6,60 | 6,60 |
|  | деревня Орлово | 26,71 | 26,71 |
|  | деревня Осипенки | 6,08 | 6,08 |
|  | деревня Паньково | 41,24 | 41,24 |
|  | деревня Пашино | 11,84 | 11,84 |
|  | деревня Полуяново | 21,91 | 21,91 |
|  | деревня Поречье | 27,23 | 27,23 |
|  | деревня Савино | 9,88 | 9,88 |
|  | деревня Свистовичи | 78,16 | 78,16 |
|  | деревня Сельцо | 18,0 | 18,0 |
|  | деревня Семеновка | 5,08 | 5,08 |
|  | деревня Сенино | 8,11 | 8,11 |
|  | деревня Сеньково | 24,60 | 24,60 |
|  | деревня Сеньково-Луг | 4,0 | 4,0 |
|  | деревня Скугрево | 27,85 | 27,85 |
|  | деревня Слобода | 18,90 | 18,90 |
|  | деревня Старина | 23,35 | 23,35 |
|  | деревня Старины | 24,65 | 24,65 |
|  | деревня Старые Пересуды | 14,86 | 14,86 |
|  | деревня Степаново | 34,71 | 34,71 |
|  | деревня Сырицы | 35,13 | 35,13 |
|  | деревня Толкуны | 30,92 | 30,92 |
|  | деревня Тюпина-Нива | 12,57 | 12,57 |
|  | деревня Угоры | 15,95 | 15,95 |
|  | деревня Филимоново | 19,30 | 19,30 |
|  | деревня Фошня | 29,77 | 29,77 |
|  | деревня Холм | 85,20 | 85,20 |
|  | деревня Хотеево | 21,74 | 21,74 |
|  | деревня Центральная Усадьба | 42,91 | 42,91 |
|  | деревня Шапы | 58,16 | 58,16 |
|  | деревня Шелуганово | 9,38 | 9,38 |
|  | деревня Щеткино | 31,19 | 31,19 |
|  | Итого: | 2647,47 | 2647,47 |

В целях развития транспортной сети Титовщинского сельского поселения и Демидовского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий кладбищ и коммунально-складских зон, расположенных вне границ населенных пунктов.

## 2.2. Социально-экономическое развитие

### 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Титовщинского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развития поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 1,9 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 28

Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 2,1 | 2,0 | 1,9 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 29

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 2,1 | 2,1 | 2,4 |

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

### 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Титовщинского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке.

В течение  проектного периода сохранится естественная убыль населения. Однако этот процесс может постепенно нивелироваться притоком трудоспособного населения, что в свою очередь скажется и на возрастной структуре населения.

На перспективу данным проектом принимается увеличение  численности населения за счёт  механического прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже

Таблица 30

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения,                    чел. на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Естественный прирост | -27,1 | -9,0 | -8,6 |
| 2. | рождаемость | 0,9 | 2,2 | 1,9 |
| 3. | смертность | 28,0 | 11,2 | 10,5 |
| 4. | Механический прирост | -1 | 10 | 10 |

При расчете оптимального соотношения занятости населения учитывается перспективная хозяйственная деятельность населенного пункта и специфика его градостроительной ситуации.

Как показывает практика, возникновение предприятий на базе новых инвестиционных проектов помогает развитию малого бизнеса на основе их специализаций. Вслед за этим, за счет увеличения населения возрастает потребность в социальных и обслуживающих видах деятельности.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 31

Численность населения по населенным пунктам

|  | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Титовщина | 199 | 210 | 216 |
| деревня Акатово | 14 | 16 | 43 |
| деревня Андреево | 30 | 31 | 25 |
| деревня Башки | 16 | 18 | 25 |
| деревня Большое Аретово | 21 | 15 | 10 |
| деревня Бордуково | 0 | 0 | 0 |
| деревня Борисенки | 20 | 24 | 25 |
| деревня Боровики | 6 | 6 | 7 |
| деревня Борода | 151 | 155 | 170 |
| деревня Борок | 2 | 2 | 2 |
| деревня Боярщина | 17 | 16 | 26 |
| деревня Боярщина | 83 | 78 | 80 |
| деревня Боярщина | 0 | 0 | 0 |
| деревня Брюковщина | 3 | 2 | 3 |
| деревня Бурлыгино | 25 | 28 | 30 |
| деревня Варнавино | 1 | 1 | 1 |
| деревня Васьковщина | 0 | 0 | 0 |
| деревня Веретея | 0 | 0 | 0 |
| деревня Верхнее Хотяково | 21 | 21 | 27 |
| деревня Городная | 0 | 0 | 0 |
| деревня Гуры | 1 | 1 | 1 |
| деревня Дворище | 0 | 0 | 0 |
| деревня Деденки | 2 | 2 | 2 |
| деревня Диво | 78 | 88 | 86 |
| деревня Дроково | 5 | 4 | 5 |
| деревня Дубаши | 9 | 10 | 11 |
| деревня Дубровка | 278 | 286 | 290 |
| деревня Дуброво | 0 | 0 | 0 |
| деревня Жичицы | 162 | 160 | 165 |
| деревня Заболотье | 2 | 10 | 30 |
| деревня Заики | 5 | 5 | 4 |
| деревня Закрутье | 144 | 130 | 120 |
| деревня Залесье | 4 | 4 | 4 |
| деревня Замощье | 0 | 0 | 0 |
| деревня Иваново | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кашкурино | 6 | 10 | 50 |
| деревня Кисляки | 0 | 0 | 0 |
| деревня Кобызи | 0 | 0 | 0 |
| деревня Копосино | 8 | 16 | 29 |
| деревня Котовщина | 2 | 2 | 1 |
| деревня Краськи | 1 | 1 | 1 |
| деревня Крупенино | 10 | 10 | 40 |
| деревня Кулеши | 0 | 0 | 0 |
| деревня Ласьки | 1 | 1 | 4 |
| деревня Лехонов-Бор | 11 | 11 | 28 |
| деревня Лукашово | 1 | 1 | 2 |
| деревня Максимово | 56 | 56 | 60 |
| деревня Макунино | 5 | 5 | 6 |
| деревня Малое Аретово | 53 | 55 | 60 |
| деревня Манихи | 3 | 4 | 5 |
| деревня Мидюльки | 3 | 3 | 4 |
| деревня Минаки | 5 | 10 | 16 |
| деревня Михалево | 0 | 0 | 0 |
| деревня Мордашки | 1 | 1 | 1 |
| деревня Мыльнище | 1 | 1 | 1 |
| деревня Нижнее Хотяково | 0 | 0 | 20 |
| деревня Никитино | 0 | 0 | 0 |
| деревня Новоселье | 2 | 2 | 1 |
| деревня Новые Пересуды | 6 | 6 | 5 |
| деревня Няньковичи | 1 | 1 | 1 |
| деревня Оброк | 2 | 2 | 30 |
| деревня Ожогино | 0 | 0 | 0 |
| деревня Орлово | 5 | 5 | 4 |
| деревня Осипенки | 0 | 0 | 0 |
| деревня Паньково | 1 | 1 | 1 |
| деревня Пашино | 1 | 1 | 1 |
| деревня Полуяново | 8 | 10 | 6 |
| деревня Поречье | 0 | 0 | 0 |
| деревня Савино | 1 | 1 | 1 |
| деревня Свистовичи | 2 | 2 | 1 |
| деревня Сельцо | 13 | 13 | 20 |
| деревня Семеновка | 1 | 1 | 1 |
| деревня Сенино | 0 | 0 | 0 |
| деревня Сеньково | 2 | 2 | 2 |
| деревня Сеньково-Луг | 0 | 0 | 0 |
| деревня Скугрево | 2 | 3 | 2 |
| деревня Слобода | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старина | 3 | 3 | 3 |
| деревня Старины | 0 | 0 | 0 |
| деревня Старые Пересуды | 2 | 2 | 2 |
| деревня Степаново | 3 | 4 | 3 |
| деревня Сырицы | 40 | 45 | 47 |
| деревня Толкуны | 38 | 42 | 40 |
| деревня Тюпина-Нива | 58 | 60 | 62 |
| деревня Угоры | 1 | 1 | 1 |
| деревня Филимоново | 2 | 2 | 1 |
| деревня Фошня | 3 | 4 | 2 |
| деревня Холм | 66 | 70 | 75 |
| деревня Хотеево | 6 | 6 | 15 |
| деревня Центральная Усадьба | 84 | 90 | 92 |
| деревня Шапы | 192 | 198 | 200 |
| деревня Шелуганово | 5 | 4 | 4 |
| деревня Щеткино | 4 | 6 | 30 |
| деревня Юшково | 30 | 37 | 40 |
| Итого | 2050 | 2134 | 2429 |

В течение расчетного срока произойдут сдвиги в возрастной структуре поселения – увеличится доля населения моложе трудоспособного возраста. Увеличиться так же доля лиц в трудоспособном возрасте.

### 2.2.3. Развитие экономической базы

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

- наличие свободных площадок для нового строительства,

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования, занято около 30% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает оптовая и розничная торговля. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 0,3. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда сельского поселения связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства.

Экономическое состояние муниципального образования определяется объемом выручки от реализации продукции, которая полностью зависит от розничной торговли и сбыта сельскохозяйственной продукции.

### 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы  учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование  национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Таблица 32

Развитие системы культурно-бытового обслуживания Титовщинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Обеспеченность | Потребность | Рекомендации по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято в проекте | Всего | в т.ч. новое строительство |  |
| Образование |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | Число мест | 53 на 1 000 жителей | 130 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Число мест | 94 на 1000 жит. | 225 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование |
| 3. | Внешкольные учреждения | Число мест | 10% от числа школьников | 25 | - |  |
| Здравоохранение |
| 4. | Больницы | коек | 13,47 | 32 | - | По заданию на проектирование |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт | Ед. | По заданию на проектирование | - | - | По заданию на проектирование |
| Физическая культура и спорт |
| 6. | Спортивные залы | Тыс. кв.м | 0,35 на 1 000 жителей | 0,80 | 0,50 | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 7. | Плоскостные сооружения | Тыс. кв.м | 1,95 на 1 000 жителей | 4,5 | 3,2 |  |
| Культура |
| 8. | Библиотеки | Ед. | 1 библиотека на нас. пункт с числ. жителей 100-500 чел. | 5 | - |  |
| 9. | Клубы и учреждения клубного типа | Мест в зрит. зале | 80 мест на 1000 жителей | 200 | - | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| Социальная защита населения |
| 10. | Организация отделения социальной помощи на дому | Ед. | 1 на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| Бытовое обслуживание |
| 11. | Почтовое отделение | Ед. | 1 на 9 - 25 тыс. жителей | 1 | - | Отделения связи поселка, муниципального образования по группам населения, тыс. чел.: - 0,5 до 2 - 0,3-0,35га |
| 12. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 000 жителей | 5(96мест) | 5(96мест) | В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 13. | Торговые центры | кв. м торг. площади | 280 на 1 000 жителей | 670 | 670 |  |
| Прочее |
| 14. | Кладбище | Га | Новых 0,24 га на 1 000 чел | 5,7 | - |  |

#### 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Емкость действующих в поселении объектов среднего образования выше нормативного показателя и позволит обеспечить проектную численность населения к расчетному сроку. Свободные помещения могут быть использованы для организации групп дошкольного и внешкольного образования, на первую очередь, в дальнейшем необходимо увеличение мест дошкольного образования.

Таблица 33

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция школ Развитие групп дошкольного образования | д. Дубровка д. Шапы д. Центральная Усадьба | Первая очередь |

#### 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Анализ обеспеченности районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения выполнен в Схеме территориального планирования района.

Таблица 34

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ФАП | д. Борода, д. Жичицы, д. Закрутье, д. Шапы, д. Титовщина, д. Дубровка, д. Боярщина | Первая очередь |

#### 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Титовщинского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 35

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивной площадки | д. Дубровка | Расчетный срок |

#### 2.2.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

Библиотечное обслуживание осуществляется 3 объектами, на период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 36

Мероприятия по развитию культуры

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция учреждений клубного типа | д. Закрутье, д. Шапы, д. Борода, д. Дубровка | Расчетный срок |

#### 2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

#### 2.2.4.6. Социальная защита населения

В целях организации социального обслуживания и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми проект предусматривает размещение отделения социальной помощи на дому в д. Титовщина.

Таблица 37

Мероприятия по развитию социальной защиты населения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Организация отделения социальной помощи на дому | д. Центральная Усадьба | Первая очередь |

### 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

### 2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории сельских населенных пунктов Титовщинского сельского поселения приведены в данном разделе и составят 48,5тыс. м2, в том числе на первую очередь 20,5 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 50 м2 (на период первой очереди 45 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 120 тыс.м2 (на период первой очереди 94,5 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 3,8 тыс.м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 38

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 2,1 | 2,1 | 2,4 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 35 | 45 | 50 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 1,3 | 2,5 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 75,3 | 74,0 | 92,0 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 20,5 | 28,0 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 75,3 | 94,5 | 120 |

В Генеральном плане  Титовщинского сельского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

-  малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Таблица 39

Новое строительство Титовщинского сельского поселения

| Состав городского поселения (перечень населенных пунктов) | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь ИЖС | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок ИЖС | Всего Новое строительст-во тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Титовщина | 1,7 | 0,5 | 2,2 |
| д. Крупенино | 3,5 |  | 3,5 |
| д. Нижнее Хотяково | 1 |  | 1 |
| д. Заболотье | 0,4 | 1 | 1,4 |
| д. Верхнее Хотяково | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| д. Оброк | 0,1 | 4,2 | 4,3 |
| д. Копосино | 0,6 | 1 | 1,6 |
| д. Минаки | 0,4 | 1,1 | 1,5 |
| д.Дубаши | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Сырицы | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| д. Хотеево | - | 1 | 1 |
| д. Юшково | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
| д. Башки | 0,5 | 0,4 | 0,9 |
| д. Кашкурино | 0,4 | 2,7 | 3,1 |
| д. Сельцо | 0,1 | 0,8 | 0,9 |
| д. Жичицы | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Максимово | 0,1 | 0,8 | 0,9 |
| д. Лехонов Бор | - | 4,5 | 4,5 |
| д. Боярщина | 0,3 | 1 | 1,3 |
| д. Диво | 1,3 | 2 | 3,3 |
| д. Центральная усадьба | 1,2 | 1,6 | 2,8 |
| д. Холм | 2 | 2,1 | 4,1 |
| д. Щеткино | 2,2 | 0,5 | 2,7 |
| д. Акатово | 3,5 | 0,5 | 4 |
| д. Шапы | 0,3 | 1 | 1,3 |
| д. Борисенки | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| остальные населенные пункты |  |  | - |
| Итого | 20,5 | 28 | 48,5 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока – 2,1 тыс.чел;

к концу первой очереди - 2,4 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец расчётного срока – 50 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 120,0 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 94,5 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Титовщинского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Демидовского района.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Смоленском, п. Демидов;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

### 2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Демидовского района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Титовщинского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

#### 2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

#### 2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Титовщинского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- Реконструкции:

1) автодороги регионального значения  II категории "Ольша-Велиж-Усвяты-Невель" – на первую очередь реализации генерального плана.

2) автодороги регионального значения  IV категории "Демидов-Понизовье-Заозерье" – на первую очередь реализации генерального плана.

- Строительства:

1) автодороги регионального значения  IV категории "Демидов  -   Шапы   - Борисенки" -  Борок  - Пересуды" - "Духовщина -  Булгаково - Преображенское" на первую очередь реализации генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 40

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

#### 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Титовщинского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Титовщинского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Демидов и                              г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Титовщинского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 729 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 4 поста.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

## 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 2.4.1. Водоснабжение

Планируемые объемы водопотребления  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами воснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы водопотребления в сельском поселении представлены в таблице.

Таблица 41

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| деревня Титовщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 210 | 160 | 8,4 | 25,2 | 33,6 |
| деревня Акатово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 0,6 | 1,9 | 2,6 |
| деревня Андреево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 31 | 160 | 1,2 | 3,7 | 5,0 |
| деревня Башки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 0,7 | 2,2 | 2,9 |
| деревня Большое Аретово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 0,6 | 1,8 | 2,4 |
| деревня Бордуково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Борисенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 160 | 1,0 | 2,9 | 3,8 |
| деревня Боровики | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Борода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 155 | 160 | 6,2 | 18,6 | 24,8 |
| деревня Борок | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 0,6 | 1,9 | 2,6 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 78 | 160 | 3,1 | 9,4 | 12,5 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Брюковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Бурлыгино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 160 | 1,1 | 3,4 | 4,5 |
| деревня Варнавино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Васьковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Веретея | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Верхнее Хотяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 21 | 160 | 0,8 | 2,5 | 3,4 |
| деревня Городная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Гуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Дворище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Деденки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Диво | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 88 | 160 | 3,5 | 10,6 | 14,1 |
| деревня Дроково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Дубаши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Дубровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 286 | 160 | 11,4 | 34,3 | 45,8 |
| деревня Дуброво | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Жичицы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 160 | 160 | 6,4 | 19,2 | 25,6 |
| деревня Заболотье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Заики | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Закрутье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 130 | 160 | 5,2 | 15,6 | 20,8 |
| деревня Залесье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Замощье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Иваново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кашкурино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Кисляки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кобызи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Копосино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 0,6 | 1,9 | 2,6 |
| деревня Котовщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Краськи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Крупенино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Кулеши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Ласьки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Лехонов-Бор | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,4 | 1,3 | 1,8 |
| деревня Лукашово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Максимово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 56 | 160 | 2,2 | 6,7 | 9,0 |
| деревня Макунино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Малое Аретово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 55 | 160 | 2,2 | 6,6 | 8,8 |
| деревня Манихи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Мидюльки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Минаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Михалево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Мордашки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Мыльнище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Нижнее Хотяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Никитино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Новые Пересуды | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Няньковичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Оброк | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Ожогино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Орлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Осипенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Паньково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Пашино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Полуяново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Поречье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Савино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Свистовичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Сельцо | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 160 | 0,5 | 1,6 | 2,1 |
| деревня Семеновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Сенино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Сеньково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Сеньково-Луг | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Скугрево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Старины | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старые Пересуды | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Степаново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Сырицы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 45 | 160 | 1,8 | 5,4 | 7,2 |
| деревня Толкуны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 42 | 160 | 1,7 | 5,0 | 6,7 |
| деревня Тюпина-Нива | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 2,4 | 7,2 | 9,6 |
| деревня Угоры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Филимоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Фошня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Холм | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 70 | 160 | 2,8 | 8,4 | 11,2 |
| деревня Хотеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Центральная Усадьба | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 90 | 160 | 3,6 | 10,8 | 14,4 |
| деревня Шапы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 198 | 160 | 7,9 | 23,8 | 31,7 |
| деревня Шелуганово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Щеткино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Юшково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 37 | 160 | 1,5 | 4,4 | 5,9 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 34,1 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 375,6 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| деревня Титовщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 216 | 160 | 8,6 | 25,9 | 34,6 |
| деревня Акатово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 43 | 160 | 1,7 | 5,2 | 6,9 |
| деревня Андреево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| деревня Башки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| деревня Большое Аретово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Бордуково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Борисенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| деревня Боровики | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 160 | 0,3 | 0,8 | 1,1 |
| деревня Борода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 170 | 160 | 6,8 | 20,4 | 27,2 |
| деревня Борок | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 26 | 160 | 1,0 | 3,1 | 4,2 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 80 | 160 | 3,2 | 9,6 | 12,8 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Брюковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Бурлыгино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 1,2 | 3,6 | 4,8 |
| деревня Варнавино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Васьковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Веретея | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Верхнее Хотяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 160 | 1,1 | 3,2 | 4,3 |
| деревня Городная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Гуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Дворище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Деденки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Диво | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 106 | 160 | 4,2 | 12,7 | 17,0 |
| деревня Дроково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Дубаши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,4 | 1,3 | 1,8 |
| деревня Дубровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 290 | 160 | 11,6 | 34,8 | 46,4 |
| деревня Дуброво | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Жичицы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 165 | 160 | 6,6 | 19,8 | 26,4 |
| деревня Заболотье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 1,2 | 3,6 | 4,8 |
| деревня Заики | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Закрутье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 160 | 4,8 | 14,4 | 19,2 |
| деревня Залесье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Замощье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Иваново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кашкурино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
| деревня Кисляки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кобызи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Копосино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 160 | 1,2 | 3,5 | 4,6 |
| деревня Котовщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Краськи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Крупенино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 1,6 | 4,8 | 6,4 |
| деревня Кулеши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Ласьки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Лехонов-Бор | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 38 | 160 | 1,5 | 4,6 | 6,1 |
| деревня Лукашово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Максимово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 2,4 | 7,2 | 9,6 |
| деревня Макунино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Малое Аретово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 2,4 | 7,2 | 9,6 |
| деревня Манихи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Мидюльки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Минаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 0,6 | 1,9 | 2,6 |
| деревня Михалево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Мордашки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Мыльнище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Нижнее Хотяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 0,8 | 2,4 | 3,2 |
| деревня Никитино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Новые Пересуды | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Няньковичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Оброк | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 1,2 | 3,6 | 4,8 |
| деревня Ожогино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Орлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Осипенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Паньково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Пашино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Полуяново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Поречье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Савино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Свистовичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Сельцо | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 0,8 | 2,4 | 3,2 |
| деревня Семеновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Сенино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Сеньково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Сеньково-Луг | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Скугрево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Старины | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старые Пересуды | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Степаново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Сырицы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 160 | 1,9 | 5,6 | 7,5 |
| деревня Толкуны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 1,6 | 4,8 | 6,4 |
| деревня Тюпина-Нива | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 62 | 160 | 2,5 | 7,4 | 9,9 |
| деревня Угоры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Филимоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Фошня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Холм | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 95 | 160 | 3,8 | 11,4 | 15,2 |
| деревня Хотеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 0,6 | 1,8 | 2,4 |
| деревня Центральная Усадьба | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 107 | 160 | 4,3 | 12,8 | 17,1 |
| деревня Шапы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 205 | 160 | 8,2 | 24,6 | 32,8 |
| деревня Шелуганово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Щеткино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 1,2 | 3,6 | 4,8 |
| деревня Юшково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 1,6 | 4,8 | 6,4 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 40,0 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 439,8 |

В целом по сельскому поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения) в населенных пунктах: Боярщина, Закрутье, Бурлыгино, Жичицы, Дубровка, Центральная Усадьба, Диво, Толкуны, Титовщина, Тюпина, Борода, Малое Аретово.

- Строительство разводящих водопроводных сетей от существующих водозаборов.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение промышленных площадок осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

### 2.4.2. Канализация

Планируемые объемы сточных вод  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы сточных вод в сельском поселении представлены в таблице.

Таблица 42

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| деревня Титовщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 210 | 160 | 8,4 | 25,2 | 33,6 |
| деревня Акатово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 0,6 | 1,9 | 2,6 |
| деревня Андреево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 31 | 160 | 1,2 | 3,7 | 5,0 |
| деревня Башки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 0,7 | 2,2 | 2,9 |
| деревня Большое Аретово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 0,6 | 1,8 | 2,4 |
| деревня Бордуково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Борисенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 160 | 1,0 | 2,9 | 3,8 |
| деревня Боровики | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Борода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 155 | 160 | 6,2 | 18,6 | 24,8 |
| деревня Борок | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 0,6 | 1,9 | 2,6 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 78 | 160 | 3,1 | 9,4 | 12,5 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Брюковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Бурлыгино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 28 | 160 | 1,1 | 3,4 | 4,5 |
| деревня Варнавино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Васьковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Веретея | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Верхнее Хотяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 21 | 160 | 0,8 | 2,5 | 3,4 |
| деревня Городная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Гуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Дворище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Деденки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Диво | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 88 | 160 | 3,5 | 10,6 | 14,1 |
| деревня Дроково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Дубаши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Дубровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 286 | 160 | 11,4 | 34,3 | 45,8 |
| деревня Дуброво | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Жичицы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 160 | 160 | 6,4 | 19,2 | 25,6 |
| деревня Заболотье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Заики | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Закрутье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 130 | 160 | 5,2 | 15,6 | 20,8 |
| деревня Залесье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Замощье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Иваново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кашкурино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Кисляки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кобызи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Копосино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 0,6 | 1,9 | 2,6 |
| деревня Котовщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Краськи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Крупенино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Кулеши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Ласьки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Лехонов-Бор | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,4 | 1,3 | 1,8 |
| деревня Лукашово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Максимово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 56 | 160 | 2,2 | 6,7 | 9,0 |
| деревня Макунино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Малое Аретово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 55 | 160 | 2,2 | 6,6 | 8,8 |
| деревня Манихи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Мидюльки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Минаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Михалево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Мордашки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Мыльнище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Нижнее Хотяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Никитино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Новые Пересуды | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Няньковичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Оброк | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Ожогино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Орлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Осипенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Паньково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Пашино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Полуяново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Поречье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Савино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Свистовичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Сельцо | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 13 | 160 | 0,5 | 1,6 | 2,1 |
| деревня Семеновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Сенино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Сеньково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Сеньково-Луг | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Скугрево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Старины | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старые Пересуды | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Степаново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Сырицы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 45 | 160 | 1,8 | 5,4 | 7,2 |
| деревня Толкуны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 42 | 160 | 1,7 | 5,0 | 6,7 |
| деревня Тюпина-Нива | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 2,4 | 7,2 | 9,6 |
| деревня Угоры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Филимоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Фошня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Холм | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 70 | 160 | 2,8 | 8,4 | 11,2 |
| деревня Хотеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Центральная Усадьба | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 90 | 160 | 3,6 | 10,8 | 14,4 |
| деревня Шапы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 198 | 160 | 7,9 | 23,8 | 31,7 |
| деревня Шелуганово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Щеткино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Юшково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 37 | 160 | 1,5 | 4,4 | 5,9 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 34,1 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 375,6 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| деревня Титовщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 216 | 160 | 8,6 | 25,9 | 34,6 |
| деревня Акатово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 43 | 160 | 1,7 | 5,2 | 6,9 |
| деревня Андреево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| деревня Башки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| деревня Большое Аретово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,4 | 1,2 | 1,6 |
| деревня Бордуково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Борисенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| деревня Боровики | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 160 | 0,3 | 0,8 | 1,1 |
| деревня Борода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 170 | 160 | 6,8 | 20,4 | 27,2 |
| деревня Борок | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 26 | 160 | 1,0 | 3,1 | 4,2 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 80 | 160 | 3,2 | 9,6 | 12,8 |
| деревня Боярщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Брюковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Бурлыгино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 1,2 | 3,6 | 4,8 |
| деревня Варнавино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Васьковщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Веретея | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Верхнее Хотяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 27 | 160 | 1,1 | 3,2 | 4,3 |
| деревня Городная | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Гуры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Дворище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Деденки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Диво | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 106 | 160 | 4,2 | 12,7 | 17,0 |
| деревня Дроково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Дубаши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,4 | 1,3 | 1,8 |
| деревня Дубровка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 290 | 160 | 11,6 | 34,8 | 46,4 |
| деревня Дуброво | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Жичицы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 165 | 160 | 6,6 | 19,8 | 26,4 |
| деревня Заболотье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 1,2 | 3,6 | 4,8 |
| деревня Заики | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Закрутье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 160 | 4,8 | 14,4 | 19,2 |
| деревня Залесье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Замощье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Иваново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кашкурино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 160 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
| деревня Кисляки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Кобызи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Копосино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 160 | 1,2 | 3,5 | 4,6 |
| деревня Котовщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Краськи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Крупенино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 1,6 | 4,8 | 6,4 |
| деревня Кулеши | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Ласьки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Лехонов-Бор | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 38 | 160 | 1,5 | 4,6 | 6,1 |
| деревня Лукашово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Максимово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 2,4 | 7,2 | 9,6 |
| деревня Макунино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Малое Аретово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 60 | 160 | 2,4 | 7,2 | 9,6 |
| деревня Манихи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Мидюльки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Минаки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 0,6 | 1,9 | 2,6 |
| деревня Михалево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Мордашки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Мыльнище | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Нижнее Хотяково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 0,8 | 2,4 | 3,2 |
| деревня Никитино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Новоселье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Новые Пересуды | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| деревня Няньковичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Оброк | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 1,2 | 3,6 | 4,8 |
| деревня Ожогино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Орлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Осипенки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Паньково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Пашино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Полуяново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| деревня Поречье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Савино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Свистовичи | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Сельцо | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 0,8 | 2,4 | 3,2 |
| деревня Семеновка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Сенино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Сеньково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Сеньково-Луг | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Скугрево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Слобода | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Старины | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Старые Пересуды | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Степаново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| деревня Сырицы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 47 | 160 | 1,9 | 5,6 | 7,5 |
| деревня Толкуны | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 1,6 | 4,8 | 6,4 |
| деревня Тюпина-Нива | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 62 | 160 | 2,5 | 7,4 | 9,9 |
| деревня Угоры | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Филимоново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| деревня Фошня | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| деревня Холм | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 95 | 160 | 3,8 | 11,4 | 15,2 |
| деревня Хотеево | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 0,6 | 1,8 | 2,4 |
| деревня Центральная Усадьба | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 107 | 160 | 4,3 | 12,8 | 17,1 |
| деревня Шапы | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 205 | 160 | 8,2 | 24,6 | 32,8 |
| деревня Шелуганово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| деревня Щеткино | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 1,2 | 3,6 | 4,8 |
| деревня Юшково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 40 | 160 | 1,6 | 4,8 | 6,4 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 40,0 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 439,8 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельском поселении.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех населённых пунктов канализационными системами. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной - строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенном пункте, и децентрализованной (локальной) – строительство локальных очистных сооружений у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в деревнях: Титовщина, Дубровка.

- Строительство сливных станций в д. Титовщина, д. Дубровка.

- Организация индивидуальных систем водоотведения в остальных населенных пунктах поселения.

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается в близлежащие существующие очистные сооружения, либо на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - сантехнические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи:

а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации;

б) удешевление вывоза нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации.

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот—при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении.

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотной жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр.

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом — вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по санитарным соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться санитарными соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в населенный пункт. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода – 215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 43.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Таблица 43

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Титовщина | жилая застройка планируемая | 17 | 1700 | 5100 | 0,013 | ---- | 0,087 | 0,100 |
| д.Крупенино | жилая застройка планируемая | 35 | 3500 | 10500 | 0,027 | ---- | 0,180 | 0,207 |
| д. Нижнее Хотяково | жилая застройка планируемая | 10 | 1000 | 3000 | 0,008 | ---- | 0,051 | 0,059 |
| д. Заболотье | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,003 | ---- | 0,021 | 0,024 |
| д. Верхнее Хотяково | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| д. Оброк | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| д. Копосино | жилая застройка планируемая | 6 | 600 | 1800 | 0,005 | ---- | 0,031 | 0,035 |
| д. Минаки | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,003 | ---- | 0,021 | 0,024 |
| д.Дубаши | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| д. Сырицы | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| д. Юшково | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,003 | ---- | 0,021 | 0,024 |
| д. Башки | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,004 | ---- | 0,026 | 0,030 |
| д. Кашкурино | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,003 | ---- | 0,021 | 0,024 |
| д. Сельцо | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| д. Жичицы | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| д. Максимово | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
| д. Боярщина | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
| д. Диво | жилая застройка планируемая | 13 | 1300 | 3900 | 0,010 | ---- | 0,067 | 0,077 |
| д. Центральная усадьба | жилая застройка планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,009 | ---- | 0,062 | 0,071 |
| д.Холм | жилая застройка планируемая | 20 | 2000 | 6000 | 0,015 | ---- | 0,103 | 0,118 |
| д. Щеткино | жилая застройка планируемая | 22 | 2200 | 6600 | 0,017 | ---- | 0,113 | 0,130 |
| д. Акатово | жилая застройка планируемая | 35 | 3500 | 10500 | 0,027 | ---- | 0,180 | 0,207 |
| д. Шапы | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
| д. Борисенки | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,001 | ---- | 0,005 | 0,006 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,121 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 1,331 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Титовщина | жилая застройка планируемая | 22 | 2200 | 6600 | 0,017 | ---- | 0,113 | 0,130 |
| д. Крупенино | жилая застройка планируемая | 35 | 3500 | 10500 | 0,027 | ---- | 0,180 | 0,207 |
| д. Нижнее Хотяково | жилая застройка планируемая | 10 | 1000 | 3000 | 0,008 | ---- | 0,051 | 0,059 |
| д. Заболотье | жилая застройка планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,011 | ---- | 0,072 | 0,083 |
| д. Верхнее Хотяково | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
| д. Оброк | жилая застройка планируемая | 43 | 4300 | 12900 | 0,033 | ---- | 0,221 | 0,254 |
| д. Копосино | жилая застройка планируемая | 16 | 1600 | 4800 | 0,012 | ---- | 0,082 | 0,094 |
| д. Минаки | жилая застройка планируемая | 15 | 1500 | 4500 | 0,012 | ---- | 0,077 | 0,089 |
| д.Дубаши | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,002 | ---- | 0,010 | 0,012 |
| д. Сырицы | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
| д. Хотеево | жилая застройка планируемая | 10 | 1000 | 3000 | 0,008 | ---- | 0,051 | 0,059 |
| д. Юшково | жилая застройка планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,007 | ---- | 0,046 | 0,053 |
| д. Башки | жилая застройка планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,007 | ---- | 0,046 | 0,053 |
| д. Кашкурино | жилая застройка планируемая | 31 | 3100 | 9300 | 0,024 | ---- | 0,159 | 0,183 |
| д. Сельцо | жилая застройка планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,007 | ---- | 0,046 | 0,053 |
| д. Жичицы | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,002 | ---- | 0,010 | 0,012 |
| д. Максимово | жилая застройка планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,007 | ---- | 0,046 | 0,053 |
| д. Лехонов Бор | жилая застройка планируемая | 45 | 4500 | 13500 | 0,035 | ---- | 0,231 | 0,266 |
| д. Боярщина | жилая застройка планируемая | 13 | 1300 | 3900 | 0,010 | ---- | 0,067 | 0,077 |
| д. Диво | жилая застройка планируемая | 33 | 3300 | 9900 | 0,025 | ---- | 0,169 | 0,195 |
| д. Центральная усадьба | жилая застройка планируемая | 28 | 2800 | 8400 | 0,022 | ---- | 0,144 | 0,165 |
| д.Холм | жилая застройка планируемая | 41 | 4100 | 12300 | 0,032 | ---- | 0,210 | 0,242 |
| д. Щеткино | жилая застройка планируемая | 27 | 2700 | 8100 | 0,021 | ---- | 0,139 | 0,159 |
| д. Акатово | жилая застройка планируемая | 40 | 4000 | 12000 | 0,031 | ---- | 0,205 | 0,236 |
| д. Шапы | жилая застройка планируемая | 13 | 1300 | 3900 | 0,010 | ---- | 0,067 | 0,077 |
| д. Борисенки | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,002 | ---- | 0,015 | 0,018 |
|  | Объекты соц. культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,286 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 3,148 |

### 2.4.4. Газоснабжение

Планируемые расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также негазифицированных деревень представлены в таблице.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом намечаемых потребителей в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень на территории сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция с увеличением производительности ГРС «Голынки».

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до деревень: Максимово, Закрутье, Большое Аретово, Борода, Заболотье, Малое Аретово, Боярщина, Андреево, Полуяново, Крупенино.

- Строительство ГРПШ и газопроводов низкого давления в не газифицированных деревнях: Максимово, Закрутье, Большое Аретово, Борода, Заболотье, Малое Аретово, Боярщина, Андреево, Полуяново, Крупенино, Тюпина Нива, Титовщина, Хотеево, Башки, Кашкурино, Жичицы.

- Строительство распределительных газопроводов низкого давления и закольцовка их с существующими газопроводами на территориях деревень: Максимово, Закрутье, Большое Аретово, Борода, Заболотье, Малое Аретово, Боярщина, Андреево, Полуяново, Крупенино, Тюпина Нива, Титовщина, Хотеево, Башки, Кашкурино, Жичицы.

- Реконструкция с увеличением производительности (по мере необходимости) существующих ГРПШ, ШРП.

Для дальнейшего повышения надежности системы газоснабжения в сельском поселении необходимо:

- Обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов высокого и среднего давления.

- Осуществление технического диагностирования ГРПШ и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей.

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них.

- Автономных источников тепла - в зависимости от характера застройки.

Таблица 44

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Титовщина | жилая застройка планируемая | 17 | 1700 | 5100 | 0,100 | 15,0 | 19,9 | 34,9 |
| д. Крупенино | жилая застройка планируемая | 35 | 3500 | 10500 | 0,207 | 31,0 | 35,2 | 66,2 |
| д. Нижнее Хотяково | жилая застройка планируемая | 10 | 1000 | 3000 | 0,059 | 8,9 | 14,2 | 23,1 |
| д. Заболотье | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,024 | 3,5 | 7,2 | 10,7 |
| д. Верхнее Хотяково | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| д. Оброк | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| д. Копосино | жилая застройка планируемая | 6 | 600 | 1800 | 0,035 | 5,3 | 9,8 | 15,1 |
| д. Минаки | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,024 | 3,5 | 7,2 | 10,7 |
| д.Дубаши | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| д. Сырицы | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| д. Юшково | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,024 | 3,5 | 7,2 | 10,7 |
| д. Башки | жилая застройка планируемая | 5 | 500 | 1500 | 0,030 | 4,4 | 8,3 | 12,7 |
| д. Кашкурино | жилая застройка планируемая | 4 | 400 | 1200 | 0,024 | 3,5 | 7,2 | 10,7 |
| д. Сельцо | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| д. Жичицы | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| д. Максимово | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
| д. Боярщина | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
| д. Диво | жилая застройка планируемая | 13 | 1300 | 3900 | 0,077 | 11,5 | 17,2 | 28,7 |
| д. Центральная усадьба | жилая застройка планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,071 | 10,6 | 16,3 | 26,9 |
| д. Холм | жилая застройка планируемая | 20 | 2000 | 6000 | 0,118 | 17,7 | 24,4 | 42,1 |
| д. Щеткино | жилая застройка планируемая | 22 | 2200 | 6600 | 0,130 | 19,5 | 24,8 | 44,3 |
| д. Акатово | жилая застройка планируемая | 35 | 3500 | 10500 | 0,207 | 31,0 | 35,2 | 66,2 |
| д. Шапы | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
| д. Борисенки | жилая застройка планируемая | 1 | 100 | 300 | 0,006 | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,121 |  |  | 45,1 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  | 1,331 |  |  | 495,8 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Титовщина | жилая застройка планируемая | 22 | 2200 | 6600 | 0,130 | 19,5 | 24,4 | 43,9 |
| д. Крупенино | жилая застройка планируемая | 35 | 3500 | 10500 | 0,207 | 31,0 | 35,2 | 66,2 |
| д. Нижнее Хотяково | жилая застройка планируемая | 10 | 1000 | 3000 | 0,059 | 8,9 | 14,2 | 23,1 |
| д. Заболотье | жилая застройка планируемая | 14 | 1400 | 4200 | 0,083 | 12,4 | 18,1 | 30,5 |
| д. Верхнее Хотяково | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
| д. Оброк | жилая застройка планируемая | 43 | 4300 | 12900 | 0,254 | 38,1 | 40,2 | 78,3 |
| д. Копосино | жилая застройка планируемая | 16 | 1600 | 4800 | 0,094 | 14,2 | 18,8 | 33,0 |
| д. Минаки | жилая застройка планируемая | 15 | 1500 | 4500 | 0,089 | 13,3 | 18,8 | 32,1 |
| д.Дубаши | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,012 | 1,8 | 4,7 | 6,5 |
| д. Сырицы | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
| д. Хотеево | жилая застройка планируемая | 10 | 1000 | 3000 | 0,059 | 8,9 | 14,2 | 23,1 |
| д. Юшково | жилая застройка планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,053 | 8,0 | 13,0 | 21,0 |
| д. Башки | жилая застройка планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,053 | 8,0 | 13,0 | 21,0 |
| д. Кашкурино | жилая застройка планируемая | 31 | 3100 | 9300 | 0,183 | 27,4 | 31,1 | 58,5 |
| д. Сельцо | жилая застройка планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,053 | 8,0 | 13,0 | 21,0 |
| д. Жичицы | жилая застройка планируемая | 2 | 200 | 600 | 0,012 | 1,8 | 4,7 | 6,5 |
| д. Максимово | жилая застройка планируемая | 9 | 900 | 2700 | 0,053 | 8,0 | 13,0 | 21,0 |
| д. Лехонов Бор | жилая застройка планируемая | 45 | 4500 | 13500 | 0,266 | 39,8 | 42,1 | 81,9 |
| д. Боярщина | жилая застройка планируемая | 13 | 1300 | 3900 | 0,077 | 11,5 | 17,2 | 28,7 |
| д. Диво | жилая застройка планируемая | 33 | 3300 | 9900 | 0,195 | 29,2 | 33,2 | 62,4 |
| д. Центральная усадьба | жилая застройка планируемая | 28 | 2800 | 8400 | 0,165 | 24,8 | 29,3 | 54,1 |
| д. Холм | жилая застройка планируемая | 41 | 4100 | 12300 | 0,242 | 36,3 | 38,9 | 75,2 |
| д. Щеткино | жилая застройка планируемая | 27 | 2700 | 8100 | 0,159 | 23,9 | 28,3 | 52,2 |
| д. Акатово | жилая застройка планируемая | 40 | 4000 | 12000 | 0,236 | 35,4 | 38,6 | 74,0 |
| д. Шапы | жилая застройка планируемая | 13 | 1300 | 3900 | 0,077 | 11,5 | 17,2 | 28,7 |
| д. Борисенки | жилая застройка планируемая | 3 | 300 | 900 | 0,018 | 2,7 | 6,0 | 8,7 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,286 |  |  | 96,8 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 3,148 |  |  | 1065,3 |

### 2.4.5. Электроснабжение

Предполагаемые электрические нагрузки в районах нового строительства сельского поселения

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства приведены в таблице.

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Для надежного электроснабжения  потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с заменой трансформаторов при необходимости) следующих подстанций: ПС «Закрутье», ПС «Свистовичи», ПС «Демидов».

2.    Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 6-10/0.4 кВ.

3. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Таблица 45

Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Титовщина | жилая застройка планируемая | домов | 17 | 8,8 | 149,6 | 1 | 149,6 | 0,9 | 166,2 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Крупенино | жилая застройка планируемая | домов | 35 | 6,6 | 231,0 | 1 | 231,0 | 0,9 | 256,7 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д. Нижнее Хотяково | жилая застройка планируемая | домов | 10 | 10,8 | 108,0 | 1 | 108,0 | 0,9 | 120,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Заболотье | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 19,3 | 77,2 | 1 | 77,2 | 0,9 | 85,8 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Верхнее Хотяково | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 19,3 | 19,3 | 1 | 19,3 | 0,9 | 21,4 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Оброк | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 19,3 | 19,3 | 1 | 19,3 | 0,9 | 21,4 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Копосино | жилая застройка планируемая | домов | 6 | 13,3 | 79,8 | 1 | 79,8 | 0,9 | 88,7 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Минаки | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 19,3 | 77,2 | 1 | 77,2 | 0,9 | 85,8 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д.Дубаши | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 19,3 | 19,3 | 1 | 19,3 | 0,9 | 21,4 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Сырицы | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 19,3 | 19,3 | 1 | 19,3 | 0,9 | 21,4 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Юшково | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 19,3 | 77,2 | 1 | 77,2 | 0,9 | 85,8 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Башки | жилая застройка планируемая | домов | 5 | 19,3 | 96,5 | 1 | 96,5 | 0,9 | 107,2 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Кашкурино | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 19,3 | 77,2 | 1 | 77,2 | 0,9 | 85,8 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Сельцо | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 19,3 | 19,3 | 1 | 19,3 | 0,9 | 21,4 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Жичицы | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 19,3 | 19,3 | 1 | 19,3 | 0,9 | 21,4 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Максимово | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 19,3 | 19,3 | 1 | 19,3 | 0,9 | 21,4 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Боярщина | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 19,3 | 57,9 | 1 | 57,9 | 0,9 | 64,3 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Диво | жилая застройка планируемая | домов | 13 | 9,7 | 126,1 | 1 | 126,1 | 0,9 | 140,1 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Центральная усадьба | жилая застройка планируемая | домов | 12 | 9,7 | 116,4 | 1 | 116,4 | 0,9 | 129,3 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д.Холм | жилая застройка планируемая | домов | 20 | 8,2 | 164,0 | 1 | 164,0 | 0,9 | 182,2 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Щеткино | жилая застройка планируемая | домов | 22 | 8,2 | 180,4 | 1 | 180,4 | 0,9 | 200,4 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д. Акатово | жилая застройка планируемая | домов | 35 | 6,6 | 231,0 | 1 | 231,0 | 0,9 | 256,7 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д. Шапы | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 19,3 | 57,9 | 1 | 57,9 | 0,9 | 64,3 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Борисенки | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 19,3 | 19,3 | 1 | 19,3 | 0,9 | 21,4 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 166,2 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1828,4 |  |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Титовщина | жилая застройка планируемая | домов | 22 | 7,8 | 171,6 | 1 | 171,6 | 0,9 | 190,7 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д.Крупенино | жилая застройка планируемая | домов | 35 | 6,6 | 231,0 | 1 | 231,0 | 0,9 | 256,7 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д. Нижнее Хотяково | жилая застройка планируемая | домов | 10 | 10,8 | 108,0 | 1 | 108,0 | 0,9 | 120,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Заболотье | жилая застройка планируемая | домов | 14 | 9,5 | 133,0 | 1 | 133,0 | 0,9 | 147,8 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Верхнее Хотяково | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 8,4 | 25,2 | 1 | 25,2 | 0,9 | 28,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Оброк | жилая застройка планируемая | домов | 43 | 6,1 | 262,3 | 1 | 262,3 | 0,9 | 291,4 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д. Копосино | жилая застройка планируемая | домов | 16 | 9 | 144,0 | 1 | 144,0 | 0,9 | 160,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Минаки | жилая застройка планируемая | домов | 15 | 9 | 135,0 | 1 | 135,0 | 0,9 | 150,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д.Дубаши | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 19,3 | 38,6 | 1 | 38,6 | 0,9 | 42,9 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Сырицы | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 19,3 | 57,9 | 1 | 57,9 | 0,9 | 64,3 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Хотеево | жилая застройка планируемая | домов | 10 | 10,8 | 108,0 | 1 | 108,0 | 0,9 | 120,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Юшково | жилая застройка планируемая | домов | 9 | 10,8 | 97,2 | 1 | 97,2 | 0,9 | 108,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Башки | жилая застройка планируемая | домов | 9 | 10,8 | 97,2 | 1 | 97,2 | 0,9 | 108,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Кашкурино | жилая застройка планируемая | домов | 31 | 6,9 | 213,9 | 1 | 213,9 | 0,9 | 237,7 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Сельцо | жилая застройка планируемая | домов | 9 | 11,3 | 101,7 | 1 | 101,7 | 0,9 | 113,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Жичицы | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 19,3 | 38,6 | 1 | 38,6 | 0,9 | 42,9 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Максимово | жилая застройка планируемая | домов | 9 | 11,3 | 101,7 | 1 | 101,7 | 0,9 | 113,0 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Лехонов Бор | жилая застройка планируемая | домов | 45 | 6,1 | 274,5 | 1 | 274,5 | 0,9 | 305,0 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д. Боярщина | жилая застройка планируемая | домов | 13 | 9,7 | 126,1 | 1 | 126,1 | 0,9 | 140,1 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Диво | жилая застройка планируемая | домов | 33 | 6,8 | 224,4 | 1 | 224,4 | 0,9 | 249,3 | От существующих ТП в населенном пункте, подлежащих реконструкции при необходимости |
| д. Центральная усадьба | жилая застройка планируемая | домов | 28 | 7,2 | 201,6 | 1 | 201,6 | 0,9 | 224,0 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д.Холм | жилая застройка планируемая | домов | 41 | 6,2 | 254,2 | 1 | 254,2 | 0,9 | 282,4 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д. Щеткино | жилая застройка планируемая | домов | 27 | 7,2 | 194,4 | 1 | 194,4 | 0,9 | 216,0 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д. Акатово | жилая застройка планируемая | домов | 40 | 6,3 | 252,0 | 1 | 252,0 | 0,9 | 280,0 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются на следующих стадиях проектирования) |
| д. Шапы | жилая застройка планируемая | домов | 13 | 9,7 | 126,1 | 1 | 126,1 | 0,9 | 140,1 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| д. Борисенки | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 19,3 | 57,9 | 1 | 57,9 | 0,9 | 64,3 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 419,6 | От существующей ТП в населенном пункте, подлежащей реконструкции при необходимости |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  | 4615,2 |  |

### 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

### Мероприятия по развитию систем телефонизации

Для решения основной проблемы – телефонизации сельских населенных пунктов – необходимо:

1. Строительство систем радиодоступа во всех поселениях района.

2.  Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В сельском поселении предусматривается строительство в основном индивидуальной, а также малоэтажной жилой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений  (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой индивидуальной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 70 абонентов. От ближайшего колодца,  в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

### Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения

Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Смоленского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку  оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

Таблица 46

Расчет потребностей в услугах телефонизации, радиофикации и телевидения

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |
| д. Титовщина | жилая застройка планируемая | домов | 17 | 17 | 17 | 17 |
| д. Крупенино | жилая застройка планируемая | домов | 35 | 35 | 35 | 35 |
| д. Нижнее Хотяково | жилая застройка планируемая | домов | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Заболотье | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д. Верхнее Хотяково | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Оброк | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Копосино | жилая застройка планируемая | домов | 6 | 6 | 6 | 6 |
| д. Минаки | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д.Дубаши | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Сырицы | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Юшково | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д. Башки | жилая застройка планируемая | домов | 5 | 5 | 5 | 5 |
| д. Кашкурино | жилая застройка планируемая | домов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д. Сельцо | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Жичицы | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Максимово | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Боярщина | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д. Диво | жилая застройка планируемая | домов | 13 | 13 | 13 | 13 |
| д. Центральная усадьба | жилая застройка планируемая | домов | 12 | 12 | 12 | 12 |
| д.Холм | жилая застройка планируемая | домов | 20 | 20 | 20 | 20 |
| д. Щеткино | жилая застройка планируемая | домов | 22 | 22 | 22 | 22 |
| д. Акатово | жилая застройка планируемая | домов | 35 | 35 | 35 | 35 |
| д. Шапы | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д. Борисенки | жилая застройка планируемая | домов | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  | 21 | 21 | 21 |
| Итого на первую очередь |  |  |  | 226 | 226 | 226 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |
| д. Титовщина | жилая застройка планируемая | домов | 22 | 22 | 22 | 22 |
| д. Крупенино | жилая застройка планируемая | домов | 35 | 35 | 35 | 35 |
| д. Нижнее Хотяково | жилая застройка планируемая | домов | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Заболотье | жилая застройка планируемая | домов | 14 | 14 | 14 | 14 |
| д. Верхнее Хотяково | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д. Оброк | жилая застройка планируемая | домов | 43 | 43 | 43 | 43 |
| д. Копосино | жилая застройка планируемая | домов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| д. Минаки | жилая застройка планируемая | домов | 15 | 15 | 15 | 15 |
| д.Дубаши | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д. Сырицы | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д. Хотеево | жилая застройка планируемая | домов | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Юшково | жилая застройка планируемая | домов | 9 | 9 | 9 | 9 |
| д. Башки | жилая застройка планируемая | домов | 9 | 9 | 9 | 9 |
| д. Кашкурино | жилая застройка планируемая | домов | 31 | 31 | 31 | 31 |
| д. Сельцо | жилая застройка планируемая | домов | 9 | 9 | 9 | 9 |
| д. Жичицы | жилая застройка планируемая | домов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д. Максимово | жилая застройка планируемая | домов | 9 | 9 | 9 | 9 |
| д. Лехонов Бор | жилая застройка планируемая | домов | 45 | 45 | 45 | 45 |
| д. Боярщина | жилая застройка планируемая | домов | 13 | 13 | 13 | 13 |
| д. Диво | жилая застройка планируемая | домов | 33 | 33 | 33 | 33 |
| д. Центральная усадьба | жилая застройка планируемая | домов | 28 | 28 | 28 | 28 |
| д.Холм | жилая застройка планируемая | домов | 41 | 41 | 41 | 41 |
| д. Щеткино | жилая застройка планируемая | домов | 27 | 27 | 27 | 27 |
| д. Акатово | жилая застройка планируемая | домов | 40 | 40 | 40 | 40 |
| д. Шапы | жилая застройка планируемая | домов | 13 | 13 | 13 | 13 |
| д. Борисенки | жилая застройка планируемая | домов | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  | 49 | 49 | 49 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  | 534 | 534 | 534 |

## 2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Титовщинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 47

Перечень планируемых к размещению на территории Титовщинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности у юго-восточной границы д. Титовщина | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 1. | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в юго-восточной части д. Крупенино | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Угоры | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у восточной границы д. Угоры | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 4. | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Угоры | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Боярщина | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности у южной границы д. Боярщина | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Минаки | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 0,26 км южнее д. Сырицы | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности расположенное в 0,3 км севернее д. Крупенино | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности у южной границы д. Шелуганово | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Нижнее Хотяково | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов II, II, IV и V классов опасности в 0,6 км юго-западнее д. Верхнее Хотяково | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в 0,23 км юго-западнее д. Верхнее Хотяково | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Оброк | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Борода | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 0,23 км юго-западнее д. Малое Аретово | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 0,22 км севернее д. Большое Аретово | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 0,15 км севернее д. Большое Аретово | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у западной границы д. Залесье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Залесье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Боярщина | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у восточной границы д. Боярщина | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Слобода | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Кашкурино | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Гуры | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности у северо-восточной границы д. Хотеево | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности у восточной границы д. Юшково | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у юго-восточной границы д. Закрутье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у восточной границы д. Закрутье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-восточной границы д. Закрутье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-восточной границы д. Шапы | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в 0,22 км северо-восточнее д. Шапы | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в 0,06 км западнее д. Шапы | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности у южной границы д. Сеньково-Луг | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у восточной границы д. Копосино | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности у северной границы д. Веретея | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у восточной границы д. Замощье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-восточной границы д. Старина | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Краськи | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-восточной границы д. Башки | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Сельцо | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности у восточной границы д. Жичицы | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности у южной границы д. Брюковщина | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-восточной границы д. Ласьки | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 0,1 км восточнее д. Максимово | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у западной границы д. Деденки | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у западной границы д. Борок | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности у юго-западной границы д. Новоселье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северо-западной границы д. Кулеши | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Холм | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в 0,07 км южнее д. Городная | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у северной границы д. Толкуны | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности у восточной границы д. Скугрево | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у южной границы д. Новые Пересуды | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство производственной площадки с размещением объектов IV и V классов опасности в 0,5 км южнее д. Толкуны | П1-1 - производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление производственной площадки с размещением объектов V класса опасности у западной границы д. Дубровка | П1-0 - производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | восстановление производственной площадки с размещением объектов V класса опасности у северо-западной границы д. Кашкурино | П1-0 - производственная зона с размещением предприятий V класса опасности | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | строительство производственной площадки с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 1,8 км севернее д. Макунино | П1-2 - производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 5. | Полигон ТБО, расположенный в 0,61 км северо-восточнее д. Семеновка | Зона специального назначения Сп4 | cанитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
|  | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция западнее д. Титовщина | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 200 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
|  | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
|  | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
|  | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
|  | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |

## 2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

### 2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Титовщинского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

### 2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Титовщинского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Титовщинского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

### 2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Титовщинского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

### 2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Титовщинского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

### 2.6.5. Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Титовщинского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

### 2.6.6. Мероприятия по защите от шума

1. На первую очередь реализации генерального плана Титовщинского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

### 2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Титовщинского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Ивановского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов, представлены в таблице ниже.

Таблица 48

Размеры СЗЗ от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Титовщинского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности/ для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ/СР, м /класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение | расчетный срок реализации |
| Кладбище, расположенное в северной части д. Крупенино | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Закрутье | 0,43 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в юго-восточной части д. Веретея | 0,42 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Старина | 0,41 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Дубровка | 0,47 | 50/V | 50/V сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий - организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон |
| Кладбище, расположенное в северо-восточной части д. Жичицы | 0,20 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Лехонов-Бор | 0,34 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в восточной части д. Щеткино | 0,49 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в северной части д. Орлово | 0,78 | 50/V | 50/V сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий - организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон |
| Кладбище, расположенное в юго-западной части д. Дроково | 0,39 | 50/V | 50/V сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий - организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон |
| Кладбище, расположенное в д. Манихи | 0,77 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в д. Толкуны | 0,53 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Городная | 0,15 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Котовщина | 0,36 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в северо-западной части д. Свистовичи | 0,87 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в западной части д. Дуброво | 0,31 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в южной части д. Няньковичи | 0,44 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в восточной части д. Старины | 0,40 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,2 км южнее д. Толкуны | 0,40 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,38 км западнее д. Полуяново | 0,80 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,11 км южнее д. Боярщина | 0,72 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,4 км западнее д. Поречье | 0,30 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,54 км западнее д. Поречье | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,65 км западнее д. Поречье | 0,69 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,05 км южнее д. Минаки | 0,50 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,55 км западнее д. Минаки | 0,85 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное у юго-восточной границы д. Дубаши | 0,60 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 2,5 км севернее д. Макунино | 0,60 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,09 км северо-восточнее д. Шелуганово | 0,75 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное у юго-западной границы д. Оброк | 0,55 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное у восточной границы д. Борода | 0,71 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,42 км юго-западнее д. Малое Аретово | 0,45 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,7 км юго-западнее д. Малое Аретово | 1,0 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,33 км юго-западнее д. Большое Аретово | 0,45 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,33 км восточнее д. Слобода | 0,6 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,75 км южнее д. Мидюльки | 0,1 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,1 км южнее д. Фошня | 0,3 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,05 км западнее д. Замощье | 0,51 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное у восточной границы д. Хотеево | 0,55 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,05 км севернее д. Юшково | 0,16 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,54 км западнее д. Сельцо | 1,02 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,34 км восточнее д. Сельцо | 0,22 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,87 км юго-западнее д. Лехонов-Бор | 0,60 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,23 км северо-западнее д. Сенино | 0,37 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 2,95 км юго-восточнее д. Семеновка | 0,33 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,62 км юго-восточнее д. Старые Пересуды | 0,78 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 2,0 км западнее д. Манихи | 0,42 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное у западной границы д. Холм | 0,18 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное у северной границы д. Акатово | 0,79 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,1 км восточнее д. Скугрево | 0,48 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,1 км севернее д. Манихи | 0,59 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,41 км западнее д. Варнавино | 0,90 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное у восточной границы д. Заики | 0,57 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 1,0 км восточнее д. Няньковичи | 0,48 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,17 км северо- восточнее д. Сеньково | 0,20 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,49 км севернее д. Степаново | 0,55 | 50/V | 50/V |
| Кладбище, расположенное в 0,4 км северо-восточнее д. Шапы | 0,45 | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Борода | овощехранилище, беселки, кочегарка н/д | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,09 км западнее д. Диво | зерносклад | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Полуяново | склады КФХ Дацкевич | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,47 км южнее д. Сырицы |  | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Борода | мехдвор, склады | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Кашкурино |  | 50/V | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Дубровка |  | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Дубровка | База | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Башки |  | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-восточной границы д. Жичицы | Механический двор ИП Федченкова В.В | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,45 км юго-западнее д. Семеновка |  | 300/III | 300/III |
| Производственное предприятие, расположенное в восточной части д. Сырицы | Для складирования металлолома | 100/IV | 100/IV |
| Производственное предприятие, расположенное в восточной части д. Закрутье | Зерноток | 100/IV | 100/IV |
| Производственное предприятие, расположенное в 0,5 км севернее д. Большое Аретово | песчаный карьер | 100/IV | 100/IV |
| Производственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Титовшина | Деревоперерабатывающее предприятие ИП Костючков М.И. | 100/IV | 100/IV |
| Производственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Дубровка | Молокозавод ИП Медведев А.А. | 100/IV | 50/V 1. разработка проектов санитарно-защитных зон и уточнение ее размера; 2. сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий - организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон; 3. Снижение размеров СЗЗ за счет проведения ряда мероприятий по сокращению объемов вредного влияния объектов на окружающую среду (снижение уровня шума, уменьшение объемов выбросов, замена оборудования, изменение технологии и т. д.) |
| Производственное предприятие, расположенное в 0,5 км юго-западнее д. Толкуны |  | 100/IV | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-восточной части д. Крупенино | восстановление н/д фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Угоры | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Угоры | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Угоры | размещение с/х объектов до IV класса опасности первая очередь | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Боярщина | восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Боярщина | инвест. площадка для размещения фермы КРС до 1200 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности | - | 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Минаки | восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,26 км южнее д. Сырицы | восстановление н/д фермы КРС до 1200 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности | - | 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,3 км севернее д. Крупенино | восстановление н/д фермы КРС до 1200 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности | - | 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Шелуганово | восстановление н/д фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Нижнее Хотяково | восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,6 км юго-западнее д. Верхнее Хотяково | восстановление н/д фермы КРС от 1200 до 2000 коров и до 6000 ското-мест для молодняка, размещение с/х объектов до II класса опасности | - | 500/II |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,23 км юго-западнее д. Верхнее Хотяково | восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Оброк | восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-западной границы д. Борода | северная часть - восстановление н/д фермы КРС до 1200 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности, остальная часть - восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | северная часть - 300/III, остальная часть - 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,23 км юго-западнее д. Малое Аретово | восстановление н/д фермы КРС до 1200 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности | - | 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,22 км севернее д. Большое Аретово | восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,15 км севернее д. Большое Аретово | северная часть - восстановление н/д фермы КРС до 1200 голов, размещение с/х объектов до III класса опасности, остальная часть - восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | северная часть - 300/III, остальная часть - 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у западной границы д. Залесье | восточная часть - восстановление н/д фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности, остальная часть - восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | восточная часть - 50/V, остальная часть - 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Залесье | северная часть - восстановление н/д фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности, остальная часть - восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | северная часть - 50/V, остальная часть - 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-западной границы д. Боярщина (у д. Слобода) | восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Боярщина (у д. Слобода) | западная часть - восстановление н/д фермы КРС до 50 голов, размещение с/х объектов до V класса опасности, остальная часть - восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | западная часть - 50/V, остальная часть - 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Слобода | восстановление н/д фермы КРС до 100 голов, размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-западной границы д. Кашкурино | западная часть -размещение с/х объектов до III класса опасности, остальная часть - размещение с/х объектов до IV | - | западная часть – 300/III, остальная часть - 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-западной границы д. Гуры | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-восточной границы д. Хотеево | размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Юшково | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до V класса опасности |  | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Закрутье | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Закрутье | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-восточной границы д. Закрутье | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-восточной границы д. Шапы | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,22 км северо-восточнее д. Шапы | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,06 км западнее д. Шапы | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Сеньково-Луг | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Копосино | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Веретея | северная часть -, размещение с/х объектов до III класса опасности, остальная часть - размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | северная часть - 300/III, остальная часть - 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Замощье | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-восточной границы д. Старина | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Краськи | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-восточной границы д. Башки | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-западной границы д. Сельцо | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Жичицы | западная часть - восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности, остальная часть - размещение с/х объектов до III класса опасности | - | западная часть -100/IV, остальная часть -300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Брюковщина | размещение с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-восточной границы д. Ласьки | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,1 км восточнее д. Максимово | северо-западная часть - восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности, остальная часть - восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до III класса опасности | - | северо-западная часть -100/IV, остальная часть -300/III |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у западной границы д. Деденки | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у западной границы д. Борок | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-западной границы д. Новоселье | юго-восточная часть - размещение с/х объектов до III класса опасности, остальная часть - размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | юго-восточная часть -300/III, остальная часть -100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северо-западной границы д. Кулеши | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Холм | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы д. Скугрево | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,07 км южнее д. Городная | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у юго-восточной границы д. Титовщина | юго-восточная часть - размещение с/х объектов до III класса опасности, остальная часть - размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | юго-восточная часть -300/III, остальная часть -100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у северной границы д. Толкуны | размещение с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у южной границы д. Новые Пересуды | восстановление с/х предприятия для размещения с/х объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Производственное предприятие, расположенное в 1,8 км севернее д. Макунино | инвест. площадка для размещения производственных объектов до III класса опасности | - | 300/III |
| Производственное предприятие, расположенное у северо-западной границы д. Кашкурино | восстановление производственного предприятия для размещения производственных объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Производственное предприятие, расположенное у западной границы д. Дубровка | восстановление производственного предприятия для размещения производственных объектов до V класса опасности | - | 50/V |
| Производственное предприятие, расположенное в 0,5 км южнее д. Толкуны | инвест. площадка для размещения производственных объектов до IV класса опасности | - | 100/IV |
| Полигон ТБО, расположенный в 0,61 км северо-восточнее д. Семеновка |  | - | 500/II |
| Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция западнее д. Титовщина |  | - | 200/III 500/II |

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

.

## 2.7. Развитие зеленых насаждений Титовщинского сельского поселения

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

### 2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Титовщинского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### 2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Титовщинского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Титовщинского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Титовщинского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Титовщинского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Титовщинского сельского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В населенных пунктах Титовщинского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Титовщинского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий.

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Титовщинского сельского поселения.

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

## 2.8. Санитарная очистка территории

На территории Титовщинского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично уборщиками контейнерных площадок.

При анализе организации санитарной очистки территории Титовщинского сельского поселения был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения. В соответствии с областным законом “Об отходах производства и потребления в Смоленской области” от 02.04.1999 г. № 24 -3, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 необходимо на месте санкционированной свалки вблизи              д. Свирковец организовать строительство усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов. Предварительно провести оценку воздействия на окружающую среду проектируемого полигона ТБО.

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО;

- установка контейнеров для сбора ТБО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения,  приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

- в качестве объекта размещения отходов проектом запланировано размещение полигона ТБО северо-восточнее д. Семеновка;

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТБО с селитебной территории

Годовая норма накопления ТБО на одного жителя принимается:

1. Твердые бытовые отходы – 450 кг на 1 чел. в год (в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

Расчет образования ТБО жителями Титовщинского сельского поселения по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Таблица 49

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана Титовщинского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | деревня Титовщина | 94,5 | 97,2 |
| 2 | деревня Акатово | 7,2 | 19,35 |
| 3 | деревня Андреево | 13,95 | 11,25 |
| 4 | деревня Башки | 8,1 | 11,25 |
| 5 | деревня Большое Аретово | 6,75 | 4,5 |
| 6 | деревня Бордуково | - | - |
| 7 | деревня Борисенки | 10,8 | 11,25 |
| 8 | деревня Боровики | 2,7 | 3,15 |
| 9 | деревня Борода | 69,75 | 76,5 |
| 10 | деревня Борок | 0,9 | 0,9 |
| 11 | деревня Боярщина | 7,2 | 11,7 |
| 12 | деревня Боярщина | 35,1 | 36 |
| 13 | деревня Боярщина | - | - |
| 14 | деревня Брюковщина | 0,9 | 1,35 |
| 15 | деревня Бурлыгино | 12,6 | 13,5 |
| 16 | деревня Варнавино | 0,45 | 0,45 |
| 17 | деревня Васьковщина | - | - |
| 18 | деревня Веретея | - | - |
| 19 | деревня Верхнее Хотяково | 9,45 | 12,15 |
| 20 | деревня Городная | - | - |
| 21 | деревня Гуры | 0,45 | 0,45 |
| 22 | деревня Дворище | - | - |
| 23 | деревня Деденки | 0,9 | 0,9 |
| 24 | деревня Диво | 39,6 | 38,7 |
| 25 | деревня Дроково | 1,8 | 2,25 |
| 26 | деревня Дубаши | 4,5 | 4,95 |
| 27 | деревня Дубровка | 128,7 | 130,5 |
| 28 | деревня Дуброво | - | - |
| 29 | деревня Жичицы | 72 | 74,25 |
| 30 | деревня Заболотье | 4,5 | 13,5 |
| 31 | деревня Заики | 2,25 | 1,8 |
| 32 | деревня Закрутье | 58,5 | 54 |
| 33 | деревня Залесье | 1,8 | 1,8 |
| 34 | деревня Замощье | - | - |
| 35 | деревня Иваново | - | - |
| 36 | деревня Кашкурино | 4,5 | 22,5 |
| 37 | деревня Кисляки | - | - |
| 38 | деревня Кобызи | - | - |
| 39 | деревня Копосино | 7,2 | 13,05 |
| 40 | деревня Котовщина | 0,9 | 0,45 |
| 41 | деревня Краськи | 0,45 | 0,45 |
| 42 | деревня Крупенино | 4,5 | 18 |
| 43 | деревня Кулеши | - | - |
| 44 | деревня Ласьки | 0,45 | 1,8 |
| 45 | деревня Лехонов-Бор | 4,95 | 12,6 |
| 46 | деревня Лукашово | 0,45 | 0,9 |
| 47 | деревня Максимово | 25,2 | 27 |
| 48 | деревня Макунино | 2,25 | 2,7 |
| 49 | деревня Малое Аретово | 24,75 | 27 |
| 50 | деревня Манихи | 1,8 | 2,25 |
| 51 | деревня Мидюльки | 1,35 | 1,8 |
| 52 | деревня Минаки | 4,5 | 7,2 |
| 53 | деревня Михалево | - | - |
| 54 | деревня Мордашки | 0,45 | 0,45 |
| 55 | деревня Мыльнище | 0,45 | 0,45 |
| 56 | деревня Нижнее Хотяково | - | 9 |
| 57 | деревня Никитино | - | - |
| 58 | деревня Новоселье | 0,9 | 0,45 |
| 59 | деревня Новые Пересуды | 2,7 | 2,25 |
| 60 | деревня Няньковичи | 0,45 | 0,45 |
| 61 | деревня Оброк | 0,9 | 13,5 |
| 62 | деревня Ожогино | - | - |
| 63 | деревня Орлово | 2,25 | 1,8 |
| 64 | деревня Осипенки | - | - |
| 65 | деревня Паньково | 0,45 | 0,45 |
| 66 | деревня Пашино | 0,45 | 0,45 |
| 67 | деревня Полуяново | 4,5 | 2,7 |
| 68 | деревня Поречье | - | - |
| 69 | деревня Савино | 0,45 | 0,45 |
| 70 | деревня Свистовичи | 0,9 | 0,45 |
| 71 | деревня Сельцо | 5,85 | 9 |
| 72 | деревня Семеновка | 0,45 | 0,45 |
| 73 | деревня Сенино | - | - |
| 74 | деревня Сеньково | 0,9 | 0,9 |
| 75 | деревня Сеньково-Луг | - | - |
| 76 | деревня Скугрево | 1,35 | 0,9 |
| 77 | деревня Слобода | - | - |
| 78 | деревня Старина | 1,35 | 1,35 |
| 79 | деревня Старины | - | - |
| 80 | деревня Старые Пересуды | 0,9 | 0,9 |
| 81 | деревня Степаново | 1,8 | 1,35 |
| 82 | деревня Сырицы | 20,25 | 21,15 |
| 83 | деревня Толкуны | 18,9 | 18 |
| 84 | деревня Тюпина-Нива | 27 | 27,9 |
| 85 | деревня Угоры | 0,45 | 0,45 |
| 86 | деревня Филимоново | 0,9 | 0,45 |
| 87 | деревня Фошня | 1,8 | 0,9 |
| 88 | деревня Холм | 31,5 | 33,75 |
| 89 | деревня Хотеево | 2,7 | 6,75 |
| 90 | деревня Центральная Усадьба | 40,5 | 41,4 |
| 91 | деревня Шапы | 89,1 | 90 |
| 92 | деревня Шелуганово | 1,8 | 1,8 |
| 93 | деревня Щеткино | 2,7 | 13,5 |
| 94 | деревня Юшково | 16,65 | 18 |
|  | Итого | 960,3 | 1093,05 |

Нормативы образования ТБО предприятиями и учреждениями Титовщинского сельского поселения не представлены.

## 2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

## 2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №343-ФЗ), федерального закона от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ», федерального закона от 04.12.2006 г. №200-ФЗ «Лесной кодекс РФ», федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Смоленской области.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в соответствии с Градостроительным кодексом и техническим заданием Муниципального договора от 17.01.2017г. включают раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

### 2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС

###### Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория поселения относится к 3 группе по ГО. Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

###### На проектируемой территории вероятно разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей зданий, а также поражение большей части находящихся в зданиях людей. При этом возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов. Также возможны деформации и разрывы трубопроводов подземных инженерных сетей.

2.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

###### Опасные геологические явления и процессы

В качестве опасных геологических явлений на территории проведения работ могут быть отмечены оползни, овражная эрозия, просадка лессовых грунтов, карст (ГОСТ Р 22.0.06-95, землетрясения (в соответствии с Изменениями №5 СНиП II-7-81 «строительство в сейсмических районах», баллы – 6(карта В); 7(карта С)).

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. На территории области овражная сеть слабоветвящаяся. Длина оврагов обычно 2-4 км. Днища оврагов часто заболочены.

Просадки в лессовых грунтах развиты на большей части водоразделов, там, где широко развиты лессовидные суглинки и лессы. Западины распространены неравномерно на всей территории. Из-за низких фильтрационных характеристик пород, слагающих западины, они становятся накопителями атмосферных осадков и паводковых вод.

На поверхности карстовые процессы проявляются в виде суффозионно-карстовых и провальных воронок. Размеры воронок от нескольких метров до 20-30 м. При наличии повышенной трещиноватости в мелах и несоблюдении мер по охране окружающей среды (сброс промышленных сбросов и т.д.) возможна активизация карстовых процессов.

###### Опасные гидрологические явления и процессы

В качестве опасных гидрологических явлений на территории проведения работ отмечаются русловая эрозия; наводнение, половодье, паводок и подтопление (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2017 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе (в соответствии с паспортом безопасности), отсутствуют. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

###### Опасные метеорологические явления

В качестве опасных метеорологических явлений на территории проведения работ отмечаются штормовые ветры, ураганы; ливневые дожди, град, засуха; снежные заносы, обледенения, гололед (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 30 м/с, характерной для территории Смоленской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 7-11 лет, на территории района может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 250 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи (диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более) на территории поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

2.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.07-95 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте, аварии на объектах ЖКХ, эпидемиологическая обстановка.

Промышленные аварии и катастрофы

Радиационно-опасные объекты. На территории Титовщинского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет.

Опасные химические объекты. На территории поселения нет химически опасных объектов.

Биологически опасные объекты. На территории сельского поселения биологически опасных объектов нет.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

При оценке рисков возникновения ЧС техногенного характера следует учитывать высокий риск возникновения техногенных пожаров. За период 2008-2014 г. ежегодно фиксируются многочисленные очаги возгорания и летальные последствия для населения.

###### Опасные происшествия на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей. Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения III технической категории «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель», пересекающей территорию муниципального образования с северо-запада на юго-восток; автомобильных дорог регионального значения – «Демидов – Рудня» и «Демидов - Понизовье -Заозерье» IV категории в западной части поселения; автомобильных дорог межмуниципального значения IV категории: «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Борода – Хотяково, «Демидов – Холм», «Демидов – Холм» - Дубровка - Залесье, «Демидов – Понизовье – Заозерье» - Боярщина – Полуяново, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Закрутье – Веретея - Старина, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Максимово, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лехонов Бор, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Никитино, "Демидов - Рудня" – Краськи и  автомобильных дорог межмуниципального значения V категории: «Демидов – Шапы – Борисенки» - Борок – Пересуды, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Дубаши, «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Лукашово,  «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» - Угоры, а также автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

В целом на территории сельского поселения сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов над территорией поселения.

Риски возникновения ЧС на объектах морского и речного транспорта отсутствуют по причине отсутствия морских акваторий, судоходных участков рек и приписанных судов на территории района.

Аварии на объектах ЖКХ

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения существует риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

2.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения в целом неблагополучна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей – менее 0,1.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Смоленской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных – менее 0,1.

На территории поселения нет существующих или проектируемых скотомогильников.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Смоленской области территория Титовщинского сельского поселения находится в зоне, неблагоприятной по санитарно-эпидемиологическим показателям. Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям, в частности, на которых отмечается риск бешенства диких животных, совместимы с проведением сельскохозяйственной деятельности при условии проведения вакцинации домашних животных, а также проведение массовой вакцинации крупного рогатого скота в зонах высокой угрозы его заражения.

### 2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану Титовщинского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории МО проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определяются с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения, п. Демидов и городом Смоленском.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

2.10.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопровода, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11 Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

2.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

2.10.2.3.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;

- наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме;

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения;

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;

- обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.4. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.5. Система оповещения

Основным способом оповещения населения Смоленской области (в т.ч. Титовщинского сельского поселения) в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!", по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и  информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения по сигналам оповещения ГО и ЧС предусматривается использование:

- местной системы оповещения;

- объектовых систем оповещения;

- локальных систем оповещения;

- оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

- телефонной сети;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

В настоящее время для создания систем оповещения в Смоленской области (в т.ч. Титовщинского сельского поселения) применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Титовщинском сельском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Демидовского района органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (ОСО). ОСО создаются предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов.

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.

ОСО и ЛСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-160.

Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО и ЛСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.